OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu:

Aparat fotograficzny do zdjęć kryminalistycznych – służy do profesjonalnego rejestrowania czynności na miejscu zdarzenia – wykonywania dokumentacji fotograficznej (fotograficznego utrwalania śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia).

- Wymagane parametry techniczne:

  - typ aparatu lustrzanka cyfrowa, jednoobiektywowa z wymiennym obiektywem;

  - mocowanie obiektywu: mocowanie bagnetowe typu F (ze stykami AF);

  - całkowita liczba pikseli: nie mniej niż 12 mln.;

  - monitor LCD: minimum 2,5” o zmiennym kącie pochylenia;

  - przetwornik obrazu typu CMOS;

  - wielkość zdjęcia w pikselach:

- L (large – duże): nie mniej niż 4288x2848,

- M (medium – średnie): nie mniej niż 3216x2136,

- S (small – małe): nie mniej niż 2144x1424;

- format plików zdjęć: JPEG;

- format plików video: AVI;

- pokrycie kadru: nie mniej niż 95% w pionie i w poziomie;

- tryby wyzwalania migawki: pojedyncze, seryjne, samowyzwalacz, zdalne 
z opóźnieniem, bez opóźnienia, ciche;

- tryby ekspozycji:

- automatyczne (automatyczny, automatyczny – bez błysku),

- zaawansowane programy tematyczne (np. portret, pejzaż, zdjęcia sportowe – dynamiczne, makro, noc, zachód słońca, świt, zmierzch itp.);

- mechanizm nastawiania ostrości:

- Autofocus,

- manualny;

- wbudowana lampa błyskowa: automatyczny tryb pracy lampy błyskowej          z automatycznym podnoszeniem oraz manualne podnoszenie lampy błyskowej za pomocą przycisku;

- tryby pracy lampy błyskowej:

- automatyczny,

- automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu,

- błysk wypełniający,

- automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji,

- automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych oczu;

- sanki mocujące – gniazdo do gorącej stopki z blokadą zabezpieczającą 
dla dodatkowej lampy błyskowej;

- funkcja odtwarzania zapisanych zdjęć/filmów: widok pełnoekranowy lub widok miniatur z powiększeniem w trybie odtwarzania, wyświetlaniem filmów, wyświetlaniem animacji pośladkowych, pokazem slajdów;

- USB 2.0 Hi-speed (lub wyższe USB 3.0);

- wyjście HDMI;

- wyjście video;

- złącze AV;

- gniazdo mocowania statywu;

  - zestaw zawiera:

- kamera – 1 szt.,

- pas nośny – 1 szt.,

- gumowa muszla oczna – 1 szt.,

- dedykowany do aparatu o stosownym systemie mocowania obiektyw 
18-55 mm. – 1 szt.,

- zatrzaskiwana przednia pokrywka w kolorze czarnym – 1 szt.,

- pokrowiec na obiektyw – 1 szt.,

- filtr UV dostosowany do obiektywu – 1 szt.,

- karta pamięci kompatybilna z aparatem o pojemności nie mniejszej niż       8 GB – 1 szt.,

- kabel USB – 1 szt.,

- kabel audio-video – 1 szt.,

- dedykowany do aparatu akumulator – 2 szt.,

- ładowarka do akumulatorów – 1 szt.,

- zasilacz sieciowy – 1 szt.,

- torba fotograficzna w kolorze czarnym – 1 szt.,

- folia ochronna - przeciwdeszczowa na aparat – 1 szt.,

- płyta CD z pakietem oprogramowania,

- instrukcja obsługi w języku polskim.

Warunki dodatkowe:

- gwarancja na okres 24 miesięcy;

- instrukcja użytkowania w języku polskim.