Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na terenie miasta Krosna 4 „zielonych” wiat przystankowych.

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż 4 zielonych przystanków na terenie miasta Krosna w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy i posadzenie roślin.

- Wymagania ogólne:

Zielony przystanek składa się z konstrukcji wiaty przystankowej będącej osłoną dla pasażerów oczekujących na przystanku autobusowym, zielonego dachu retencyjnego, systemu umożliwiającego przechwytywanie i odprowadzenie wody opadowej, zielonej ściany roślinnej wraz z kratownicą  i elementów towarzyszących spełniających następujące wymogi:

- konstrukcja wiaty modułowa, przystosowana do łatwego montażu i demontażu wiaty, a także wymiany lub naprawy poszczególnych modułów, o rozwiązaniach konstrukcyjnych (wytrzymałości mechanicznej) dostosowanych do normalnego korzystania przez pasażerów oczekujących na przyjazd autobusu.

- konstrukcja z profili stalowych, zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych  (profil stalowy ocynkowany ogniowo, grubość powłoki zgodna z normą DIN 1461 - Wykonawca poświadczy sposób ocynkowania stosownym dokumentem), lakierowanych proszkowo, kolorystyka: odcienie szarości (dokładny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu projektu wiaty),

- konstrukcja nóg wiaty z profili stalowych o przekroju ok. 80x80mm powinna zapewniać niewidoczny oraz bezpieczny montaż i demontaż szyb.

- wypełnienie ścian: szyby bezpieczne klejone o grubości 8 mm, w jednym z modułów szyba z wtopionym lub nadrukowanym logotypem miasta,

- dach wiaty płaski, o grubości (wysokości attyki) 20cm, wystający poza obrys ścian bocznych i podstawy wiaty – zgodnie ze schematami i przykładowymi wizualizacjami,

- dach w rzucie z góry winien być pozbawiony ostrych kątów (połączenie ścian zamknięte łukiem);

- wymiary wiat zgodnie z opisem w punkcie 1.2.

- montaż wiaty na odpowiednich fundamentach punktowych - zgodnie z projektem przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

- ławka z oparciem, drewniana lub kompozytowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej, posadowiona niezależnie od wiaty na betonowych stopach fundamentowych;

- tablica z rozkładem jazdy, umieszczona na tylnej ścianie wiaty

- na attyce od strony frontowej, w jej środkowej części, należy wykonać napis z nazwą przystanku

- logotyp "Krosno Miasto Szkła" na bocznych powierzchniach zadaszenia

- znak drogowy D15 zamontowany na konstrukcji dachu.

- konstrukcja dachu powinna umożliwić odprowadzenie nadmiaru wody opadowej –odprowadzenie do 2 rur spustowych wykonanych z aluminium; konstrukcja dachu powinna uwzględniać obłożenie jej obciążeniem minimum 350 kg/m2; elementy stalowe konstrukcji (np. kratownica do pnączy) należy ocynkować ogniowo warstwą min. 320g/m2, następnie nałożyć lakier metodą proszkową w kolorze z palety RAL 9005.

1.1.Schemat wiaty:

| 1.2. TYP WIAT PRZYSTANKOWYCH Wiata czteromodułowa klasyczna | KONSTRUKCJA i WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE: - elementy konstrukcyjne wiaty (ściany boczne, tylne oraz zadaszenie) wykonane z profili stalowych, - dach wiaty płaski, średnica okręgu, na której opisany jest łuk dachu wiaty wynosi 35,0 cm (r = 17,50 cm); - wiata wyposażona w ławkę, - ściany wypełnione szybami bezpiecznymi, klejonymi o grubości 8 mm, - odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika, - znak przystanku D15 zamontowany na konstrukcji dachu, - kosz na odpady, - tablica na rozkłady jazdy. WYMIARY: - długość wiaty przy podstawie: 4,6-5 m, - długość dachu wiaty: 5-5,5 m, - szerokość wiaty przy podstawie: 1,2-1,5 m, - szerokość dachu wiaty: 2-2,1 m, - dolna krawędź dachu na wysokości: 2,2 - 2,40 m, - wysokość attyki 0,2 m | Ilość -4 |
| --- | --- | --- |

1.3. Przykładowe zdjęcia wiat przystankowych:

1.4. Fundamenty.

Wiaty należy posadowić na  betonowych fundamentach punktowych (słupki fundamentowe), wylewanych w gruncie lub prefabrykowanych. Fundamenty dostosować do lokalnych warunków gruntowych i głębokości przemarzania (-1,2 m). Montaż wiat do fundamentów zabetonowania.

1.5. Ławka.

Wiaty należy wyposażyć w ławki z oparciem, stojące na niezależnych stopach posadowionych w gruncie (nie obciążające konstrukcji wiaty). Konstrukcja ławki wandaloodporna. Siedziska wykonać z listew drewnianych, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych przez impregnowanie i lakierowanie lub z desek kompozytowych. Przed malowaniem należy oszlifować bardzo drobnoziarnistym papierem ściernym i zaimpregnować środkiem głęboko penetrującym. Szerokość siedziska ok. 350 mm, długość dostosowana do wymiarów i układu modularnego wiaty (min. 3/4 długości wiaty). Elementy konstrukcyjne w kolorze wiaty. Kolor siedziska do uzgodnienia z Zamawiającym. 1)	siedzisko ławki należy wykonać z 2 szczebli o grubości 45 [mm] i szerokości 160 [mm]

1.6. Tablica z rozkładem jazdy

We wszystkich wiatach należy zamontować tablicę na rozkład jazdy, w formie gabloty z otwieranym frontem, spełniającej następujące wymagania:

- wymiary gabloty dopasować do modułu wiaty,

- konstrukcja gabloty: profile stalowe, ocynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze wiaty (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

- przeszklenie drzwi frontowych gabloty  – szkło bezpieczne,

- gablota zamykana na klucz,

- spód gabloty z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor wiaty.

2. Oznakowanie wiat.

Wszystkie wiaty przystankowe będą oznakowane w następujący sposób:

- znak drogowy D-15 mocowany do dachu wiaty

- nazwa przystanku na czołowej powierzchni dachu (pasa attykowego),

- barwne logo "Krosno - Miasto Szkła" - nadruk na przeszklonej ścianie wiaty, w jednym z modułów

- monochromatyczne logo "Krosno - Miasto Szkła" - na bocznej powierzchni dachu od strony podjazdu autobusów

2.1. ZNAK D-15

Znak informacyjny D-15 oznaczający przystanek autobusowy powinien spełniać następujące wymagania:

- wymiary: 600 x 750 mm (grupa wielkości znaków: małe/średnie)

- znak dwustronny,

- podkład z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor szary,

- lico znaku wyklejone z folii odblaskowej I lub II generacji,

- montaż na pionowym wysięgniku mocowanym do dachu wiaty,

- znak powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

2.2. LOGO MIASTA - nadruk na szybie

Logo wykonać w formie nadruku na szybie zewnętrznej lub na folii wtopionej między warstwy szyby klejonej. Wielkość nadruku należy dostosować do wymiaru modułu wiaty - w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Kolorystyka: Pomarańczowy: RAL 2008 Szary (50% czerni) RAL 7037 CZCIONKA: CENTURY GHOTIC

2.3. LOGO MIASTA - na bocznej powierzchni dachu

Sposób wykonania logotypu:

- napis wyciąć laserowo w profilu na bocznej powierzchni zadaszenia,

- napis podkleić płytą ze szkła akrylowego mlecznego (pleksi) od wewnętrznej strony konstrukcji dachu,

2.4. Nazwa przystanku

Nazwę przystanku należy umieścić na czołowej powierzchni zadaszenia (attyki). Napis należy wkomponować w płaszczyznę attyki (zabrania się lokalizacji dodatkowych elementów poza obrysem frontu attyki). Czcionka Century Gothic, pogrubiona, bez przekształceń (nie rozciągana ani w pionie, ani w poziomie), w rozmiarze 120 mm wysokość i proporcjonalna do tego szerokość znaku.

Sposób wykonania napisu:

- napis wyciąć laserowo,

- napis podkleić płytą ze szkła akrylowego mlecznego (pleksi) od wewnętrznej strony konstrukcji dachu,

2.5. Kolorystyka wiat

Kolorystyka wiat i wyposażenia powinna nawiązywać do logotypu Miasta Krosna:

- konstrukcja wiaty i metalowe elementy wyposażenia: szary - RAL 7037,

- barwny poziomy pas na otoku zadaszenia: pomarańczowy - RAL 2008

- siedzisko i oparcie ławki: jasne drewno (klon, sosna, dąb jasny),

3. System retencjonowania wody

System retencyjny powinien być zamontowany bezpośrednio za konstrukcją wiaty przystankowej i nie powinien swoim obrysem wychodzić powyżej poziomu chodnika dla pieszych przyległego do przystanku. Konstrukcja powinna umożliwić odbiór wód opadowych z zielonego dachu (rur spustowych) i przeznaczenie ich do nawodnienia i utrzymania systemu korzeniowego zielonej ściany roślinnej oraz odprowadzenie ich nadmiaru do gruntu i na przylegający pas drogowy. System powinien składać się ze skrzyni/donicy betonowej, metalowej bądź z tworzywa odpornego na działanie warunków atmosferycznych, montowanej za wiatą oraz odwodnienia liniowego – np. z polimerowych kanałów odwodnieniowych z rusztem stalowym.

W lokalizacjach, w których skrzynia/donica betonowa, metalowa bądź z tworzywa odpornego na działanie warunków atmosferycznych powinna być zamontowana za wiatą w pasie zieleni wymagane jest zastosowanie obrzeża oddzielającego nasadzenia roślin od połaci trawy, które ułatwi przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych.

Skrzynię o głębokości 0,55 - 0,65 [m], która przejmuje wodę opadową bezpośrednio z jednej z rur spustowych, należy wypełnić warstwami gleby i drenażu umożliwiającymi utrzymanie systemu korzeniowego zielonej ściany roślinnej (grubość warstwy ok. 20cm) i drenażu wód opadowych w głąb gruntu. Skrzynia swoją konstrukcją musi zapewnić odseparowanie ziemi urodzajnej z systemem korzeniowym zielonej ściany od otaczającego gruntu rodzimego.

Odwodnienie liniowe przejmujące wodę opadową z drugiej rury spustowej należy wykonać tak, by doprowadzało wodę do skrzyni, o której mowa powyżej oraz wyprowadzało ją na przyległy pas drogowy – uniemożliwiając nadmierne nawadnianie skrzyni. W razie konieczności donicę przejmującą wodę opadową należy dodatkowo wyposażyć w kratę pomostową.

4. Zielony dach roślinny

Do wykonania zielonego dachu należy wykorzystać układ warstw umożliwiający posadzenie i utrzymanie na nim roślinności odpornej na miejskie warunki klimatyczne, w szczególności na przesuszanie. Konstrukcja zielonego dachu powinna umożliwić retencjonowanie wody opadowej do wykorzystania przez roślinność i zapewnić jej możliwe długie funkcjonowanie bez konieczności dodatkowego nawadniania. Konstrukcja dachu musi umożliwić bezpieczne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i odprowadzenie ich do systemu retencyjnego z zieloną ścianą roślinną za pomocą rur spustowych. Wymaga się, aby zielony dach zawierał kolejno warstwy: izolacyjną, drenażową, podłoża zieleni, warstwę roślinną (sukulentowa). Na dachu należy zastosować różne gatunki roślin z rodzaju Sedum L. (rozchodnik), które będą odporne na ekstremalne warunki pogodowe i niekorzystne oddziaływanie czynników środowiska miejskiego oraz będą zdolne do czasowej retencji wody opadowej.

Poglądowy przekrój przez warstwy zielonego dachu przedstawia załącznik nr 2.

5. Zielona ściana roślinna

Zielona ściana powinna być wykonana z gęsto posadzonych roślin o wysokości docelowo zajmującej ok. 2,00 m wysokości tylnej ściany wiaty przystankowej. Zieloną ścianę należy oprzeć na kracie stalowej,  dołączonej do segmentów wiaty, z możliwością demontażu. Zielona ściana powinna wypełniać wszystkie segmenty tylnej ściany wiaty.

Należy zastosować sadzonki Hedera helix ‘Białystok’ (bluszcz pospolity ‘Białystok’)  o wielkości pojemnika min. 1,5 l, wysokość rośliny min. 120 cm, w rozstawie co 20-30 cm. System korzeniowy roślin należy umieścić w konstrukcji systemu wody opadowej tak, by warstwa ziemi urodzajnej  stanowiła min. 20 cm od poziomu terenu w głąb.

6. Wymagania materiału roślinnego

Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien 
być w szczególności:

- wymagania ogólne:

- opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór,

- czysty odmianowo,

- wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej,

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, min. 3 letniego;

- zdrewniały, zahartowany,

- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia,

- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów,

- system korzeniowy: zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty z dużą ilością korzeni włośnikowych, nieprzesuszony, o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej,

- barwa liści typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi,

- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania.

- wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady po świeżych cięciach,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi,

- pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.