SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś”. Przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – Edycja 2023-2024.

Marka: …………………………...

Model: ……………………………

Rok produkcji: …………………..

| L.p. | Cecha / Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) | Parametry zaoferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca – proszę uzupełnić wpisując parametry oferowanego sprzętu i/lub zaznaczyć odpowiednio spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 2 | Liczba miejsc | Minimalna ilość miejsc siedzących: 39 + 1 (pilot) + 1 (kierowca) Nie dopuszcza się miejsc stojących. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 3 | Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych | Autobus musi być wyposażony w przestrzeń przeznaczoną dla pasażera z niepełnosprawnością poruszającego się na wózku inwalidzkim, oznaczoną zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, która umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Uwaga: Przestrzeń na wózek może być wydzielana z miejsc, gdzie znajdują się demontowane fotele. Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z autobusem urządzenia do załadunku i wyładunku pasażera niepełnosprawnego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 4 | Wymiary | Maksymalna długość do 9.200 mm Maksymalna szerokość do 2.300 mm Maksymalna wysokość do 3.300 mm (z klimatyzacją) Maksymalny rozstaw osi do 5.500 mm Maksymalny rozstaw kół osi przedniej do 2.000 mm Maksymalny rozstaw kół osi tylnej do 1.800 mm Zwis przedni: od 1.400 mm do 1.500 mm Zwis tylni: od 2.600 mm do 2.700 mm Maksymalna wysokość wnętrza do 2.000 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 5 | Masy | Maksymalny dopuszczalny nacisk osi przedniej do 4.500 kg Maksymalny dopuszczalny nacisk osi tylnej do 7.800 kg Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (DCM) do 12.000 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 6 | Bagażnik | Bagażnik główny bez windy: pojemność minimum 4,5 m3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 7 | Silnik | Silnik spalinowy zasilany olejem napędowym Maksymalna moc minimum: 150 kW Maksymalny moment obrotowy minimum: 830 Nm Ilość cylindrów: 4 w rzędzie Minimalna pojemność skokowa: 4.500 cm3 Umiejscowienie: z przodu, wzdłuż, stojący | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 8 | Skrzynia biegów | Typ: manualna Ilość przełożeń: 6 do przodu, 1 wsteczny Sterowanie: linkami ze wspomaganiem pneumatycznym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 9 | Oś | Oś przednia: belka sztywna Oś tylna: sztywny most napędowy, przełożenie główne 3,73 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 10 | Zawieszenie | Przednie: komfortowe progresywne resory paraboliczne, 2 amortyzatory hydrauliczne, stabilizator mechaniczny Tylne: pneumatyczne, 2 poduszki, 2 półresory, 2 amortyzatory hydrauliczne, 2 zawory poziomujące, stabilizator mechaniczny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 11 | Inne | Elektroniczny ogranicznik prędkości do 100 km/h Promień zawracania po śladzie kół: minimum 8 m Zdolność pokonywania wzniesień: minimum 30% Chlapacze kół przednich i tylnych Podgrzewany osuszacz powietrza układu pneumatycznego (APU) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 12 | Koła | Opony: Rozmiar: minimum 245/70 R17,5” Rodzaj: M+S całoroczne, bezdętkowe Ogumione koło zapasowe wraz z zestawem do jego wymiany (lewarek, klucz, klin pod koło itp.) Felgi: Rodzaj: stalowe Typ: wzmocnione, lakierowane na srebrno Osłony śrub kół przednich: ze stali nierdzewnej, polerowane | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 13 | Układ paliwowy | Zbiornik paliwa: minimalna pojemność 190 l Zbiornik Ad-Blue: minimalna pojemność 25 l Korki zbiorników przykręcane i zamykane na kluczyk | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 14 | Układ hamulcowy | Typ: dwuobwodowy, pneumatyczny, tarcze wszystkich kół Hamulec postojowy: pneumatyczny, działający na oś tylną Hamulec przystankowy: manualny Systemy: EBS – elektronicznie sterowany układ hamulcowy ABS – system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu ESP (ESC) – elektroniczny program stabilności jazdy AEBS – zaawansowany układ hamowania awaryjnego LDWS – asystent pasa ruchu Zwalniacz Typ: elektromagnetyczny Sterowanie: elektroniczne Uruchamianie: manualne dźwignią lub automatyczne pedałem hamulca z opcją wyłączenia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 15 | Układ kierowniczy | Przekładania: hydrauliczna ze wspomaganiem Regulacja koła kierownicy: dwupłaszczyznowa, wysokość i pochylenie Blokada położenia kolumny: mechaniczna | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 16 | Drzwi | Drzwi przednie: pneumatyczne typ: jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz Drzwi środkowe: pneumatyczne typ: jednoskrzydłowe otwierane na zawiasach na zewnątrz Wymagania ogólne: Drzwi pasażerskie sterowane przez kierowcę klawiszami na desce rozdzielczej Zdalne sterowanie drzwiami z pilota zintegrowanego z kluczykiem Dwie szklane klapy w dachu otwierane manualnie System rewersu drzwi przeciwdziałający zakleszczeniu pasażera Klapy i drzwi przednie zamykane jednym kluczykiem kodowanym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 17 | Okna | Szyba czołowa: Panoramiczna, jednoczęściowa Z górnym paskiem UV Szyba tylna: Typ: przyciemniona Szyby boczne: Typ: podwójne stałe Rodzaj: przyciemnione Szyba drzwi przednich Typ: pojedyncza Szyba drzwi środkowych: Typ: pojedyncza Rodzaj: przyciemniona Szyba boczna kierowcy: Typ: podwójna Rodzaj: sterowana manualnie (odsuwana) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 18 | Lusterka | Lusterka zewnętrzne: Typ: prawe na długim, lewe na krótkim ramieniu Rodzaj: regulowane i podgrzewane elektrycznie Klasy: II, IV – po dwa zwierciadła na każdą stronę | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 19 | Fotele pasażerskie | Uchwyty w tylnej części oparć foteli pasażerskich Odchylane oparcia Siateczki na oparciach Stoliki składane z zabezpieczeniem przeciwwyłamaniowym Składane podłokietniki dla foteli od strony przejścia Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli pasażerskich – 2-punktowe Rozsuwane na boki siedzenia od strony przejścia Śmietniczki demontowalne przy 3 podstawach foteli pasażerskich Podnóżki foteli pasażerskich Oświetlenie podłogowe LED przejścia środkowego Osłony oparć do połowy wysokości z tworzywa sztucznego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 20 | Wnętrze | Antypoślizgowa wykładzina podłogowa z Linoleum Dywaniki zdejmowane w przejściu środkowym Dywaniki zdejmowane pod fotelami pasażerów | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 21 | Fotel kierowcy | Zawieszony pneumatycznie z regulacją Podłokietnik lewy regulowany Przyciski sterujące fotelem po prawej stronie Zapięcia pasa bezpieczeństwa po lewej stronie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 22 | Fotel pilota | Fotel składany Pas bezpieczeństwa 3-punktowy Dwa podłokietniki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 23 | Wyposażenie wnętrza | Wykończenie miejsca pracy kierowcy: Boczna kieszeń Uchwyt na napój Gniazdo elektryczne 24V Dysze nawiewowe (na korpus kierowcy, nogi kierowcy oraz na szybę przednią) Podwójne gniazdo ładowania telefonu DUAL-USB Haczyk na ubranie Przyciski kokpitu kierowcy: Klawisz otwierania drzwi I Klawisz otwierania drzwi II Kabina kierowcy: Ścianka działowa za kierowcą do połowy wysokości Inne: Półki bagażowe otwarte po obu stronach wzdłuż całego autobusu Ścianki działowe za drzwiami I i II do połowy wysokości Młotki awaryjnego zbicia szyb Lodówka w szafce przed drzwiami środkowymi po prawej stronie Zasłonki i rolety: Elektrycznie sterowane rolety szyby czołowej Zasłonki okien bocznych plisowane Zasłonki okna tylnego plisowane Panele serwisowe pasażerów: Indywidualne lampki LED do czytania Indywidualne regulowane dysze nawiewu klimatyzacji Przycisk przywołania obsługi pokładowej Informacja pasażerska: Zegar cyfrowy na panelu nad szybą czołową | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 24 | Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja | Klimatyzacja: Typ: całopojazdowa, chłodzenie jednostrefowe Moc chłodzenia minimum 18 kW Ogrzewanie: Typ: dwustrefowe ogrzewanie Nagrzewnica przednia dla kierowcy z osobną regulacją Kanały nadmuchowe przypodłogowe po obu stronach w przestrzeni pasażerskiej Ogrzewanie postojowe Moc ogrzewania dodatkowego 12 kW Sterowanie ogrzewaniem dodatkowym: włącznik typu ON / OFF | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 25 | Układ elektryczny | Akumulatory: 2x 105 Ah (12V) Alternatory 1x 120A (24V) Główny przełącznik prądu przy akumulatorach (pod fotelem kierowcy) Kolorowy wyświetlacz deski rozdzielczej System diagnostyki pokładowej OBD Wskaźnik zanieczyszczenia filtra DPF Alarm dźwiękowy wyłączenia stacyjki bez załączonego hamulca postojowego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 26 | Oświetlenie | Oświetlenie wnętrza: Dwie ciągłe sufitowe lampy oświetleniowe LED z dwoma stopniami natężenia świecenia Oświetlenie kokpitu kierowcy LED z osobnym włącznikiem Oświetlenie wejść LED Oświetlenie bagażnika tylnego Oświetlenie zewnętrzne: Reflektory główne typu Bi-Halogen Lampy przednie do jazdy dziennej (DRL) LED załączane automatycznie Lampy przeciwmgłowe przednie Lampy przeciwmgłowe tylne Tylne lampy konturowe ze światłami STOP i kierunkowskazami LED Lampy obrysowe LED Lampy tylne LED System automatycznego włączania/wyłączania świateł mijania | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 27 | Wyposażenie dodatkowe | Audio: System nagłośnienia wnętrza (przestrzeń pasażerska + kokpit kierowcy) Mikrofon z przewodem spiralnym na kokpicie przednim Monitor przedni 15” LCD składany manualnie Radioodtwarzacz DAB z MP3, SD, USB, AUX, BLUETOOTH Antena odbioru sygnały cyfrowego DAB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 28 | Pozostałe | Tachograf SMART Tempomat Osłona miski olejowej silnika Rodzaj autobusu M3 klasa III – turystyczny Zgodność z normą ECE-R66.03 Zgodność z normą ECE-R107.08 Zgodność z normą ECE-R118.03 Koło zapasowe pełnowymiarowe Narzędzia do zmiany koła Podnośnik hydrauliczny Separator wody z paliwa podgrzewany elektrycznie Złącza diagnostyczne w kokpicie kierowcy Bezpieczeństwo: Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego Przycisk do wyłączania sygnału dźwiękowego podczas cofania System wykrywania pożaru w komorze silnika i ogrzewania System automatycznego gaszenia pożaru Gaśnice pokładowe (2 szt.) Apteczka pierwszej pomocy (podwójny zestaw DIN) Zbiornik spryskiwacza szyby czołowej Wycieraczki szyby czołowej z trzema trybami pracy Oznakowanie: Tablice przednia i tylna demontowalne z symbolem DZIECI Tabliczki, naklejki i piktogramy Tablica „AUTOBUS SZKOLNY” umieszczona z przodu i tyłu autobusu. Kwadratowa tablica z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów. Oznakowanie pojazdu zgodnie z art. 577 ustawy Prawo o ruchu drogowym jako pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tj. z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 29 | Nadwozie Konstrukcja | Samonośna kabina pasażerska przykręcona do ramy podwozia Profile szkieletu ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości Poszycie z galwanizowanej stali konstrukcyjnej cynkowane obustronnie KTL – całopojazdowe lakierowanie zanurzeniowe w procesie kataforezy Klapy boczne aluminiowe Płaska podłoga przestrzeni pasażerskiej Ściana przednia i tylna nadwozia ze wzmacnianych tworzyw sztucznych FRP Osłony plastikowe wewnątrz nadkoli Klapy bagażnika głównego otwierane pionowo (równolegle do nadwozia) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 30 | Kolorystyka | Lakierowanie nadwozia: Poszycie zewnętrzne pomalowanie na RAL 2003 Kolorystyka wnętrza: Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 31 | Dokumentacja | Homologacja całopojazdowa jednoetapowa EU - dokument CoC Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu. Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji. Książka gwarancyjno-przeglądowa w języku polskim Aktualne badanie techniczne. Wykaz autoryzowanych stacji obsługowych. Inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do przytoczonej ustawy. Dokumentacja do windy hydraulicznej niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 32 | Informacje dodatkowe | Autobus przekazany Zamawiającemu musi być gotowy do eksploatacji tj. musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. Wykonawca dostarczy autobus do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt, wraz z niezbędnym kompletem dokumentów do rejestracji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 33 | Szkolenie | Szkolenie dla kierowców Zamawiającego w zakresie budowy, wyposażenia i eksploatacji autobusu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 34 | Gwarancja | Okres gwarancji na pojazd (podwozie, nadwoziem zabudowa wraz z wyposażeniem) bez limitu przebiegu kilometrów wynosi: minimum 24 miesiące. Szczegółowe uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji określono w Załączniku nr 10 do SWZ – Wzór umowy. Uwaga: Gwarancja nie obejmuje elementów, zużytych zgodnie z przeznaczeniem eksploatacji autobusu, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to w szczególności: świec zapłonowych, świec żarowych, tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, piór wycieraczek, opon, żarówek, bezpieczników, tulei stabilizatora, amortyzatorów, sprzęgła i płynów eksploatacyjnych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |

* Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Oferent w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu

w imieniu wykonawcy