OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dot. zakupu telefonów satelitarnych

| nazwa | ilość |
| --- | --- |
| Telefon satelitarny Iridium 9575 Extreme lub równoważny o parametrach: praca w sieci satelitarnej Iridium zakres częstotliwości min. 1616 - 1626 MHz możliwość wysłania szybkiej wiadomości alarmowej (S.O.S) blokada klawiatury praca na baterii w trybie nadawania min. 4 godz. oraz w trybie czuwania min. 24 godz. podwyższona odporność na wstrząsy, pył i wodę – zgodna z normą IP65 waga max. 300 g. ukompletowanie: bateria wysuwana antena o dużym zysku dodatkowa antena zewnętrzna magnetyczna ładowarka z adapterami umożliwiająca podłączenie do różnych gniazdek elektrycznych adapter umożliwiający podłączenia ładowarki, kabla Mini USB oraz anteny zewnętrznej ładowarka samochodowa przewód USB do transmisji danych zestaw słuchawkowy etui słuchawka z zestawem głośnomówiącym instrukcja obsługi | 10 kpl. |