Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.”, nr post. ZP/07/2021

Opis przedmiotu zamówienia/aparatów

| Automatyczny analizator immunochemiczny |
| --- |
| Nazwa aparatu |  |
| Producent |  |
| Model |  |
| Rok produkcji |  |
| Analizator zastępczy |
| Nazwa aparatu |  |
| Producent |  |
| Model |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 | Wieloparametrowe analizatory do badań diagnostycznych z komputerem i drukarką zewnętrzną, rok produkcji nie straszy niż 2018 r. | TAK |  |  |
| 2 | Analizatory kompatybilne, pracujące na jednej platformie odczynnikowej | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość wykonania hormonów tarczycy, płciowych, markerów nowotworowych, alergologii, markerów sercowych, chorób zakaźnych, markerów wątrobowych, D-dimerów | TAK |  |  |
| 4 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Liniowość D-dimerów co najmniej do 10 000 ng/ml | Tak - Liniowość co najmniej 10 000 ng/ml - 10 pkt Nie - Liniowość poniżej 10 000 ng/ml - 0 pkt | poniżej wpisać: TAK/podać lub NIE ………………………. |  |
| 5 | Wszystkie parametry wykonywane na obydwu analizatorach | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększania kosztów | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość wykonywania kilku parametrów równocześnie | TAK |  |  |
| 8 | KRYTERIUM OCENY OFERT: W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości | TAK -10 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 9 | Systemy z jednorazowymi końcówkami dozującymi próbki pacjentów i odczynniki | TAK |  |  |
| 10 | Aparaty przystosowane do pracy ciągłej bez konieczności wykonywania procedury start up oraz codziennych czynności konserwacyjnych | TAK |  |  |
| 11 | Termin ważności odczynnika roboczego po otwarciu opakowania minimum 4 miesiące | TAK |  |  |
| 12 | Zminimalizowane czynności przy wykonywaniu testów, całkowicie automatyczny proces analizy | TAK |  |  |
| 13 | Odczynniki w postaci gotowej do użycia. Odczynniki do oznaczania: D-dimerów, Troponiny, Prokalcytoniny, CKMB, NT-Pro BNP mogą być użyte bezpośrednio po wyjęciu z lodówki | TAK |  |  |
| 14 | Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu paskowego, wprowadzana automatycznie do pamięci komputera | TAK |  |  |
| 15 | Automatyczne testowanie odczynników i systemu | TAK |  |  |
| 16 | Oprogramowanie analizatora głównego z programem do prowadzenia kontroli jakości | TAK |  |  |
| 17 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Oprogramowanie analizatorów w języku polskim | TAK -10 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 18 | Wykluczone ryzyko kontaminacji | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |
| 19 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatorów do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego wraz z dostarczeniem dodatkowego stanowiska komputerowego | TAK |  |  |
| 20 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy | Tak |  |  |
| 21 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatów | Tak |  |  |
| 22 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ | Tak |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji,

- Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Informacje dotyczące poz. Nr 24 Załącznika Nr 2 do SWZ (tabela Nr 1)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ dotyczącą części zużywalnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do pozycji Nr 24 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Wykonawca na podstawie ilości prognozowanych badań oszacuje, ile Zamawiający będzie potrzebował materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych by możliwe było wykonanie wymienionych badań przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw.

- Wykonawca w Załączniku Nr 2 do SIWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe każdego materiału eksploatacyjnego, zużywalnego oraz jego ilość. Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w poz. Nr 24 Załącznika Nr 2 do SIWZ.

- Pozycję Nr 24 Załącznika Nr 2 do SIWZ należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić materiały eksploatacyjne, zużywalne przewidziane na 36 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ cennika poszczególnych części zużywalnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.