| L.p. | Parametry techniczne | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikaty i Dokumenty |  |  |
| 1 | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy | TAK, Podać |  |
| 2 | Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK, Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Urządzenie typ: | Podać |  |
| 6 | Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i późniejszymi zmianami | TAK |  |
| 7 | Rok produkcji: 2021, aparat fabrycznie nowy | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenie do kriobiopsji płuca (+20 sond) – 1kpl. | TAK |  |
| 8 | Urządzenie do zabiegów kriochirurgicznych oraz diagnostycznej kriobiopsji w bronchoskopii | TAK |  |
| 9 | Komunikacja za pomocą wyświetlacza i przycisków sterowania na panelu urządzenia | TAK |  |
| 10 | Gaz roboczy CO2 | TAK |  |
| 11 | Wózek przeznaczony do montażu butli CO2 | TAK |  |
| 12 | Informacja na wyświetlaczu o stanie i rodzaju aktualnie podłączonej sondy | TAK |  |
| 13 | Identyfikacja podłączonej sondy oraz automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonej sondy | TAK |  |
| 14 | Możliwość regulacji temperatury pracy sondy | TAK |  |
| 15 | Licznik czasu zamrażania z sygnalizacją wizualną i dźwiękową | TAK |  |
| 16 | Możliwość programowania urządzenia – 10 indywidualnych programów | TAK |  |
| 17 | Aktywacja za pomocą włącznika nożnego | TAK |  |
| 18 | Możliwość kontroli, sprawdzenia ciśnienia wejściowego gazu | TAK |  |
| 19 | Informacja o aktualnym stanie pracy urządzenia | TAK |  |
| 20 | System bezpieczeństwa z informacją na ekranie oraz wyświetleniem kodu błędu | TAK |  |
| 21 | Sonda do kriochirurgii, giętka, jednorazowa, dł.1150mm, śr. 1,1mm - 5szt | TAK |  |
| 22 | Sonda do kriochirurgii, giętka, jednorazowa, dł.1150mm, śr. 1,7mm - 5szt | TAK |  |
| 23 | Sonda do kriochirurgii, giętka, jednorazowa, dł.1150mm, śr. 2,4mm - 10szt | TAK |  |
| 24 | Włącznik nożny | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż |  |  |
| 25 | Dostawa i montaż zawarte w cenie urządzenia, realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu |  |  |
| 26 | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi, potwierdzone protokołem, minimum 2 spotkania | TAK |  |
| 27 | Szkolenie personelu z zakresu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, potwierdzone protokołem, 1 spotkanie | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| 28 | Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty uruchomienia | TAK |  |
| 29 | Dostępność części zamiennych 8 lat od daty uruchomienia | TAK |  |
| 30 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |
| 31 | Po okresie gwarancji przeglądy wykonywane w odstępach zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |
| 32 | Wraz z urządzeniem dostarczone: zalecenia producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów oraz zakres czynności serwisowych wykonywanych w czasie przeglądów. | TAK |  |
| 33 | Czas reakcji serwisu do 3 dni roboczych | TAK |  |
| 34 | Czas naprawy do 5 dni roboczych od daty dostarczenia do serwisu, w przypadkach szczególnych do 14 dni roboczych. | TAK |  |
| 35 | W przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy, bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 37 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 38 | Wraz z urządzeniem dostarczone: wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju | TAK |  |