Część 1

Parametry techniczne

STOŁY OPERACYJNE z wymiennymi blatami wraz z wyposażeniem - 3 kpl  , w skład których wchodzą:

Kolumna stacjonarna- 3 szt.

Transporter blatu- 6 szt.

Blat karbonowy z płytą transferową- 2 szt.

Blat chirurgiczny- 4 szt.

Transporter płyty Kevlar- 1 szt.

Wyposażenie dodatkowe

Model: ………………………………………………..

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy,  nieużywany , nierekondycjonowany]

| Lp | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | stOłY operacyjnE Z wymiennymi blaTAMI – 3 kpl. parametry techniczne |  |  |
|  | Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów składający się z: Kolumna stacjonarna – sztuk 3 Transporter blatu – sztuk: 6 Blat chirurgiczny – sztuk 4 Blat karbonowy z płytą transferową – 2 szt. Transporter płyty Kevlar – sztuk 1 Wyposażenie dodatkowe | TAK |  |
|  | KOLUMNA STACJONARNA – 3 szt. | TAK |  |
|  | Kolumna stołu systemu wymiennych blatów | TAK |  |
|  | Kolumna stacjonarna, przytwierdzona do podłogi | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja położenia blatu stołu na kolumnie i odpowiednie przypisanie do niej przycisków sterujących blatem. | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite kolumny: ≥ 380 kg | TAK |  |
|  | TRANSPORTER BLATU – 6 szt. | TAK |  |
|  | System wymiennych blatów zapewniający możliwość transferu pacjenta razem z blatem za pomocą transportera. Rozwiązanie skutkujące możliwością dobrania różnego typu blatów optymalnie do dedykowanych typów zabiegów. | TAK |  |
|  | Transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości transportera | TAK Podać |  |
|  | Maksymalna waga transportera: 120 kg | TAK Podać |  |
|  | Transporter z 5 kołem kierunkowym ułatwiającym jazdę na wprost | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite transportera: ≥ 380 kg | TAK |  |
|  | W zestawie min. 6 baterii transportera oraz 3 ładowarki. Baterie zasilające podstawowe ruchy blatu modularnego umieszczonego na transporterze. | TAK |  |
|  | BLAT CHIRURGICZNY – 4 szt |  |  |
|  | Modularny blat stołu złożony z następujących segmentów: Segment centralny blatu . Segment plecowy motoryczny umożliwiający isterowane pilotem ruchy góra - dół płyty plecowej Przedłużenie płyty plecowej, długości min. 250 mm Podnóżek czteroczęściowy z możliwością uzyskania pozycji kolankowo-łokciowej Podgłówek z podwójną manualną artykulacją umożliwiający uzyskanie stabilnej i bezpiecznej pozycji na boku. Podgłówek wyposażony w dwie oddzielne dźwignie oddzielnie sterujące pochyleniem w pierwszej i drugiej osi. Zakres manualnej regulacji podgłówka min (-40˚ do +50˚) w pierwszej osi, min. (0˚ do +80˚) w drugiej osi. Blat wyposażony w min. trzy rzędy silników umożliwiających sterowanie płytą plecową górną i dolną oraz podnóżkami. | TAK |  |
|  | Możliwość demontażu segmentu motorycznego plecowego oraz segmentu motorycznego nożnego. | TAK/NIE | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Długość blatu w powyższej konfiguracji: min 2100 mm | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace, zbudowane z pianki o dwóch gęstościach zapewniających pamięć kształtu i utrzymanie ciepłoty ciała pacjenta. Grubość minimum 80 mm; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Montaż materacy do blatu bez rzepów czy wciskanych zatrzasków lub montaż materacy za pomocą rzepów. Pokrycie materacy bezszwowe - łączone ultradźwiękowo, antystatyczne i elektroprzewodzące. | TAK | Montaż materacy bez rzepów lub wciskanych czopów – 20 pkt. Montaż materacy za pomocą rzepów – 0 pkt. |
|  | Blat stołu wyposażony w system antykolizyjny ostrzegający użytkownika o możliwości wystąpienia kolizji pomiędzy segmentami blatu a kolumną lub podłogą sali. |  |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Szerokość prześwitu dla promieni RTG pomiędzy metalowymi częściami blatu min 360 mm. | TAK | Szerokość prześwitu od 360mm do 400mm – 0 pkt. Szerokość prześwitu powyżej 400mm – 20 pkt. |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu modularnego) (min.): Regulacja wysokości położenia blatu w zakresie min. 550mm mierzone od najniższego położenia blatu do najwyższego położenia blatu. regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. ±60˚ . regulacja przechyłów bocznych w zakresie min.± 30˚ przesuw wzdłużny w zakresie ≥ 350 mm regulacja płyty plecowej w zakresie od min. -50˚ do min. +90˚ pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. pozycja flex/reflex możliwość uzyskania pozycji normalnej/odwróconej blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu zapis dowolnych pozycji stołu dla użytkownika (min. 10 pozycji) z możliwością nadania im nazw własnych i edycji tych nazw przywołanie pozycji stołu zapisanych w pamięci stołu włączenie i wyłączenie podświetlenia przycisków pilota włączenie i wyłączenie dźwięków | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu modularnego - min. 550mm | TAK |  |
|  | Zakres regulacji Trendelenburga i anty-Trendelenburgablatu modularnego - min. 60° | TAK |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych blatu modularnego - Min. +/- 30° | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu modularnego - min. 350mm | TAK | Przesuw wzdłużny w przedziale 350mm – <400mm – 0 pkt. Przedział od 400mm do <450mm – 10 pkt. Powyżej 450mm – 20 pkt. |
|  | Pilot zdalnego sterowania z podświetlaniem ułatwiającym pracę w zacienionej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w wyświetlacz informujący o (min.): pozycji normalnej i odwróconej pacjenta stanie blokady blatu stołu wykonywanej funkcji przez blat ewentualnych błędach czy kolizjach blatu | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego. Aktywny non stop; system nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi; w celu aktywowania funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. | TAK |  |
|  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) regulacja wysokości regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga regulacja przechyłów bocznych | TAK |  |
|  | System podświetlania podłogi w blacie lub kolumnie stołu | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | BLAT KARBONOWY Z PŁYTĄ TRANSFEROWĄ – 2 szt. |  |  |
|  | Neurochirurgiczny blat stołu złożony z następujących segmentów: Jednolity segment karbonowy, długości min. 2400mm bez podgłówka. Podgłówek karbonowy - długości: min. 300 mm Płyta transferowa wykonana z KEVLARu trzysegmentowa ; płyta kompatybilna z rezonansem magnetycznym firmy SIEMENS będącym w posiadaniu Zamawiającego. – 1 szt. Do każdego blatu karbonowego Wózek do przejęcia samej płyty transferowej wraz z pacjentem – wózek umożliwiający transport pacjenta między śluzą a salą operacyjną – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płyta transferowa wyposażona w podgłówek z możliwością jego demontażu. | TAK |  |
|  | Udźwig blatu karbonowego również przy maksymalnym przesunięciu wzdłużnym, z dołączonym podgłówkiem min. 150 kg | TAK |  |
|  | Blat przezierny 360 ˚ na długości min 1800 mm (warunek spełniony w sytuacji osadzenia blatu na kolumnie stołu z zainstalowanym podgłówkiem, z zachowaniem udźwigu min. 150 kg przy pełnym przesuwie blatu w stronę głowy) | TAK |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu naczyniowego) (min.): wysokość blatu w zakresie min. 600 mm mierzone między najniższym a najwyższym położeniem baltu regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. ±15˚ . regulacja przechyłów bocznych w zakresie min.± 15˚ przesuw wzdłużny w zakresie ≥ 600 mm przesuw poprzeczny w zakresie ≥ 200 mm | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami blatu za pomocą: joysticka pilota sterującego | TAK |  |
|  | Sterowanie przesuwem blatu w płaszczyźnie XY za pomocą joysticka z zachowaniem płynności przesuwu | TAK |  |
|  | Blat neurochirurgiczny wyposażony w płytę transferową wykonaną z KEVLARu nasuwaną na wierzchnią część blatu karbonowego. Blat karbonowy wyposażony w prowadnice do nasunięcia płyty transferowej. | TAK |  |
|  | Blat karbonowy wyposażony w blokadę zabezpieczającą nasuniętą płytę transferową na czas zabiegu. | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia płyty transferowej z blatu karbonowego na dedykowany transporter pacjenta w celu przetransportowania pacjenta poza sale operacyjną bez konieczności repozycjonowania pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość nasunięcia płyty transferowej na blat trójsegmentowy neurochirurgiczny. | TAK |  |
|  | Możliwość podjęcia blatu karbonowego przez transporter blatu (z płyta transferową zainstalowaną na blacie lub bez płyty transferowej) | TAK |  |
|  | Blat karbonowy wyposażony w nasuwany od czoła adapter z szynami akcesoryjnymi do montażu akcesoriów | TAK |  |
|  | Blat karbonowy wyposażony w nasuwany od czoła adapter z szynami akcesoryjnymi do montażu akcesoriów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH STOŁÓW: |  |  |
|  | Adapter do mocowania podgłówka specjalistycznego typu podkowa oraz do mocowania uchwytu czaszkowego do blatu chirurgicznego – 3 szt. | TAK |  |
|  | Płyta plecowa wykonana z włókna węglowego, od czoła płyta wyposażona w dwa gniazda wpustowe do mocowania przeziernego podgłówka lub przeziernego adaptera dla klamry czaszkowej. W zestawie z płytą należy zaoferować podgłówek przezierny płaski, oraz adapter przezierny do mocowania klamry czaszkowej – 3 szt. | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówkę do płyty transferowej – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pasy do przypinania pacjenta do płyty transferowej – 4 szt. | TAK |  |
|  | Joystick do poruszania blatem karbonowo-Kevlarowym – 2 szt. | TAK |  |
|  | Podpora pod rękę specjalistyczna wyposażona w prowadnicę poziomą umożliwiającą odwiedzenie prowadnicy od blatu stołu; na prowadnicy instalowany pionowy drążek z płytą pod rękę – 6 szt. | TAK |  |
|  | Komplet min. 6 ramek zapór bocznych z regulacją w trzech niezależnych punktach; ramki wyposażone w poduszki zapierające ciało pacjenta. | TAK |  |
|  | Ekran anestezjologiczny – 3 szt. | TAK |  |
|  | Podpora pod rękę wyposażona w prowadnicę z min. Dwoma przegubami kulowymi – podpora do ułożenia ręki pacjenta przy pozycji PARK BENCH – 2 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyty uniwersalne do mocowania akcesoriów na szynach bocznych blatu, uchwyty z rotacją – 20 szt. | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówkę z czterema hakami – 3 szt. | TAK |  |
|  | Poduszka do ułożenia pacjenta na brzuchu, jednoczęściowa – 3 szt. | TAK |  |
|  | Krążek żelowy o wymiarach min. 190mm – 9 szt. | TAK |  |
|  | Pozycjoner żelowy pod twarz pacjenta przy ułożeniu w pozycji na brzuchu – 3 szt. | TAK |  |
|  | Poduszka żelowa do ułożenia ciała pacjenta w pozycji bocznej, poduszka z wycięciem na bark – 6 szt. | TAK |  |
|  | Pozycjoner żelowy uniwersalny o wymiarach 290x100x60mm +/-20mm – 6 szt. | TAK |  |
|  | Pozycjoner żelowy uniwersalny o wymiarach 350x100x60mm +/-20mm – 4 szt. | TAK |  |
|  | Półwałek żelowy o wymiarach 500x150x110mm +/-20mm – 4 szt. | TAK |  |
|  | Wózek na akcesoria wyposażony w min. Dwa kosze – 3 szt. | TAK |  |
|  | Wózek na segmenty blatu chirurgicznego – 3 szt. | TAK |  |
|  | Podgłówek podkowiasty przezierny instalowany do płyty plecowej z gniazdami wpustowymi – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płyta wykonana z włókna węglowego o długości min. 800mm instalowana bezpośrednio do segmentu centralnego blatu; w zestawie z płytą należy zaoferować Adapter do mocowania zestawu klamry czaszkowej przeziernej do płyty, adapter nasuwany na płytę wyposażony w szyny boczne do mocowania akcesoriów; podgłówek standardowy płyty – 1 komplet | TAK |  |
|  | Podgłówek podkowiasty dzielony wraz z adapterem mocującym do blatu chirurgicznego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ramka do pozycji siedzącej z otworami montażowymi dla klamry czaszkowej – 3 szt. | TAK |  |
|  | Pasy do mocowania ciała pacjenta do blatu stołu operacyjnego – 6 szt. | TAK |  |
|  | Segment przedłużający , siedzeniowy wykonany z włókna węglowego umożliwiający obrazowanie w zakresie 360°miednicy i/lub odcinka lędźwiowego kręgosłupa za pomocą ramienia C oraz aparatu LOOP-X (urządzenia będące na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Neurochirurgii) Segment instalowany do centralnego segmentu blatu za pomocą szybkozłączki. Na końcu segmentu gniazda umożliwiające zamocowanie podnóżków. Podnóżki z możliwością odwodzenia na boki w zakresie 0°-90° oraz możliwością opuszczania w zakresie: 0°-90°. Podnóżki wspomagane sprężyną gazową. – 1 szt. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DO NEUROCHIRURGII MOBILNYCH, UNIWERSALNYCH ORAZ PRZEZIERNYCH, KARBONOWYCH KEWLAROWYCH BLATÓW STOŁÓW OPERACYJNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PŁYTĄ TRANSFEROWĄ DO REZONANSU MAGNETYCZNEGO 3 T FIRMY SIEMENS VIDA |  |  |
| 48 | System mocowania głowy do mobilnego, przeziernego blatu karbonowego stołu operacyjnego współpracującego z płytą transferową do rezonansu magnetycznego 3T,- 2 kpl. składające się z: 1 )Przezierna, 3 punktowa klamra do mocowania głowy z możliwością automatycznej rejestracji pacjenta do posiadanej neuronawigacji firmy BrainLab- 1 szt. 2) Przezierne, mocowanie do płyty transferowej do rezonansu 3T FIRMY Siemens Vida z paralerogramem- 1 szt.. 3) Przezierna podpórka pod głowę-1 szt. 4)Wielorazowy klucz do blokady paralerogramu i podpórki pod głowę-1 szt. 5)Walizka do przechowywania systemu- 1szt. 6)Zestaw 3 przeziernych, karbonowych pinów- 1 szt. 7)Przymiar do płyty transferowej rezonansu magnetycznego firmy Siemens Vida – 1 szt. | TAK |  |
| 75. | Przezierny system mocowania głowy do przeziernego blatu karbonowego stołu operacyjnego współpracujący z tomografem komputerowym-2 kpl, składający się z: 1)Zestaw 3 przeziernych, karbonowych Pinów- 2 opak. 2)Walizka do przechowywania systemu-1 szt. 3)Przezierna, podstawa systemu do mocowania do szyn bocznych blatu stołu operacyjnego-1 szt. 4)Przezierny łącznik- 2 szt 5)Przezierny łącznik obrotowy- 1 szt. 6)Przezierna, 3 punktowa klamra do mocowania głowy- 1 szt. 7)Przezierny, krótki łącznik obrotowy- 1 szt. 8)Przezierna podkowiasta podpórka pod głowę – 1 szt. 9)Uchwyt do klamry przeziernej- 1 szt. 10)Przezierny adaptor do neuronawigacji firmy Brainlab- 1 szt. 11)Łącznik do aluminiowej klamry do głowy- 1 szt. 12)Łącznik do aluminiowego adaptora- 1 szt. 13)Łącznik do aluminiowej bazy- 1 szt. 14)Komplet podkładek żelowych do podpórki podkowiastej- 1 szt. | TAK |  |
| 76. | Aluminiowy system mocowania głowy uniwersalnego blatu stołu operacyjnego- 3 kpl składający się z: 1)Aluminiowa, 3 punktowa klamra do mocowania głowy- 1 szt. Aluminiowy łącznik systemu-1 szt. Jednostka podstawowa do mocowania do blatu stołu operacyjnego- 1 szt Komplet 3 pinów czaszkowych stalowych- 1kpl. | TAK |  |
| 77. | Przezierny system mocowania głowy do przeziernego blatu karbonowego stołu operacyjnego współpracujący z tomografem komputerowym Loop- X firmy Brainlab- 3 kpl. składający się z: 1)Zestaw 3 przeziernych, karbonowych pinów,-1 opak. 2)Walizka do przechowywania systemu- 1 szt. 3)Przezierna, podstawa systemu do mocowania do szyn bocznych blatu stołu operacyjnego- 1 szt. 4) Przezierny łącznik- 2 szt. 5) Przezierny łącznik obrotowy- 1 szt. 6)Przezierna, 3 punktowa klamra do mocowania głowy- 1 szt. | TAK |  |
| 78. | Uchwyt do stołu operacyjnego do mocowania pacjenta w pozycji „parkbench”- 1 szt. | TAK |  |
| 79. | Wyposażenie dodatkowe w postaci automatycznego systemu rejestracji pacjenta kompatybilny z urządzeniem LOOP-X firmy Brainlab będącym na wyposażeniu szpitala składający się z: zestaw adapterów drapelink jednostka referencyjna drapelink 3) jednorazowe piny czaszki przezierne dla promieni RTG (30 szt.) | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta. | TAK |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) . | TAK |  |
|  | Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 48h. | TAK |  |
|  | Szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |
|  | Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie 
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego  dodatkowych kosztów.

……………………………………………………..

(data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM INTEGRACJI Z NEGATOSKOPAMI CYFROWYMI DLA TRZECH SAL OPERACYJNYCH

Parametry techniczne

Model: ………………………………………………..

Typ: ……………………………………………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2023 [sprzęt/ fabrycznie nowy  nieużywany , nierekondycjonowany]

Producent: …………………………………………….

| Lp |  | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Parametry graniczne/punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System przesyłu i obrazowania danych z pracowni zabiegowych, sal operacyjnych, ANGIO TK MRI, USG. . | TAK, podać |  |  |
| 2 | Sterowanie za pomocą medycznego monitor dotykowego min. 20" z indywidualnie skonfigurowanym interfejsem użytkownika z pomocą którego kontrolowane będą wszystkie funkcji systemu. Monitor instalowany na ścianie sali operacyjnej lub zabudowany w ścianę | TAK, podać |  |  |
| 3 | Jednostka główna oraz moduł podłączeniowy systemu zlokalizowane w szafie RACK poza salą operacyjną. | TAK, podać |  |  |
| 4 | System przesyła sygnał video w technologii IP. W skład zestawu wchodzą wszystkie dekodery i enkodery, z możliwością jednoczasowego podłączenie min. 4 źródeł w standardzie min. FHD oraz min. 2 wyjść sygnałowych. Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe deodery i enkodery (perspektywiczna możliwość podłączenie większej ilości źródeł i odbiorników) | TAK, podać |  |  |
| 5 | 1. Jednostka główna systemu wraz z modułem podłączeniowym 3 szt.- tj. po 1 szt. na salę: Jednostka instalowana poza obrębem sali operacyjnej; Wyrób medyczny z certyfikatem klasy I; Maksymalna waga jednostki 16kg; System operacyjny Windows 10 IoT; Procesor – min. Intel Core i5 (lub równoważny); Pamięć operacyjna RAM: min. 16GB; Dysk twardy do tymczasowego składowania nagranych plików – min. 2TB; Ilość gniazd RJ-45: min. 4; lość gniazd USB: min. 10; Wyjścia audio: min. 5 (stereo); Wyjścia audio optyczne: min. 1; Wejścia audio: min. 5 (stereo); Wejścia audio optyczne: min. 1; 2.Dotykowy panel sterowania 3 szt.- tj. po 1 szt. na salę: Panel instalowany w obrębie Sali operacyjnej Wyrób medyczny z certyfikatem klasy I; Przekątna ekranu: min. 20”; Maksymalna waga: 10kg; Kąt widzenia (pionowo/poziomo): min. 178o/178o; Kontrast: min. 950:1; Jasność: min. 250 cd/m2; Rozdzielczość ekranu: min. 1920x1080; Relacja wymiarów ekranu: 16:9; 3.Zestaw Switchy światłowodowy dobrany dla potrzeb całego systemu dla 3 sal Panel instalowany poza obrębem sali operacyjnej; Minimalna ilość portów 10Gbps: 28; Możliwość dodawania i programowania zarówno wejść sieci LAN jak też połączeń światłowodowych; 4.Uniwersalne gniazdo wejścia wideo min. 3 szt. Montowane w kolumnie chirurgicznej lub/i zabudowie ściennej; Wyposażone w mobilną obudowę enkodera; Przewód łączący enkoder z gniazdem uniwersalnym; 5. Negatoskop cyfrowy montowany w zabudowie ściennej 3 szt.-tj. po 1 szt. na salę Wyrób medyczny z certyfikatem klasy I; Minimalna przekątna ekranu: 23”; Rozdzielczość ekranu: min. 1920x1080; Relacja wymiarów ekranu: 16:9; Ilość wyświetlanych kolorów w trybie 10bit: min. 16,7 milionów; Kąt widzenia (pionowo/poziomo): min. 178o/178o; Jasność: min. 350 cd/m2; Kontrast: min. 3000:1; Waga: max. 60kg; Wejścia USB: min. 2; Monitor zintegrowany ze szklanym frontem – IP65; Zintegrowana składana klawiatura foliowa z touch-padem – IP65; Klawiatura wyposażona w 1x port USB, 1x nagrywarka DVD, skaner kodów kreskowych; Procesor – min. Intel Core i5 (lub równoważny); Pamięć operacyjna RAM: min. 8GB; Dysk twardy – min. 250GB; 6.Zestaw mikrofonu sufitowego 3szt. po 1 szt. na salę Zestaw składający się z: mikrofonu montowanego w suficie wraz z systemem mocującym; 7.Głośnik sufitowy min. 3 szt. po 1 szt. na salę 8. Monitor 1szt. dla 3 sal Matryca TFT LCD min 50”; Rozdzielczość 3840x2160 pixel, Format 16:9 luminacji 620-700cd/m2 Wejścia HDMI;DVI; Kolory 1,07 miliarda Mocowanie VESA Waga do 45 kg Zasilanie 23OV | TAK, podać |  |  |
| 6 | Każda sala operacyjna podłączona do odpowiednio dobranych switchy - min. 28 portów komunikacyjnych. Przesyłany sygnał wideo wewnątrz pracowni jest nieskompresowany, a opóźnienia w transmisji obrazu pomiędzy źródłem a monitorem nie mogą być większe niż 30ms. | TAK, podać |  |  |
| 7 | Funkcjonalność zaprojektowanego systemu umożliwia rejestrowanie i archiwizowanie w tym samym czasie minimum dwóch dowolnie wybranych źródeł wideo. | TAK, podać |  |  |
| 8 | Z poziomu centralnego panelu sterującego użytkownik systemu ma możliwość przechwytywania obrazu z kamery umieszczonej w lampie operacyjne | TAK, podać |  |  |
| 9 | FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU Oprogramowanie do kontroli modułów sprzętowych i kontroli podłączonych elementów systemu poprzez min. 20” monitor dotykowy klasy medycznej. Intuicyjny interfejs użytkownika dzięki łatwym w operowaniu elementom, obsługiwanym za dotknięciem palca. Niezależne przypisanie wszystkich systemów obrazowania/kamer do dowolnego podłączonego monitora. Niezależne włączanie/wyłączanie każdego z monitorów poprzez ekran dotykowy. Włączanie/wyłączanie wszystkich monitorów po naciśnięciu jednego przycisku na ekranie dotykowym. Dostęp VPN dla techników autoryzowanego serwisu przy wykorzystaniu istniejącej w strukturach szpitala sieci VPN. Ochrona przed zmianami w konfiguracji systemu: Chronione hasłem. Możliwość indywidualnego konfigurowania interfejsu w zależności od potrzeb użytkownika. Możliwość odtwarzania muzyki z dowolnego innego źródła wyposażonego w wyjście stereo mini-jack. Pobieranie i nagrywanie obrazów na bloku operacyjnym. Moduł do digitalizacji i przechowywania zdjęć oraz sekwencji wideo w otwartym formacie pliku na lokalnym dysku twardym lub na istniejącym serwerze PACS szpitala. Nagrywanie wszystkich podłączonych źródeł (kamer) na wewnętrznym twardym dysku modułu (minimum 2 TB pamięci tymczasowej) oraz w standardowym formacie DICOM. Zapisywanie w jakości Full HD lub w jakości Ultra HD, włącznie z audio. Możliwość równoczesnego zapisu obrazu z dwóch niezależnych źródeł w formacie Full HD. Nagrywanie z 10 sekundowym przesunięciem czasowym (nagrywanie rozpoczyna się 10 sek. przed naciśnięciem przycisku „nagrywaj”). Możliwe interfejsy sterowania nagrywaniem: monitor dotykowy, przełącznik nożny (opcjonalnie), przycisk głowicy kamery endoskopowej (opcjonalnie). Wgrywanie danych pacjenta za pomocą: monitor dotykowy (klawiatura wirtualna), pliki CSV, lista robocza DICOM. Podgląd nagranych obrazów oraz video przed wyeksportowaniem do serwera lub na nośnik danych. Wybór obrazów i video do wyeksportowania przez centralny monitor dotykowy. Programowo definiowana funkcja PiP (picture-in picture) – bez konieczności posiadania odpowiedniego monitora z Taką funkcjonalnością. Funkcja PiP umożliwiająca wyświetlanie dodatkowego sygnału obrazowego. Eksportowanie obrazów i video do systemu PACS oraz do sieci szpitalnej. Eksport wybranych obrazów na pamięć USB, USB HDD. Wybór sygnału z kamery przekazywanego przez panel sterujący. Obsługa aktualnej sieci / VPN / i struktury Firewall do transmisji za pośrednictwem sieci publicznych oraz autoryzacji użytkowników za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Transmisja sygnału w jakości FHD. Sterowanie głośnością z poziomu ekranu dotykowego. Interfejs użytkownika w języku polskim lub system wielojęzyczny. System integracji umożliwia wykonanie tzw. checklisty okołooperacyjnej. Pytania z listy okołooperacyjnej wyświetlane są na ekranie głównego panelu sterującego. Wypełnianie listy za pomocą klawiatury wirtualnej na ekranie panelu sterującego. Pytania z listy okołooperacyjnej przygotowane zgodnie z wytycznymi WHO. Możliwość tworzenia własnych pytań do listy. Wyświetlanie obrazów (np. z PACS) na dowolnym podłączonym do systemu monitorze na sali operacyjnej. System zapewnia sterowanie kamerą lampy operacyjnej. Widok podglądu sterowanej kamery – bezpośrednio na ekranie panelu sterującego. Zarządzanie routingiem obrazów – za pomocą panelu sterowania poprzez wybór źródeł przypisanych do danego monitora. W ikonach symbolizujących dany monitor musza wyświetlać się aktywne miniatury wybranych w danej chwili sygnałów wideo. Możliwość wysyłania obrazu z dowolnego źródła podłączonego do systemu. | TAK, podać |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |  |
| 10 | Min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |  |
| 11 | Wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej przez producenta sprzętu liczbie w okresie trwania gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów) | TAK |  |  |
| 12 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni kiedy sprzęt był wyłączony z eksploatacji | TAK |  |  |
| 13 | Wymiana podzespołów na nowe po pierwszej nieskutecznej próbie naprawy urządzenia. | TAK |  |  |
| 14 | Gwarancja min. 10- letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów. | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość zgłoszenia awarii sprzętu 24 godz./dobę. | TAK |  |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu – podjęta naprawa 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. „Podjęta naprawa” rozumiana jako wizyta serwisanta przy sprzęcie lub jego odbiór na koszt wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty |  |  |  |
| 17 | Certyfikat CE | TAK |  |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf) | TAK |  |  |
| 19 | Szkolenie dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w momencie jego instalacji i odbioru. Możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzenia. (konsultacje, szkolenia). | TAK |  |  |
| 20 | Szkolenie dla personelu technicznego z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych. Możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzenia. | TAK |  |  |
| 21 | Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń, które tego wymagają | TAK |  |  |
| 22 | Paszport techniczny | TAK |  |  |
| 23 | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania, asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania sprzętu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. | TAK |  |  |
| 24 | Dostawa, montaż, uruchomienie po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem „Tak” podane w rubryce „Wymagania” stanowią wymogi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie 
z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia ze strony Zamawiającego  dodatkowych kosztów.

……………………………………………………..

(data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej)