Załącznik nr 1do umowy nr IBD/………../2018

„Wytyczne do projektowania koncepcji architektoniczno – budowlanej”

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

Opracowanie koncepcji architektoniczno  - budowlanej budynków hal sportowych  wraz z propozycją zagospodarowania terenu w połączeniu z istniejącymi budynkami szkół oraz przeniesienie prawa do koncepcji na Zamawiającego

MIEJSCE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Koncepcje dotyczą budowy hal sportowych dla czterech budynków istniejących szkół na terenie gminy Chęciny:

- Szkoła Podstawowa w Bolminie  - Bolmin 63A, 26-060 Chęciny

- Szkoła Podstawowa w Łukowej  - Łukowa 104, 26-060 Chęciny

- Szkoła Podstawowa w Polichnie  - Polichno 52, 26-060 Chęciny

- Szkoła Podstawowa w Tokarni – Tokarnia 186, 26-060 Chęciny

OGÓLNY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej  sal gimnastycznych wraz z projektem zagospodarowania terenu z uwzględnieniem dojść i dojazdów do budynków sal gimnastycznych dla w\w szkół podstawowych. Należy przewidzieć częściową przebudowę  i rozbudowę istniejących budynków szkół celem uzyskania niezbędnej powierzchni pod zaplecze sal gimnastycznych oraz zwiększenie ilości sal dydaktycznych według poniższego szczegółowego opisu przedsięwzięcia dla poszczególnych budynków. W ramach przedmiotu zamówienia należy sporządzić koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej (mapę należy pozyskać w ramach przedmiotu zamówienia z zasobów Starostwa Powiatowego w Kielcach). Należy wykonać również koncepcję architektoniczno-budowlaną z przedstawieniem rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń, na podstawie którego Zamawiający w kolejnym etapie będzie mógł wykonać dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację  przedsięwzięcia.  Projektowane budynki muszą być wpisane w bryłę istniejących budynków w sposób logiczny z optymalnym wykorzystaniem powierzchni. Należy przewidzieć we wszystkich szkołach połączenie budynku sali gimnastycznej z budynkiem szkoły oraz przewidzieć osobne wejście  (z pominięciem budynku szkoły) do sali gimnastycznej. We wszystkich przypadkach należy zapewnić zaplecze sal gimnastycznych w postaci: sanitariatów  (damski, męski i dla osób niepełnosprawnych), szatnie, natryski, magazyn na sprzęt sportowy z bezpośrednim wejściem z sali gimnastycznej, pomieszczenia nauczyciela w-f oraz pomieszczenie dozorcy.  Do wszystkich sal gimnastycznych należy zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych. Należy uwzględnić (jeśli to możliwe) zaprojektowanie niewielkiego tarasu widokowego spełniającego rolę trybun dla rodziców.

We wszystkich projektowanych salach gimnastycznych należy uwzględnić możliwość uprawniania następujących sportów: piłka nożna halowa, siatkówka, koszykówka (boisko główne + 2 boiska treningowe  - kosze składane na ścianę oraz kosze podwieszane do konstrukcji dachu), piłka ręczna, badminton, tenis. Należy wyznaczyć linie na nawierzchni sportowej dla boisk do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki (boisko główne) oraz badmintona i tenisa. Należy przewidzieć możliwość podziału sali gimnastycznej kotarą. Nie przewiduje się podpiwniczenia obiektów będących przedmiotem koncepcji. W ramach zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację zamierzenia inwestycyjnego, należy uwzględnić: chodniki, ewentualną drogę dojazdową, miejsca postojowe - w przypadku braku możliwości korzystania z istniejących. Należy uwzględnić niezbędne zmiany istniejącego zagospodarowania tj. przeniesienie boiska, przeniesienie placu zabaw itp.

Opracowane koncepcje muszą umożliwić osiągnięcie przez zaprojektowane na ich podstawie budynki energooszczędności przewidzianej na rok 2021.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

- Szkoła Podstawowa w Bolminie  - Należy wykonać projekt architektoniczno-funkcjonalny sali gimnastycznej wraz z zapleczem o wymiarach płyty boiska min. 34x18m. Wysokość użytkowa nad boiskiem  to 7,5m. Ogrzewanie budynku należy przewidzieć z istniejącej kotłowni olejowej oraz pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym zakładając jej modernizację (włączenie obiegu c.o, c.w.u. i c.t. dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem).  Należy przewidzieć osobne przyłącze energetyczne. Instalację wodną należy wykonać poprzez rozbudowę istniejącej instalacji budynku szkoły. Kanalizację sanitarną należy podłączyć do istniejącego szamba na terenie nieruchomości.

- Szkoła Podstawowa w Łukowej  - Należy wykonać projekt architektoniczno-funkcjonalny sali gimnastycznej wraz z zapleczem o wymiarach płyty boiska min. 34x18m. Wysokość użytkowa nad boiskiem  to 7,5m. Ogrzewanie budynku należy przewidzieć z istniejącej kotłowni olejowej zakładając jej modernizację (włączenie obiegu c.o, c.w.u. i c.t. dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem).  Należy przewidzieć osobne przyłącze energetyczne. Instalację wodną należy wykonać poprzez rozbudowę istniejącej instalacji budynku szkoły. Kanalizację sanitarną należy podłączyć do istniejącego szamba na terenie nieruchomości. W koncepcji należy również uwzględnić przebudowę pomieszczeń istniejącej szkoły o: zaprojektowanie trzech sal dydaktycznych z wykorzystaniem m.in., powierzchni istniejącej sali gimnastycznej, zaprojektowanie pomieszczenia na szafki na książki dla uczniów, świetlicy szkolnej, szatni, pokoju psychologa i pedagoga, gabinetu lekarskiego, sali zajęć logopedycznych, pokoju socjalnego. Przy projektowaniu pomieszczeń należy wykorzystać istniejące pomieszczenia.

- Szkoła Podstawowa w Polichnie  - Należy wykonać projekt architektoniczno-funkcjonalny sali gimnastycznej wraz z zapleczem o wymiarach płyty boiska min. 28x15m. Wysokość użytkowa nad boiskiem  to 7,5m.  Ogrzewanie budynku należy przewidzieć z istniejącej kotłowni olejowej oraz pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym zakładając jej modernizację włączenie obiegu c.o, c.w.u. i c.t. dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem.  Należy przewidzieć osobne przyłącze energetyczne. Instalację wodną należy wykonać poprzez rozbudowę istniejącej instalacji budynku szkoły. Kanalizację sanitarną należy podłączyć do istniejącego szamba na terenie nieruchomości. W koncepcji należy uwzględnić nadbudowę części gospodarczej budynku o dodatkowe kondygnacje z wydzieleniem sal dydaktycznych i zaplecza sali gimnastycznej.

- Szkoła Podstawowa w Tokarni – Należy wykonać projekt architektoniczno-funkcjonalny sali gimnastycznej wraz z zapleczem o wymiarach płyty boiska min. 28x14m. Wysokość użytkowa nad boiskiem  to 7,5m. Ogrzewanie budynku należy przewidzieć z istniejącej kotłowni gazowej zakładając jej modernizację (włączenie obiegu c.o, c.w.u. i c.t. dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem).  Należy przewidzieć osobne przyłącze energetyczne. Instalację wodną należy wykonać poprzez rozbudowę istniejącej instalacji budynku szkoły. Kanalizację sanitarną należy podłączyć do istniejącego szamba na terenie nieruchomości. W koncepcji należy uwzględnić przebudowę i rozbudowę budynku szkoły w zakresie: wydzielenia z holu dwóch sal dydaktycznych, wydzielenia pomieszczenia gabinetu lekarskiego, pomieszczenia na szafki na książki dla uczniów oraz biblioteki, przebudowy sal dydaktycznych na parterze i na piętrze w zakresie zmiany lokalizacji otworów okiennych oraz ścian działowych. W zakresie planowanej rozbudowy budynku szkoły należy zaprojektować dwa dodatkowe pomieszczenia sal dydaktycznych od strony południowej budynku z wejściem z wydzielonego z holu korytarza na parterze oraz wydzielonego z sali dydaktycznej korytarza na piętrze. Należy przewidzieć rozbudowę budynku od strony północnej o powierzchnie niezbędną do zaprojektowania zaplecza sali gimnastycznej opisanego w ogólnym opisie przedsięwzięcia.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

Koncepcje budynków należy opracować w zgodzie z przepisami prawnymi i normami związanymi z projektowaniem, do których zaliczyć należy:

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) ;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 03.07.2003r. (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) ;

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

Sporządzone opracowania  mają być kompletne i umożliwić osiągnięcie celu, jakiemu mają służyć tj. wyłonienia Wykonawcy lub Wykonawców prac projektowych, który na podstawie koncepcji opracuje dokumentacje budowlaną i wykonawczą i uzyska pozwolenia na budowę bez zmiany formy budynku i rozkładu funkcjonalnego pomieszczeń. Zamawiający na etapie koncepcji nie wymaga uzyskania uzgodnień odpowiednich instytucji oraz opinii rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych.  Jednak opracowane koncepcje muszą umożliwić opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami bez zmiany układu pomieszczeń oraz formy budynku.

Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji należy wykonać wizję lokalną z udziałem Zamawiającego. Podczas sporządzania koncepcji należy na bieżąco konsultować (droga elektroniczną) przyjęte rozwiązania funkcjonalne z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do przedstawionych rozwiązań funkcjonalnych po wcześniejszym omówieniu z Wykonawcą.

Konsultacje z Zamawiającym i Użytkownikami odbywać się będą droga elektroniczną oraz w siedzibie Zamawiającego (zakłada się min. 4 spotkania w siedzibie Zamawiającego).   Każda koncepcja powinna zawierać wizualizację obiektu. Koncepcje zagospodarowania terenu i lokalizacji obiektu należy wykonać na mapach sytuacyjno –wysokościowych (mapy po stronie wybranego Wykonawcy).

Po wcześniejszym zatwierdzeniu koncepcji należy przekazać Zamawiającemu wizualizację budynków (4 elewacje) na tle istniejącego otoczenia w formie wielkoformatowego kolorowego wydruku na planszy wraz  z rzutami poszczególnych kondygnacji przedstawiającymi układ i wymiary  pomieszczeń oraz przedstawieniem usytuowania budynku na działce z rozwiązaniem dojazdu i dojścia do budynku.

Należy również przekazać opracowane dokumenty w wersji elektronicznej 1 –egzemplarz oraz w wersji papierowej w 4 egzemplarzach. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna być dostarczona:

- w wersji zamkniętej - pdf - na potrzeby postępowania przetargowego

- w wersji edytowalnej - doc, dwg, na potrzeby Zamawiającego

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna zawierać w nazwach numer rysunku oraz rozpoznawalny skrót tytułu rysunku. Wszystkie tomy wykonanej dokumentacji projektowej w wersji papierowej należy wykonać w podwyższonej jakości; trwale połączyć w sposób introligatorski (ze sztywnymi okładkami) uniemożliwiający dekompletację.

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.09.2018 roku.

Zamawiający posiada dokumentację techniczną budynków szkół sporządzaną na potrzeby prac remontowych i termo modernizacyjnych, którą udostępni w formie elektronicznej wybranemu wykonawcy. Zamawiający nie posiada aktualnych map do celów projektowych oraz map sytuacyjno-wysokościowych.  Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty są po stronie wybranego Wykonawcy. Sprawdzenie stanu istniejącego uzbrojenia terenu po stronie wybranego Wykonawcy. Na etapie koncepcji Zamawiający nie wymaga ekspertyzy, ani opinii dotyczącej stanu technicznego istniejących obiektów. Z chwilą otrzymania wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, iż dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania w dniu wydania ich Zamawiającemu nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich - dla ich eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych w tego tytułu. Prawa nabyte Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

Sporządził: Krzysztof Zacharz