ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy informuję o możliwości wykonywania usługi dotyczącej przeprowadzenia pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy Akademii Policji w Szczytnie ul. M.J. Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno. Przewidywany termin realizacji usługi w dniach: 13 i 14 marzec 2024 r.

Wyżej wymieniona usługa realizowana będzie na poniższych warunkach:

- Wykonawca powinien posiadać akredytację na wszystkie zlecone badania udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji. Dla pomiaru natężenia hałasu dla wszystkich dźwięków powyżej NDN (znacząco powyżej szczytowego poziomu dźwięku 135 db -miernik do pomiaru hałasu z zakresem - poziom szczytowy dźwięku C pomiędzy 139 db – 170 db) z jednoczesnym doborem ochronników słuchu. Na potwierdzenie posiadania akredytacji należy złożyć certyfikat akredytacji laboratorium.

- Wykonawca przeprowadzi zlecone pomiary w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego (w dniach 13 i 14 marca 2024 r. w godzinach 7:45 – 15:45).

- Wykonawca przeprowadzi pomiary poniższych czynników :

- Czynniki chemiczne i pyłowe - 1 stanowisko pracy

- pomiar ołów i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Pb;

- bar i jego związki rozpuszczalne w przeliczeniu na Ba P1;

- ditlenek azotu

- tlenek azotu;

- tlenek węgla;

- pył - frakcja wdychalna;

- krzemionka krystaliczna – frakcja respirabilna P2

- hałas - 1 stanowisko pracy/służby

na stanowisku instruktora szkolenia strzeleckiego na czterech osiach A, B, C i D* strzelnicy (ze względu na różnorodność broni i amunicji – badania będą obejmowały dwa dni);

* Zamawiający przewiduje proporcjonalne wynagrodzenie w stosunku do liczby osi, na których będą przeprowadzone badania środowiskowe (uwzględniając ewentualną awarię osi uniemożliwiającej przeprowadzenie badań)

- W cenie oferty powinien być zawarty całkowity koszt wykonania usługi, łącznie 
np. dojazdem wykonawcy, wykonaniem i przekazaniem sprawozdania wraz z interpretacją wyników ze wskazaniem krotności odpowiednio NDS lub NDN, w 2 egzemplarzach: 
1 egzemparz w  formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej przesłane niezwłocznie po jego sporządzeniu na adres e-mail: bhp@apol.edu.pl.

- Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej wymagania będzie brał pod uwagę następujące kryterium:

- CENA – 100%

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie wyżej wymienionego kryterium.

- Wykonawca, który złoży ofertę z pominięciem powyższych wymagań nie zostanie wzięty pod uwagę przez Zamawiającego w ocenie wyboru oferty.

- Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w  stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

Ofertę proszę przesłać do dnia 8 marca 2024 r. do godziny 14:00 na platformę zakupową APwSz

Osoba do kontaktu Główny specjalista ds. bhp Joanna Krasińska tel. 47 733 5981.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 formularz cenowy.