Załącznik nr 2

Opis czynności konserwacyjnych

Wykonawca winien w ramach realizacji umowy wykonywać czynności konserwacyjne w zakresie wymaganym przez obowiązujące normy i przepisy dotyczące danego rodzaju urządzenia 
i aparatury medycznej.

Między innymi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności konserwacyjnych dla każdego z poniżej wymienionych urządzeń i aparatury:

# Aparatura Stomatologiczna

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczących funkcjonowania aparatu.

2. Sprawdzenie ciągłości instalacji zasilającej i uziemienia.

3. Ocena stanu technicznego aparatu.

4. Czyszczenie i regulacja zaworów.

5. Usunięcie usterek.

6. Sprawdzenie działania aparatu.

7. Wpis do paszportu technicznego.

Aparaty EKG

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczącej funkcjonowania aparatu.

2. Sprawdzenie ciągłości instalacji zasilającej i uziemienia.

3. Ocena stanu technicznego aparatu.

4. Czyszczenie i regulacja docisku piórek lub głowicy  termicznej.

5. Sprawdzenie zapisu aparatu przy pomocy testera EKG.

6. Usunięcie usterek.

7. Wpis do paszportu technicznego.

# Destylator, sterylizatory

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczących funkcjonowania aparatu.

2. Sprawdzenie ciągłości zasilania i uziemienia.

3  Ocena stanu technicznego, sprawdzenie szczelności i drożności układu.

4. Płukanie warnika.

5. Usunięcie usterek.

6. Wpis do paszportu  technicznego.

# Ultrasonografy

1. Zebranie informacji od obsługi dot. funkcjonowania aparatu.

2. Sprawdzenie stanu gniazd i wtyczek głowic videoprintera, monitora oraz innych urządzeń     współpracujących z aparatem.

3. Czyszczenie głowic z żelu.

4. Przeprowadzenie prób, kalibracja.

5. Wpis do paszportu technicznego.

# Wózki reanimacyjne/defibrylatory

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczących funkcjonowania aparatu.

2. Sprawdzenie ciągłości instalacji zasilającej i uziemienia.

3. Ocena stanu technicznego aparatu.

4. Sprawdzenie działania kardiowersji i defibrylacji przy pomocy testera.

5. Usunięcie usterek.

6. Wpis do paszportu technicznego.

# Kardiomonitory

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczącej funkcjonowania aparatu.

2. Sprawdzenie ciągłości instalacji zasilającej i uziemienia.

3. Sprawdzenie elementów mechanicznych.

4. Kontrola wartości zastosowanych bezpieczników.

5. Ocena stanu technicznego aparatu.

6. Kontrola alarmów.

7. Usunięcie drobnych usterek, niezbędne regulacje.

8. Wpis do paszportu technicznego.

# Respiratory

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczących funkcjonowania aparatu.

2. Sprawdzenie ciągłości zasilania i uziemienia.

3. Ocena stanu technicznego aparatu.

4. Sprawdzenie szczelności instalacji tlenowej.

5. Sprawdzenie zastawek i zaworów.

6. Usunięcie usterek.

7. Sprawdzenie działania aparatu.

8. Wpis do paszportu technicznego.

# Pulsoksymetry

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczącej funkcjonowania aparatu.

2. Sprawdzenie ciągłości instalacji zasilającej i uziemienia funkcjonalnego.

3. Sprawdzenie czujnika SpO2.

4. Kontrola wartości zastosowanych bezpieczników.

5. Kontrola alarmów.

7. Usunięcie drobnych usterek.

8. Wpis do paszportu technicznego.

# Fizykoterapia

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczących funkcjonowania  aparatu.

2. Sprawdzenie ciągłości zasilania i uziemienia.

3. Ocena stanu technicznego.

4. Usunięcie usterek.

5. Sprawdzenie działania aparatu.

6. Wpis do paszportu technicznego.

# Pionizator Activall

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczącej funkcjonowania urządzenia.

2. Sprawdzenie elementów mechanicznych (m.in. działania hamulca ręcznego)

3. Ocena stanu technicznego urządzenia

4. Czyszczenie kółek z włosków, brudu, kurzu itp.

5. Sprawdzenie ciśnienia w kołach.

6. Część tapicerowaną konserwować zgodnie ze wskazówkami w instrukcji gwarancyjnej     
     urządzenia (znajduje się na oddziale)

7. Uprząż miedniczną  konserwować zgodnie ze wskazówkami w instrukcji gwarancyjnej  
    urządzenia (znajduje się na oddziale)

8. Usunięcie drobnych usterek.

9. Wpis do paszportu technicznego.

# Instalacje i punkty poboru tlenu medycznego

1. Zebranie informacji od obsługi dotyczących funkcjonowania  instalacji.

2. Sprawdzenie szczelności instalacji i punktów poboru.

3. Ocena stanu technicznego.

4. Usunięcie usterek.

5. Sporządzenie protokołu z przeglądu stanu technicznego.