Załącznik nr  3

do wniosku z dnia 10.02.2022 r.

Wymagania techniczno - funkcjonalne

dla cyfrowych radiotelefonów samochodowych

| L.p. | Cecha wymagana przez Zamawiającego | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe |  |
| 1.1 | Praca w trybie: simpleks, duosimpleks |  |
| 1.2 | Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów z możliwością podzielenia na strefy |  |
| 1.3 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika | Zgodnie z pkt 3.1 |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych) |  |
| 1.5 | Praca z modulacją analogową FM i cyfrową do obsługi przesyłu danych i głosu ( 4 poziomowe FSK z koderem głosu AMBE+2 ) |  |
| 1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s ze skokiem nie większym niż 30s |  |
| 1.7 | Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów) |  |
| 1.8 | Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale) |  |
| 1.9 | Wybór kanałów - dedykowanymi do tego celu przyciskami lub przełącznikiem obrotowym |  |
| 1.10 | Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |  |
| 1.11 | Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego |  |
| 1.12 | Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową |  |
| 1.13 | Złącza umożliwiające podłączenie: mikrofonogłośnika (czołowy panel radiotelefonu), przewodu antenowego gniazdo typu BNC, przewodu zasilania, zewnętrznego zasilania, anteny zewnętrznej GPS oraz adaptera serwisowego; |  |
| 1.14 | Sygnalizacja wizualna poziomu sygnału odbieranego. |  |
| 1.15 | Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu, zarówno w trybie cyfrowym i analogowym |  |
| 1.16 | Możliwość wysyłania statusów i krótkich wiadomości tekstowych w trybie cyfrowym, przy pomocy przycisków radiotelefonu |  |
| 1.17 | Wywołanie indywidualne w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną |  |
| 1.18 | Wywołanie grupowe w trybie cyfrowym |  |
| 1.19 | Możliwość kodowania korespondencji w trybie cyfrowym |  |
| 1.20 | Wbudowany moduł GPS |  |
| 1.21 | Obsługa funkcji i połączeń trankingowych - radiotelefon musi zapewniać pełną współpracę z radiotelefonami przenośnymi Kenwood NX 200, przewoźnymi Kenwood NX 700, NX-5700E oraz retransmisyjnymi stacjami trankingowymi Kenwood NXR 700 |  |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |  |
| 2.1 | Modulacje F3E , F1D , F2D , F1E , F7W z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną. |  |
| 2.2 | Odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym |  |
| 2.3 | Pasmo częstotliwości pracy 136 – 174 MHz |  |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |  |
| 3.1 | Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana (w min. zakresie od 1W do 25 W) w całym zakresie częstotliwości (w trybie serwisowym) |  |
| 3.2 | Możliwość ustawienia poziomu mocy (w trybie serwisowym) |  |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |  |
| 4.1 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W |  |
| 5 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |  |
| 5.1 | Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30°- +60°C |  |
| 5.2 | Odporność na wodę i pył min. IP 54/55 |  |
| 6 | Ukompletowanie zestawu |  |
| 6.1 | Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy) - radiotelefon | 1 szt. |
| 6.2 | Podstawa montażowa z zestawem śrub mocujących | 1 szt. |
| 6.3 | Kabel zasilania DC | 1 szt. |
| 6.4 | Mikrofon z klawiaturą numeryczną | 1 szt. |
| 6.5 | Komplet dokumentacji obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu przewoźnego | 1 szt. |
| 6.6 | Deklaracja zgodności |  |
| 7 | Wymagania uzupełniające radiotelefonu |  |
| 7.1 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |