                - Załącznik Nr 1 do SWZ

# OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

„Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej w zakresie wybranych węzłów sanitarnych oraz dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę stolarki drzwiowej”

w ramach grantu „Bezpieczny Powiat Gorlicki” - przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej z terenu powiatu gorlickiego w związku zagrożeniem i skutkami COVID-19” EFS PO WER 2014 – 2020

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zgodnie z tytułem, przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych polegających na remoncie i przystosowaniu zespołów sanitarnych zlokalizowanych na kondygnacjach: I pietra i poddasza Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej oraz wymianie stolarki drzwiowej w obrębie wejścia do budynku.

- Lokalizacja: Budynek Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej, 38-350 Bobowa
ul. Węgierska 28,

- - dz. gruntu nr 1275/5.

Dokumentacja, w tym przedmiary robót, stanowiące część składową niniejszej specyfikacji, ilustrują i opisują przedmiotowe zadanie, w ramach którego należy między innymi wykonać / przeprowadzić prace adaptacyjne polegające na:

- remoncie istniejących pomieszczeń sanitarno-socjalnych na II piętrze (poddaszu) budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - remont nieużytkowanego mieszkania - zaprojektowano 2 łazienki indywidualne (każda z kabiną prysznicową, WC i umywalką) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie sanitariatów o dodatkowe umywalki,

- przystosowaniu 3 pokoi na II piętrze (poddaszu) budynku na węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - urządzenie 4 łazienek indywidualnych (wyposażonych w kabiny prysznicowe, WC, umywalki), pomieszczenia gospodarczego, przedsionka oraz montaż dodatkowych misek i umywalek zlokalizowanych w obrębie węzła sanitarnego,

- remoncie istniejących pomieszczeń sanitarnych na I piętrze budynku
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - zaprojektowano 2 łazienki indywidualne (w każdej kabina prysznicowa, WC, umywalka) oraz doposażenie sanitariatów w dodatkowe umywalki, natryski,

-  dostosowaniu wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych oraz wewnętrznych (w przedsionku) na stolarkę spełniającą wymagania w tym zakresie (wymiana istniejących drzwi dwuskrzydłowych).

Roboty budowlane obejmować będą przede wszystkim:

- roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, przebicia, wykucia, wzmocnienia niektórych elementów budowlanych itp.)

- korektę otworów drzwiowych;

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;

- zmianę układu istniejących pomieszczeń;

- wyburzenia / budowę ścianek działowych;

- remont podłóg;

- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych;

- zapewnienie prawidłowej wentylacji;

- wymianę instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.

Wyremontowane / urządzone pomieszczenia należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia sanitarne.

Szczegółowy zakres prac będących w przedmiocie ww. zadania, został określony w:

a.  projekcie budowlanym,

b.  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (SST),

c.  przedmiarach robót,

d.  wymogach określonych w SWZ oraz we wzorze (projekcie) umowy.

Uwaga!

Dokumenty wymienione w poz. od a do c, zostały zaprezentowane w wersji elektronicznej w formie odrębnych folderów. Te dokumenty w dalszej części niniejszej OST, nazywane będą materiałami przetargowymi.

II.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie, między innymi do:

-  przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST, SWZ i w umowie,

-  prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym,

- zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem ewentualnej dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.

- zabezpieczenie terenu prac przed wstępem osób postronnych,

- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej - gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej),

- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni
w jednolitą odzież roboczą oznakowaną logo Wykonawcy. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone 
w cenę umowną),

- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),

- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również     materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,

- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie                             z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19),

- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),

- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko,

- zamontowania na własny koszt ewentualnych liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót,

- - zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla obiektu w którym będą prowadzone roboty (prowadzenie prac powodujących szczególnie duży hałas lub zapylenie wyłącznie w godzinach popołudniowych),

-  stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu,

-  ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy      i ich naprawienia,

-  ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania
własne,
- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,

-  likwidacji zaplecza robót,

### -  wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03),

- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,

- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,

- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia.

Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, Wykonawca tak na etapie sporządzania oferty przetargowej, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, winien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zgromadzenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie przetargowej, nie mniej na etapie realizacji przedmiotowego zadania, takich dokumentów będzie wymagał.

- przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, protokołów z prób i badań,

- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy
w okresie objętym gwarancją i rękojmią.

Uwaga - budynek Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej jest obiektem czynnym. Podczas prowadzenia w nim robót objętych przedmiotowym zamówieniem musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania, z związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany będzie do ustalenia z Użytkownikiem budynku szczegółowego harmonogramu postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tak aby w konsekwencji budynek przy ul. Węgierskiej 28, mógł być w czasie wykonywania prac bezkolizyjnie użytkowany przez wychowanków i pracowników.

II.2  Przedmiary robót

Załączone przedmiary robót:

a. Roboty branży budowlanej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 162,

b. Roboty branży sanitarnej  i elektrycznej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 151.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Zamawiającego, Wykonawca w składanej ofercie powinien dodatkowo skalkulować koszty m. in. następujących czynności bądź elementów:

- utrudnień wynikających z tzw. czynnego obiektu, o których była mowa wcześniej,

- inne, bliżej nie określone koszty związane z kompleksowym wykonaniem zadania, wynikające z dokumentacji, szczegółowej specyfikacji, wymogów niniejszej OST, projektu umowy, a nie ujęte zdaniem Wykonawcy, w przedmiarach robót.

III. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY

W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWZ.

Cenę zamawianego zadania, Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym; dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, oględzin przyszłego placu budowy, pomiarów
i kalkulacji.

Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane      z  wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania, a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:

- podatek VAT,

- koszty robót przygotowawczych,

- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,

- koszty organizacji zaplecza i placu robót,

- koszty doprowadzenia, założenia podliczników, czy zużycia energii elektrycznej i wody przez cały okres trwania robót,

- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego
  otoczenia budynku.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.

Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys wraz
 z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Oferto-dawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzeb w tym zakresie.

Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:

Kosztorys ofertowy o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:

C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:

Ck – cena kosztowa,

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,

Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.

Uproszczone kosztorysy ofertowe, zawierające wszystkie branże, należy wykonać w oparciu o dołączone przedmiary robót. Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano w przedmiarach robót i dołączenia do tego kosztorysu szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.

Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą stałe  i będą obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, 
są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających
z informacji pozyskanych z projektu budowlanego, specyfikacji technicznych, szczegółowych oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych przez niego pomiarów, kalkulacji i ustaleń z Zamawiającym, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.

- Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Ta deklaracja ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.

Opracował:

Tomasz Przybyłowicz

Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju i Inwestycji

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Data: 21.03.2021 r.

- Zatwierdzam:

Daniel Markowicz

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji

Załączniki:

- projekt budowlany pn.: „Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych i wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu: „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST),

- przedmiary robót.