Załącznik Nr 1a

Do Zamawiającego :

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu

reprezentowany przez p. Ewę Giza – Dyrektora Szpitala

ul. Kańsko 1

78-520 Złocieniec

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:

Dostawa do zamawiającego używanych, w pełni sprawnych, bezwypadkowych pojazdów osobowych

Postępowanie opublikowano :

- Na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk

- Na stronie internetowej Zamawiającego : www.szpitalkansk.4bip.pl

Wykonawca :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( Nazwa i adres wykonawcy )

KARTY TECHNICZNE

OFEROWANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa :…………………………………………………………………………. Typ, model : …………………………………………………………………. Producent : ……………………………………………………………………………………… Rok produkcji : pojazd maksymalnie dziesięcioletni | Parametry oferowanego urządzenia, spełnia : TAK/NIE |
|  | Pojazd używany, bezwypadkowy |  |
| I | NADWOZIE |  |
|  | Pojazd o kategorii M1 lub N1 o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, z liczbą miejsc siedzących dla 5 osób. |  |
|  | Wszystkie drzwi przeszklone |  |
|  | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2650 mm |  |
|  | Długość całkowita pojazdu nie większa niż 4 500 mm |  |
|  | Wysokość nie większa niż 2 000 mm |  |
| II | SILNIKA I UKŁADU ZASILANIA |  |
|  | Silnik: diesel, benzyna |  |
|  | Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 80 kW |  |
|  | Pojemność skokowa: Benzyna: nie mniejsza niż 1 000 cm3/nie większa niż 1 600 cm3 Diesel: nie mniejsza niż 1 300 cm3/ nie większa niż 2 000 cm3 |  |
|  | Skrzynia biegów manualna 5 biegowa + bieg wsteczny lub 6 biegowa + bieg wsteczny |  |
| III | UKŁAD HAMULCOWY |  |
|  | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania (ABS) |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania |  |
| IV | UKŁAD KIEROWNICZY |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach |  |
| V | UKŁADU NAPĘDOWEGO |  |
|  | Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu |  |
| VI | KÓŁ JEZDNYCH |  |
|  | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym |  |
|  | Komplet 4-ech kół z ogumieniem. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 2 lub koło dojazdowe |  |
|  | Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych |  |
| VII | INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |
|  | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie) |  |
| VIII | WYPOSAŻENIA POJAZDU |  |
|  | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących |  |
|  | Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I rzędu siedzeń |  |
|  | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby co najmniej drzwi przednich |  |
|  | Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne |  |
|  | Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwu płaszczyznach |  |
|  | Klimatyzacja |  |
|  | Radioodbiornik systemem nagłośnienia dla co najmniej I rzędu siedzeń |  |
|  | Autoalarm |  |
|  | Komplet dywaników gumowych dla I i II rzędu siedzeń |  |
|  | Przednie światła przeciwmgłowe |  |
|  | Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania centralnym zamkiem |  |
|  | Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe |  |
|  | Gniazdo zapalniczki |  |
|  | Apteczka samochodowa |  |
|  | Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację |  |
|  | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: a) podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu, b) klucz do kół, c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora, |  |
|  | Poziom paliwa w zbiorniku powyżej rezerwy |  |
| IX | KOLORYSTYKI POJAZDU |  |
| 1. | Lakier tzw. metalic powinien być położony o tym samym kolorze na całej powierzchni poszycia samochodu (tzw. blacharki) |  |
| 2. | Lakier nie powinien posiadać oznak poprawek lakierniczych |  |
| 3. | Powłoka lakiernicza nie powinna posiadać śladów zarysowań, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych oraz pęcherzyków występującej korozji |  |