Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- Używany podnośnik koszowy na podwoziu samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wyprodukowany nie wcześniej niż 2016 rok o przebiegu do 40 000 km.

- Pojazd stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów specjalnych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.

- Pojazd musi być dopuszczony do użytkowania i posiadać aktualne dopuszczenie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz powinien posiadać papierową książkę dozoru technicznego UDT, bądź udostępni link do rejestru e-UDT.

- Pojazd musi posiadać dokumentację identyfikacyjną pojazdu niezbędną do zarejestrowania pojazdu w Polsce tj. numer VIN podwozia/nadwozia, numer silnika, rodzaj używanego paliwa, rodzaj i przeznaczenie pojazdu, moc, pojemność silnika, rok produkcji pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą i dopuszczalną ładowność pojazdu, liczbę osi.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Sprzedawca zapewni transport pojazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Pojazd może również posiadać inne dodatkowe układy mające wpływ na komfort 
i bezpieczeństwo jazdy.

- Dla oferowanego pojazdu Sprzedawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

1.	SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA

Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie przedmiotu zamówienia .

| Opis minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego | Wymagania |
| --- | --- |
| Specyfikacja podwozia |  |
| Marka podwozia | Należy podać |
| Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2016 r. o przebiegu nie większym niż 40 000 km | Należy podać |
| Pojemność silnika nie mniejsza niż 2488 cm3 | Należy podać |
| DMC ( dopuszczalna masa całkowita) nie więcej niż 3500 kg | TAK |
| Rodzaj paliwa – olej napędowy (Diesel) | TAK |
| Zaświadczenie o emisji spalin wg normy EURO | Należy podać jakie |
| Skrzynia biegów manualna | TAK |
| Napęd na koła przednie/tylne/4x4 | Należy podać |
| Wzmocniona rama pod zabudowę podnośnikiem koszowym | TAK |
| Tylne zawieszenie mechaniczne | TAK |
| Koło zapasowe lub zestaw naprawczy | Należy podać |
| Kabina minimum 2 miejscowa | TAK |
| Wspomaganie kierownicy | TAK |
| Elektrycznie sterowane szyby | TAK |
| Centralny zamek | TAK |
| ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | TAK |
| Hamulce przednie i tylne tarczowe/bębny | Należy podać |
| Hamulec postojowy | TAK |
| Okno z tyłu kabiny | TAK |
| Immobiliser | TAK |
| Opony wzmacniane całoroczne | TAK |
| Zbiornik paliwa min 70 l | Należy podać |
| Kolumna kierownicy regulowana | Należy podać |
| Fotel kierowcy z regulacją | TAK |
| Apteczka | TAK |
| Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| Dla ruchu prawostronnego | TAK |
| Specyfikacja podnośnika | Wymagania |
| Marka podnośnika | Należy podać |
| Rok produkcji podnośnika nie starszy niż rok 2016 | Należy podać |
| Przegubowo -teleskopowy | TAK |
| Wysokość robocza min.19 m | Należy podać |
| Wysięg boczny roboczy min 8 m | Należy podać |
| Udźwig kosza min. 200 kg. | Należy podać |
| Maksymalna długość urządzenia w pozycji transportowej 5390mm | Należy podać |
| Obrót kosza 90°+90° | TAK |
| Całkowity zasięg obrotu min 3700 | TAK |
| Podpory przód, tył – skośne + podkładki pod podpory wykonane z tworzywa sztucznego dedykowane do oferowanego urządzenia | TAK |
| Układ hydrauliczny, pozwalający na prawidłową pracę podnośnika w temperaturach -250C do + 400C | TAK |
| Kosz z metalu z automatycznym poziomowaniem | TAK |
| Kosz z uchwytami do mocowania uprzęży | TAK |
| Napęd podestu z silnika pojazdu | TAK |
| Sterowanie z kosza oraz platformy | TAK |
| Awaryjna pompa ręczna | TAK |
| Awaryjny wyłącznik w koszu oraz panelu naziemnym | TAK |
| Awaryjna blokada dla wszystkich cylindrów hydraulicznych | TAK |
| System ograniczenia wysięgu | TAK |
| Blokada ruchów roboczych przy braku wysuniętych podpór | TAK |
| Włączanie i wyłączanie silnika z kosza | TAK |
| Podłoga platformy antypoślizgowa | TAK |
| Możliwość pracy podnośnika pod nachyleniem do podłoża | TAK |

2. POZOSTAŁE WYMAGANIA

| POZOSTAŁE WYMAGANIA | Wymagania |
| --- | --- |
| Sprzedawca zapewni przygotowanie serwisowe, odbiór i rejestrację urządzenia w UDT | TAK |
| Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie dopuszczającą go do ruchu drogowego i zapewniające jego prawidłową i bezpieczną eksploatację | TAK |
| Wraz z samochodem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji w formie papierowej w języku polskim tj. książka serwisowa jeżeli jest w posiadaniu Wykonawcy, instrukcja obsługi - eksploatacyjna i konserwacji, ewentualne karty gwarancyjne, deklaracja dopuszczenia do eksploatacji, itp. | TAK |
| Zapewnienie wsparcia serwisowego, wsparcia w zakresie dostępności części zamiennych | TAK |
| Zapewnienie dojazdu serwisu mobilnego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby firmy zamawiającego. | TAK |
| Przebieg podwozia nie większy niż 40 000 km, przebieg podnośnika nie większy niż 5 000 mth. Podwozie jak i nadwozie nie starsze niż 2016 rok pozbawione wykwitów lakieru i rdzy. | TAK |