DZP.271-11/21  (Pakiet nr 2)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Lampa zabiegowa mobilna – 1 szt.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana, Jeżeli w kol. 03 wskazano „TAK” wówczas należy wpisać TAK lub NIE (w zależności czy wykonawca oferuje czy też nie oferuje dany parametr) oraz jeżeli w kol. 3 wskazano „Podać” należy wskazać wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy | TAK |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały aparat 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części wykonywane nieodpłatnie, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Dostarczenie 1 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | TAK |  |
|  | Rozpoczęcia naprawy sprzętu maksymalnie w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od dnia wysłania zawiadomienia | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | Lampa zabiegowa, mobilna, na statywie jezdnym | TAK |  |
|  | Średnica czasy max. 26 cm (+/- 3cm) | TAK, podać |  |
|  | Liczba diod min. 7 szt. | TAK, podać |  |
|  | Druga generacja diod LED | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w zdejmowany uchwyt nadający się do sterylizacji – dołączone min. 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie lampy umiejscowione na kopule czaszy | TAK |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w przyciski membranowe oraz diody wskazujące aktualnie wybrane natężenie światła | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego min. 14cm | TAK |  |
|  | Żywotność żarówek LED 50 000h | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra min. 93 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne natężenie światła (na 1m) min. 50 000 lux | TAK, podać |  |
|  | Temperatura barwowa 4500K | TAK |  |
|  | Napięcie główne: 230V | TAK |  |
|  | Częstotliwość: 50-60Hz | TAK |  |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

UWAGA:

Niniejszy dokument winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.