OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- wieszak na odzież

- Opis przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie CPV: 39136000-4,

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

1. Wieszak na odzież

Opis produktu: wieszak  mobilny na odzież.

- wieszak na odzież,

- wieszak zbudowany z profili metalowych malowanych proszkowo, przeznaczony
do miejsc użyteczności publicznej,

- kolor profili: metalik lub czarny,

- profil: 60 x 30 x 1.5mm,

- konstrukcja wieszaka bardzo wytrzymała, składająca się z rurki chromowanej do powieszenia wieszaków szatniowych oraz poprzeczkę dolną wzmacniającą konstrukcję,

- wieszak o dużym udźwigu 300 kg,
- długość belki wieszaka 1500mm,

- wysokość wieszaka od 1800mm do 1840mm wraz z kółkami

- wieszak mobilny na dużych kółkach,

- kółka wyposażone w hamulce, które zapobiegają niekontrolowanemu przesuwaniu się,

- gwarancja 24 miesiące.

Zdjęcia poglądowe: