Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:

CPV 45330000 - 9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45100000 - 8   Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45233140 - 2   Roboty drogowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia

Rozbudowa kanalizacji ścieków przemysłowych na terenie Bazy II 
w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 6.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy kanalizacji ścieków przemysłowych na terenie Bazy II w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 6.

Zakres robót obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z separatorem koalescencyjnym z osadnikiem oraz zamknięcie nawierzchni boksów do składowania odpadów masą asfaltową na terenie Bazy II w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskie 6.

Branża sanitarna.

Sieć kanalizacji deszczowej zgodnie z Projektem Budowlanym należy wykonać z rur PVC de 200/5,9mm klasy S jak również przykanaliki od wpustów 
z rur: PVC de 200 klasy S. Rury PVC łączone za pomocą systemowych kielichów. Przewody należy układać z minimalnym przykryciem 1,0m. W przypadku układania przewodów na mniejszej głębokości, należy je ocieplić warstwą żużla granulowanego 30cm ponad wierzch, z przykryciem papą izolacyjną. Studnię kanalizacyjną na istniejącym kolektorze należy wykonać z kręgów betonowych 
z włazami żeliwnymi posiadającymi certyfikat zgodności z PN 93/H-74124 zabezpieczone przed obrotem. Studzienki kanalizacyjne: Dn 1,2m przelotowe 
i połączeniowe na kolektorze de 200 mm. Włazy kanałowe wykonać na obciążenie 40t z zabezpieczeniem przed obrotem. Wpusty uliczne deszczowe żeliwne klasy D400 z kołnierzem zatrzaskowym – podłączone bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na pierścieniach odciążających, na studzienkach betonowych Ø500 z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Włączenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomocą tulei (przejścia szczelnego) PVC de 200. Lokalizacja studni, wpustów, osadników oraz separatora – wg planu sytuacyjno- wysokościowego. Odwodnienie boksu na zmiotki należy wykonać poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego ACODRAIN F900 RD200 V typ 0 ze studzienką odpływową i wylotem dn200mm. Długość odwodnienia 8m. Podłączenie odpływu rurą PCV dn200mm do istniejącej studni o rzędnych 35,29/33,51.

Jako główne elementy dla podczyszczania ścieków deszczowych przyjęto separator koalescencyjny 10/1000 o parametrach, nie gorszych niż:

- przepływ maksymalny - 100 dm3/s,

- pojemność magazynowa - 650 dm3,

- pojemność osadnika - 1000 dm3,

- średnica wewnętrzna - 1500 mm,

- średnica rury wlotowej i wylotowej – PVC200.

Wewnątrz separatora umieszczone są specjalnie skonstruowane sekcje, 
na których zachodzi separacja zanieczyszczeń. Winny być on wykonane 
z odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego (mieszanina akrylonitrylu, butadienu i styrenu). Urządzenie winno być zamykane pokrywami dostosowanymi do dużych obciążeń.

Branża drogowa.

Zakres robót obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni dwóch placów pod składowisko. Celem przebudowy jest prawidłowe odwodnienie w kierunku nowo zaprojektowanego wpustu deszczowego, oraz w przypadku placu B 
w kierunku odwodnienie liniowego. Place będą posiadać nawierzchnię bitumiczną.

Konstrukcja Placu A:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 o grubości 4cm,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 
o grubości 4cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P o grubości 
7cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechaniczne do Is = 1,0 o grubości 25cm,

- kruszywo mineralne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa 
o grubości 15cm,

- warstwa z piasku w celu wyrównania poziomu terenu o grubości średniej 8cm stabilizowana mechanicznie do Is = 0,98,

- geowłóknina 300g /1m2,

- istniejące podłoże rodzime.

Konstrukcja Placu B:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 o grubości 4cm,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 
o grubości 4cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P o grubości 7cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechaniczne do Is = 1,0 o grubości 25cm,

- kruszywo mineralne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa o grubości 15cm,

- geowłóknina 300g /1m2,

- istniejące podłoże rodzime.

W celu ograniczenia krawędzi nawierzchni placów od strony pozostałej nawierzchni betonowej placu zastosować należy wtopione betonowe oporniki drogowe o wymiarach 15x25x100, Beton pod ławy oporników C12/15-15 (B-15).

W czasie realizacji inwestycji, zwłaszcza przy robotach ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na możliwość uszkodzenia istniejących przewodów oraz sieci, szczególnie tych nie zinwentaryzowanych lub umiejscowionych na nienormatywnej głębokości. W razie uszkodzenia jakichkolwiek przewodów lub sieci, należy niezwłocznie zaprzestać prowadzenia wszelkich robót drogowych i powiadomić o tym fakcie właściciela sieci i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Szczegółowy zakres robót określony jest w Projektach Budowlanych oraz Przedmiarach Robót stanowiących załączniki do SWZ.

Wykonawca może zastosować urządzenia innego producenta                                  o parametrach nie gorszych niż projektowane.

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym oraz użycie innych materiałów równoważnych 
ze wskazanymi – zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest sporządzić i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych 
i stosownie do treści art. 99 ust. 5 ustawy PZP wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą posiadać:

- parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych 
w opisie zamówienia,

- stosowane dopuszczenia i atesty.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że 
na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia 
ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów 
o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, 
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Informacje dla Wykonawców

  - Podczas trwania robót budowlanych Baza II w Koszalinie będzie 
w trakcie pracy.

  - Płatność za roboty budowlane będzie realizowana w 2022 roku.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

  - Zgłoszenia na piśmie zamawiającemu zakończenia robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, Projektami i Przedmiarami Robót, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

- Instalację należy wykonać zgodnie z:

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu 
o przepisy zawarte w:

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740,2320).

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020r. poz. 288, 875,1492, 1517, 2275, 2320, z 2021r. poz. 464.).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 266, 730).

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1966, z 2018r. poz. 1233, 
z 2019r. poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401).

  - Normy.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo. i Kan. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-68/B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania                        w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania              i badania przy odbiorze.

- PN-C-89203:1967 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- BN-62/7368-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- KB-38.4.3/1/73 Płyty pokrywowe.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania              i badania przy odbiorze.

- DIN4034 cz. Ii2 Studzienki z prefabrykatów betonowych                                   i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

- PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

- Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)

  - W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.

  - Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną.

  - Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Termin rozpoczęcia: po przekazaniu placu budowy.

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.06.2022r.

  - W terminie, o których mowa w pkt. 7.2. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania przedmiotu umowy w całości, przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń i zgłoszenia do odbioru wykonanych robót, odbiorów wewnętrznych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego potwierdzone pisemnym protokołem odbioru prac.

  - Miejsce realizacji zamówienia:

Baza II - działka numer 38 obręb 0025.

ul. Gnieźnieńska 6, Koszalin

tel. 94 348 44 44

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A - Cena (najkorzystniejsza) - 85 pkt.

Cena oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 85

Cena oferty ocenianej

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru. 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

B - Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi– 15pkt,

przy czym przedłużenie gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego 2 letniego okresu gwarancji i rękojmi przedstawia się wedle oceny poniżej:

- o 1 rok – 1pkt

- o 2 lata – 5pkt

- o 3 lata – 10pkt

- o 4 lata i więcej – 15pkt

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca może uzyskać max.15 pkt.

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie długości okresu gwarancji i rękojmi o 4 i więcej lat.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji za poszczególne kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.

9.Dodatkowe wymagania zamawiającego

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 
nie krótszy niż 2 lat.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Roboty sanitarne.

- Roboty drogowe.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu remontu lub budowie sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (netto).

  - Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniających 
do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym.

  - Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.