Załącznik nr 10

Opis Przedmiotu Zamówienia, przedmiotem zamówienia jest

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Błękitnej, ul. Cytrynowej i ul. Zielonej  na oś. Nowiny w Białobrzegach etap V.

1.  Wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego  z rur PVC dn. 200 w wykopie  mb. 320 w tym:

ul. Błękitna na odcinku od st. A.27 - A-31

ul. Cytrynowa na odcinku A-31 do  C4.1

ul. Zielona na odcinku od C4 do C-14

2. Studnie rewizyjnych betonowych dn. 1200 na kanale sanitarnym o gł. do 3 m. kpl. 7

3. Montaż studni inspekcyjnych PVC dn. 425  na kanale sanitarnym ( jako C14) o gł. do 3 m  kpl. 1

4. Wykonanie odnogi bocznej z rur PVC 160 do granicy posesji (28 szt x 5)  mb. 130

5. Zasypka, odtworzenie nawierzchni drogi ziemne + (destrukt) po robotach kanalizacyjnych m2- 640

6. Roboty pomiarowo-  geodezyjne + inwentaryzacja kpl.1

7. Wymiana gruntu do 50 %  przy zasypywaniu wykopu, ok. m3- 320

Uwaga: Podstawą wyceny jest projekt budowlany, załączony przedmiar uwzględnia podstawowe elementy wykonania powyższego zadania, należy do wyceny składanej oferty doliczyć roboty towarzyszące tj. odtworzeniowe,  zabezpieczające, projekt  organizacji ruchu w drogach asfaltowych, potrzebne do zrealizowania danego zadania.

Sporządził:

R. Podkowiak