PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak 40–414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9 tel. 505-002-343, 504-015-728, fax (032) 353-43-26 e-mail: gnprofil@o2.pl, ppprofil@o2.pl NIP 954-249-23-75, Regon 278328104

PRZEDMIAR ROBÓT

| OBIEKT: | BO - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów |
| --- | --- |
| INWESTOR: | MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice |
| OPRACOWAŁ: |  |
|  | mgr inż. Piotr Przepaśniak | …....................................................... |

# NAZWY I KODY CPV :

| 45233000-9 | Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty pomiarowe. |
| --- |
| 1 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,70 km |
| 2. Usunięcie humusu. |
| 2 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek.Grubość warstwy 15 cm (humus do ponownego zabudowania). | 700,00 m2 |
| 3. Roboty rozbiórkowe. |
| 3 | Kalkulacja własna Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 15 cm. | 707,00 m |
| 4 | KNR 2-31 0803-03-050 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (docelowo 15 cm) - jezdnia. | 169,00 m2 |
| 1. | 27+142 |  |  |  | 169,00 |
| 5 | KNR 2-31 0803-04-050 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za dalsze 12 cm. | 2 028,00 m2 |
| 1. | 169*12 |  |  |  | 2 028,00 |
| 6 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm (docelowo 25 cm). | 142,00 m2 |
| 7 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za dalsze 10 cm. | 1 420,00 m2 |
| 1. | 142*10 |  |  |  | 1 420,00 |
| 8 | KNR 2-31 0803-03-050 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (docelowo 10 cm) - wjazdy. | 155,00 m2 |
| 9 | KNR 2-31 0803-04-050 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za dalsze 7 cm. | 1 085,00 m2 |
| 1. | 155*7 |  |  |  | 1 085,00 |
| 10 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. | 97,00 m2 |
| 11 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. | 11,00 m2 |
| 12 | KNR 2-31 0813-03-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | 667,00 m |
| 13 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. | 35,00 m3 |
| 14 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej. | 44,00 m |
| 15 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie elementów betonowych (kostki, płytki, krawężniki, obrzeża) na odległość do 1 km (docelowo 11 km - baza MZUiM ul. Milowicka). | 39,39 m3 |
| 1. | 97*0,08 | 7,76 |  |  |  |
| 2. | 11*0,05 | 0,55 |  |  |  |
| 3. | 667*0,15*0,30 | 30,02 |  |  |  |
| 4. | 44*0,08*0,30 | 1,06 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 39,39 |
| 16 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie elementów jw. samochodami samowyładowczymi na dalsze 10 km. | 393,90 m3 |
| 1. | 39,39*10 |  |  |  | 393,90 |
| 17 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie pozostałych materiałów rozbiórkowych na odległość do 1 km (docelowo 15 km) + koszt utylizacji. | 111,35 m3 |
| 1. | 169*0,15 | 25,35 |  |  |  |
| 2. | 142*0,25 | 35,50 |  |  |  |
| 3. | 155*0,10 | 15,50 |  |  |  |
| 4. | 35,00 | 35,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 111,35 |
| 18 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na dalsze 14 km. | 1 558,90 m3 |
| 1. | 111,35*14 |  |  |  | 1 558,90 |
| 19 | Kalkulacja własna Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja geodezyjna zakresu prac rozbiórkowych przewidzianych do realizacji - operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodetę. | 1,00 kpl |
| 4. Roboty ziemne. |
| 20 | KNR 2-01 0311-03-060 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp.Grunt kategorii IV. | 48,00 m3 |
| 21 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. | 48,00 m3 |
| 22 | KNR 2-01 0205-04-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III-IV (grunt przewidziany do wbudowania w nasypy). | 43,20 m3 |
| 1. | 48*0,9 |  |  |  | 43,20 |
| 23 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość 1 km. Grunt kategorii IV (grunt przewidziany do wbudowania w nasypy). | 4,80 m3 |
| 1. | 48*0,1 |  |  |  | 4,80 |
| 24 | KNR 2-01 0313-02-060 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi.Grunt kategorii III-IV. | 791,00 m3 |
| 25 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. | 791,00 m3 |
| 26 | KNR 2-01 0205-04-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III-IV (grunt przewidziany do odwozu) + koszt utylizacji. | 327,60 m3 |
| 1. | (412-48)*0,9 |  |  |  | 327,60 |
| 27 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość 1 km. Grunt kategorii IV (grunt przewidziany do odwozu) + koszt utylizacji. | 36,40 m3 |
| 1. | (412-48)*0,1 |  |  |  | 36,40 |
| 28 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupełniające za dalsze 14 km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV (nakłady na 0,5 km, krotność 28). | 10 192,00 m3 |
| 1. | (412-48)*28 |  |  |  | 10 192,00 |
| 29 | KNR 2-01 0317-02-060 Wykonanie przekopów kontrolnych poprzecznych w gruncie kat. III-IV. | 14,40 m3 |
| 1. | 0,60*1,0*2,0*12 |  |  |  | 14,40 |
| 30 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów jw. Grunt kat. III-IV. | 14,40 m3 |
| 5. Krawężniki. |
| 31 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. | 54,68 m3 |
| 1. | 0,075*(648+81) |  |  |  | 54,68 |
| 32 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | 82,00 m |
| 33 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22-15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | 25,00 m |
| 34 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | 541,00 m |
| 1. | 648-82-25 |  |  |  | 541,00 |
| 35 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | 81,00 m |
| 36 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki | 4,56 m3 |
| 37 | KNR 2-31 0403-06-040 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej. | 114,00 m |
| 6. Obrzeża. |
| 38 | KNR 2-31 0407-03-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. | 774,00 m |
| 39 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża | 30,96 m3 |
| 1. | 774*0,2*0,2 |  |  |  | 30,96 |
| 7. Odwodnienie. |
| 40 | KNR 2-01 0221-04-060 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Grunt kategorii III-IV. | 14,93 m3 |
| 1. | 1*0,785*1,5^2*2,0 | 3,53 |  |  |  |
| 2. | 1*0,785*2,2^2*3,0 | 11,40 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 14,93 |
| 41 | KNR 2-01 0217-04-060 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Grunt kategorii III-IV. | 2,40 m3 |
| 1. | 0,8*1,50*2 |  |  |  | 2,40 |
| 42 | KNR 2-01 0322-07-050 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 6,00 m2 |
| 1. | 2*1,50*2 |  |  |  | 6,00 |
| 43 | KNR 2-18 0501-03-050 Podłoża z piasku o grubości 20 cm (pod studzienki, studnie rewizyjne, przykanaliki). | 7,17 m2 |
| 1. | 1*0,785*1,5^2+1*0,785*2,2^2+2*0,80 |  |  |  | 7,17 |
| 44 | KNR 2-18 0501-01-050 Podłoża z piasku o grubości 10 cm (pod przykanaliki - dodatek). | 1,60 m2 |
| 1. | 2*0,80 |  |  |  | 1,60 |
| 45 | KNR 2-18 0613-03-020 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm na płycie żelbetowej w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki klasy D400. | 1,00 szt |
| 46 | KNR 2-18 0625-01-020 Ustawienie nowych studzienek ściekowych ulicznych w gotowym wykopie. Studzienki o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem oraz pokrywą wpustu z żeliwa szarego typu ciężkiego D400. | 1,00 szt |
| 47 | KNR 2-18 0108-04-040 Ułożenie przykanalików z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U ze ścianką litą z wydłużonym kielichem, uszczelką klasa S (SDR 34, SN8) o średnicy 200 mm. | 2,00 m |
| 48 | KNR 2-01 0610-06-060 Obsypka filtracyjna z piasku wykonywana z gotowego kruszywa (obsypanie przykanalików). | 0,74 m3 |
| 1. | 2*(0,80*0,50-0,785*0,20^2) |  |  |  | 0,74 |
| 49 | KNR 2-01 0320-02-060 Zasypywanie wykopów jw. Grunt kat. III-IV. | 12,09 m3 |
| 1. | 14,93+2,40 | 17,33 |  |  |  |
| 2. | -1*0,785*1,2^2*3,0-1*0,785*0,6^2*2,0-2*0,80*0,80 | -5,24 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 12,09 |
| 50 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. | 12,09 m3 |
| 51 | KNR 4-01 0108-07-060 Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi na wysypisko (+koszt utylizacji) - na odległość do 1 km (docelowo 15 km). Kategoria gruntu IV. | 5,24 m3 |
| 1. | 14,93+2,40-12,09 |  |  |  | 5,24 |
| 52 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Dodatek za dalsze 14 km. | 73,36 m3 |
| 1. | 5,24*14 |  |  |  | 73,36 |
| 8. Regulacja urządzeń. |
| 53 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych (zabudować nowe pokrywy zaworów). | 4,00 szt |
| 54 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek teletechnicznych i elektrycznych. | 7,00 szt |
| 9. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych. |
| 55 | Kalkulacja własna Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 110 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). | 8,00 m |
| 56 | kalk własna-040 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 160 mm (w pozycji uwzględnić konieczne roboty ziemne, podsypkę i obsypkę oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej). | 53,00 m |
| 10. Droga rowerowa i chodnik - naw. z betonu asfaltowego. |
| 57 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 1 927,00 m2 |
| 1. | 1554+110+241+22 |  |  |  | 1 927,00 |
| 58 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. | 132,00 m2 |
| 1. | 110+22 |  |  |  | 132,00 |
| 59 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (docelowo 17 cm). | 132,00 m2 |
| 60 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 9 cm warstwy ponad 8 cm. | 1 188,00 m2 |
| 1. | 132*9 |  |  |  | 1 188,00 |
| 61 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. | 1 795,00 m2 |
| 62 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (docelowo 20 cm). | 1 795,00 m2 |
| 1. | 1554+241 |  |  |  | 1 795,00 |
| 63 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 12 cm warstwy ponad 8 cm. | 21 540,00 m2 |
| 1. | 1795*12 |  |  |  | 21 540,00 |
| 64 | KNR 0231 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (pod warstwę wiążącą). | 1 927,00 m2 |
| 65 | KNR 2-31 0311-01-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm. | 1 927,00 m2 |
| 66 | KNR 0231 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (pod warstwę ścieralną). | 1 927,00 m2 |
| 67 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm (docelowo 4 cm). | 1 927,00 m2 |
| 68 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S. Warstwa ścieralna - dodatek za dalszy 1 cm. | 1 927,00 m2 |
| 1. | 1927*1 |  |  |  | 1 927,00 |
| 11. Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej. |
| 69 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 38,00 m2 |
| 70 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. | 38,00 m2 |
| 71 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm. | 266,00 m2 |
| 1. | 38*7 |  |  |  | 266,00 |
| 72 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej. | 28,00 m2 |
| 73 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej kostka integracyjna | 10,00 m2 |
| 12. Wjazdy. |
| 74 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 142,00 m2 |
| 75 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. | 142,00 m2 |
| 76 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. | 142,00 m2 |
| 77 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za dalsze 6 cm warstwy ponad 8 cm. | 852,00 m2 |
| 1. | 142*6 |  |  |  | 852,00 |
| 78 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (kolor grafitowy) o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej. | 142,00 m2 |
| 79 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | 8,00 m3 |
| 1. | 80*0,10 |  |  |  | 8,00 |
| 80 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 80,00 m2 |
| 13. Uzupełnienie konstrukcji jezdni przy krawężnikach. |
| 81 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV. | 142,00 m2 |
| 82 | KNR 2-31 0402-03-060 Warstwa betonu cementowego C12/15 o grubości 30 cm. | 42,60 m3 |
| 1. | 142*0,30 |  |  |  | 42,60 |
| 83 | KNR 0231 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. | 142,00 m2 |
| 84 | Kalkulacja własna Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną za pomocą samoprzylepnej bitumicznej taśmy dylatacyjnej o wym. 70 x 2 mm. | 697,00 m |
| 85 | KNR 2-31 0108-01-034 Warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej o parametrach jak dla warstwy ścieralnej. Sposób wbudowania-ręczny. Grubość warstwy 10 cm. | 35,50 t |
| 1. | 142*0,10*2,5 |  |  |  | 35,50 |
| 14. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych. |
| 86 | KNR 2-31 0701-03-040 Bariery ochronne łukowe z rur stalowych malowane proszkowo. | 278,00 m |
| 15. Zieleń. |
| 87 | KNR 2-01 0103-02-020 Przycięcie odnogi istniejącego drzewa liściastego. ANALOGIA. | 1,00 szt |
| 88 | KNR 2-01 0110-03-164 Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km (+ koszt utylizacji). | 4,00 m-p |
| 89 | KNR 2-01 0110-05-164 Wywożenie gałęzi. Dodatek za dalsze 13 km odległości transportu ponad 2 km (nakłady na 0,5 km, krotność 26). | 104,00 m-p |
| 1. | 4,0*26 |  |  |  | 104,00 |
| 90 | KNR 2-01 0505-02-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii IV. | 1 050,00 m2 |
| 91 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie zieleńców przy grubości warstwy humusu 5 cm - humus z odzysku. | 1 050,00 m2 |
| 92 | KNR 2-01 0510-02-050 Humusowanie i obsianie zieleńców. Dodatek za następne 5 cm humusu - humus z odzysku. | 1 050,00 m2 |
| 16. Dokumentacja powykonawcza. |
| 93 | Kalkulacja własna Pomiary powykonawcze wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego. | 0,70 km |