Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa geotuby na test odwadniania osadu z laguny wg poniższej specyfikacji:

- materiał – geotkanina polipropylenowa o parametrach

  - wytrzymałość 70/105 kN/m

  - wydłużenie nie więcej jak 15%

  - średnica otworów nie więcej jak 0,425 mm

- pojemność geotuby – nie mniej jak 100 m3

- napełnianie przez port twardy - złącze strażackie średnicy 110 mm

Ponadto:

- miejsce dostawy na koszt oferenta: Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Miliczu, ul. Sułowska 1, 56-300 Milicz

- rozładunek należy do obowiązków Wykonawcy. Przy rozładunku Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- do oferty należy dołączyć instrukcję obsługi oferowanego produktu