Wykonanie badań fizykochemicznych odpadów o kodach: 19 01 14 - popioły lotne inne niż 19 01 13*, 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, 19 01 19 - piasek ze złóż fluidalnych oraz 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

I. Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań fizykochemicznych odpadów wytwarzanych w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) na terenie Oczyszczalni Ścieków „SITKÓWKA” w Nowinach ul. Przemysłowa 93 k/Kielc oraz badanie przefermentowanego osadu ściekowego.

II.  Zakres przedmiotu zamówienia:

- Sporządzenie podstawowych charakterystyk odpadów:

  - 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych - wg kryteriów dopuszczenia składowania odpadu na składowisku odpadów niebezpiecznych,

  - 19 01 14 - popioły lotne inne niż 19 01 13* - wg kryteriów dopuszczenia składowania odpadu na składowisku odpadów obojętnych,

  - 19 01 14 - popioły lotne inne niż 19 01 13* - wg kryteriów dopuszczenia składowania odpadu na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

  - 19 01 19 - piasek ze złóż fluidalnych - wg kryteriów dopuszczenia składowania odpadu na składowisku odpadów obojętnych,

  - 19 01 19 - piasek ze złóż fluidalnych - wg kryteriów dopuszczenia składowania odpadu na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

- Wykonanie badań dla odpadu o kodzie 19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 wraz z parametrami dodatkowymi do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277)

- Wykonanie badań dla odpadu o kodzie 19 01 14 - popioły lotne inne niż 19 01 13* 
w zakresie określonym w załączniku nr 2 i nr 3 wraz z parametrami dodatkowymi  do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277) oraz:
- straty przy prażeniu,
- zawartości P2O5, w całości i eluacie

- Wykonanie badań dla odpadu o kodzie 19 01 19 - piasek ze złóż fluidalnych w zakresie określonym w załączniku nr 2 i nr 3 wraz z parametrami dodatkowymi do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277) oraz: 
- straty przy prażeniu,

- Sporządzenie oceny wyników przeprowadzonych analiz fizyko-chemicznych dla odpadów
      o kodach:

  - 19 01 14 - popioły lotne inne niż 19 01 13*, 19 01 07* - odpady stałe 
z oczyszczania gazów odlotowych,

  - 19 01 19 - piasek ze złóż fluidalnych

w zakresie spełnienia wymagań składowania na składowiskach, możliwości wykorzystania 
w budownictwie ogólnym, w budownictwie drogowym, do zagęszczania gruntu przy usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnych itp.

- Wykonanie badania przefermentowanego osadu ściekowego w zakresie:

  - zawartości suchej masy %

  - zawartości części organicznych %

  - zawartości części mineralnych %

  - wartości opałowej w przeliczeniu na kg suchej masy osadu

  - zawartości rtęci %

  - zawartości siarki %

  - zawartości fluoru %

  - zawartości chloru %

- Cena ofertowa winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia  wraz z kosztami opracowania opinii, sporządzenia podstawowych charakterystyk odpadów, (2 x wersja papierowa, 1 x wersja elektroniczna), poboru próbek, dojazdu.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. przekazania wyników badań wraz z opiniami 
nie może być dłuższy niż 40 dni od daty poboru próbek.

- Termin pobrania próbek zostanie ustalony przez przedstawicieli Stron po rozstrzygnięciu postępowania, lecz termin ten nie może przekraczać 30 dni licząc od daty otrzymania zlecenia.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymagania określone w art. 147a ust. 1, ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska – do oferty Wykonawca winien załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu.

- Zamawiający dopuszcza podzlecenie wykonania części analiz podwykonawcy pod warunkiem, iż jest on laboratorium spełniającym warunki szczegółowo opisane powyżej – 
do oferty Wykonawca winien załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu dla wskazanego podwykonawcy.

- Płatność za wykonane usługi będzie dokonana przez Zamawiającego, przelewem na   konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania zaś warunkiem wystawienia faktury będzie zatwierdzony protokół przyjęcia wyników.