Załącznik nr 8

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). |  |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-ISO 4254-3:1996 |  |
|  | Ciągnik rolniczy– fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023. Podać markę i typ. |  |
|  | Pojemność silnika 6000 cm3 |  |
|  | Silnik 6- cylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany |  |
|  | Znamionowa moc silnika 155 KM |  |
|  | Napęd 4x4 |  |
|  | Prędkość transportowa 40 km/h |  |
|  | Skrzynia biegów: - 20 biegów do przodu - 20 biegów do tyłu |  |
|  | Podłokietnik wielofunkcyjny: sterowanie skrzynią, podnośnikiem |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Hamulec postojowy |  |
|  | Hamulce pneumatyczne przyczepy: 1 i 2 obwodowe |  |
|  | Zaczep transportowy do przyczep automatyczny, dolna belka polowa, Piton-Fix |  |
|  | WOM tył 540/540 Eco/1000/1000E obr/min. Przyciski sterowania WOM na błotnikach |  |
|  | TUZ tył: - udźwig 7500 kg - przyciski sterowania TUZ na błotnikach |  |
|  | TUZ przód: - udźwig 3500 kg - 1 para wyjść hydraulicznych |  |
|  | Instalacja hydrauliczna: - pompa o wydajności 150 L/min - szybkozłącza hydrauliczne- 6 szt |  |
|  | Amortyzacja przedniej osi |  |
|  | Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją |  |
|  | Amortyzacja kabiny |  |
|  | Lusterka regulowane |  |
|  | Fotel kierowcy regulowany na zawieszeniu pneumatycznym |  |
|  | Dodatkowe siedzisko dla pasażera |  |
|  | Wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby |  |
|  | Ogumienie: - przód: 540/65 R28 - tył: 650/65 R38 |  |
|  | Błotniki przednie skrętne |  |
|  | Oświetlenie robocze LED w dachu kabiny: - z przodu 4 szt. - z tyłu 4 szt. - na słupkach kabiny- 2 szt. |  |
|  | Lampa błyskowa ostrzegawcza typu „kogut”- 2 sztuki |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy