Załącznik nr 2

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Nr 1/ZUW MŁAWA/01/2021/ZT

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są usługi wykonania badań kontrolnych wody, usługi badania i analizy czystości i składu, usługi monitoringu lub kontroli skażenia wód gruntowych narzuconych na zamawiającego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) tj. parametry grupy A - (MK – monitoring kontrolny), parametry grupy B - (MP – monitoring przeglądowy) wraz z poborem próbek wody w wyznaczonych miejscach, usługa poboru i wykonania badań wód popłucznych, ścieków dopływających i odpływających w oczyszczalniach, próbek wody pobranych w piezometrach oraz osadu ściekowego w wyznaczonych miejscach dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40.

- Ilość próbek i zakres badanych parametrów określono w formularzu oferty (załącznik nr 1) oraz załącznikach nr 5, 6, 7.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości badanych próbek w zależności od potrzeb. Dodatkowe badania zostaną wykonane w cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę dla badań podstawowych w formularzu oferty (załącznik nr 1).

- Wyniki próbek badań wykonywanych zgodnie z harmonogramem przekazywane będą przez Wykonawcę do Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych nadzorujących dany wodociąg (pobieranych w zakresie określonym w załączniku nr 5) zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) W tym samym trybie powiadamiany będzie również Zamawiający.

- Sprawozdania z wyników próbek zleconych dodatkowo będą przekazywane Zamawiającemu zgodnie z terminami zaproponowanymi w ofercie, za zgodą Zamawiającego mogą być także przekazywane do właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

- Szczegółowe zasady powiadamiania oraz sposób realizacji tego obowiązku zostaną ustalane z Zamawiającym.

- Zakres zamówienia obejmuje następujące grupy badań:

- Badania zlecane zgodnie z harmonogramem:

- parametry grupy A - (MK): barwa, mętność, przewodność elektryczna, stężenie jonów wodoru (pH) smak, zapach, Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22℃ po 72h,

- dodatkowo w zależności od potrzeb: mangan, żelazo i Enterokoki,

- parametry grupy B - (MP): ww. wskaźniki objęte monitoringiem parametrów grupy A - (MK) oraz Enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chlorki, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, glin, jon amonu, kadm, mangan, epichlorohydryna, miedź, nikiel, ołów, pestycydy (badanie atrazyny, aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru), Σ pestycydów, rtęć, selen, utlenialność z KMnO4, żelazo, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ THM, siarczany, sód,

- dodatkowo w zależności od potrzeb: twardość, bromiany, magnez, trichlorometan (chloroform), chlor wolny, bromodichlorometan, chloraminy,

- Badania zlecane dodatkowo, poza harmonogramem:

- Właściwości fizykochemiczne: mętność, mangan, żelazo, chlor wolny, jon amonowy, smak, barwa, zapach, twardość, magnez, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, chlorki, sód, utlenialność z KMnO4, siarczany, bromodichlorometan,, trichlorometan (chloroform), ΣTHM, amoniak, azotany.

- Właściwości mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.