Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Część II

Zadanie projektowe pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz niezbędnych ekspertyz dla przebudowy 
i rozbudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance w zakresie:

- „Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance (SOSW w Kobylance) oraz przyległej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami” – obszar architektoniczny. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

- „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance o salę do zajęć sportowo-rehabilitacyjnych wraz  
z zapleczem, pomieszczeniem gospodarczym i wiatą oraz dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż. i higieniczno-sanitarnych”.

Zamawiający: Powiat Gorlicki, 38 – 300 Gorlice ul. Biecka 3,

Adres zamówienia:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,                   38-303 Kobylanka 162

Nazwa zamówienia według CPV:

Usługi projektowania architektonicznego,

Kod zamówienia według CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Data opracowania niniejszej specyfikacji: 18.01.2022 r.

Autor niniejszego opracowania: Tomasz Przybyłowicz, Andrzej Wojciechowski

Ogólny opis lokalizacji i parametrów technicznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance:

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance położony jest                            w centrum wsi Kobylanka przy skrzyżowaniach dróg: Kobylanka – Dominikowice oraz Kobylanka – Gorlice (działka nr: 907 w Kobylance). Budynek placówki posiada kształt dwóch prostopadłościanów połączonych przewiązką, liczy trzy kondygnacje (częściowe podpiwniczenie), opiera się na rzucie prostokąta. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, gazową, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną, odgromową, centralnego ogrzewania. Fundamenty budynku ławowe z betonu żwirowego, ściany zewnętrzne murowane z pustaka ceramicznego i cegły ocieplone styropianem i wykończone tynkiem mineralnym. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej, a działowe z pustaka ceramicznego. Strop żelbetowy gęstożebrowy typu DZ-4, klatka schodowa żelbetowa. Dach czterospadowy posiada konstrukcję drewnianą krokwiowo-płatwiową, pokrycie z blachodachówki.

Założenia wyjściowe do wykonania opracowania projektowego dla zadania Nr 1:

W ramach dokumentacji projektowej  należy opracować rozwiązania techniczne i użytkowe dla szeregu elementów stanowiących architekturę obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance (SOSW), co ma na celu poprawę warunków dostępności zarówno przyległej infrastruktury jak i samego budynku SOSW dla osób z niepełnosprawnościami.

Obszary niezbędne do ujęcia w opracowaniach projektowych obejmują następujące standardy Modelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym:

- Dostępnoś

- dojścia do obiektu SOSW w Kobylance

- Dostępnoś

- budynku głównego (dostępność wejść do budynku)

- Dostępność szatni

- Dostępność komunikacji poziomej

- Dostępność komunikacji pionowej

- Dostępność sal lekcyjnych

- Dostępność sal sportowych

- Dostępność sal rewalidacyjnych

- Dostępność stołówki

- Dostępność świetlicy szkolnej

- Dostępność biblioteki szkolnej

- Dostępność pomieszczeń sanitarnych

UWAGA: Realizując prace projektowe dotyczące ww. obszarów należy brać pod uwagę wytyczne, zapisy i stanowienia dokumentów bazowych projektu „Dostępna Szkoła”, tj.: Model Dostępnej Szkoły, Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance, Raport zespołu audytorskiego z audytu przeprowadzonego w szkole: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance.

Standardy w Modelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym – poziom zaawansowania podstawowy:

Ad.1. Dostępność dojścia do obiektu SOSW w Kobylance – projekt winien obejmować:

- wykonanie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami,

- przebudowa fragmentu dojścia do budynku szkoły (wyniesienie nawierzchni 
w miejscu przejścia przez drogę dojazdową), zabezpieczenie bramy i furtki, zapewnienie samodzielności poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością 
i percepcją na ciągach pieszych),

- przebudowa dojścia do drugiego segmentu budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wykonanie oświetlenia ciągów pieszych,

- wykonanie „placu przedwejściowego” przy wejściu do budynku, w obrębie którego znajdować się będą siedziska czy stojaki na rowery.

Ad.2. Dostępność budynku głównego (dostępność wejść do budynku) – projekt winien obejmować:

- przebudowę głównego wejścia do budynku szkoły (pochylnia i schody) – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- przebudowę wejścia do drugiego segmentu budynku szkoły – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ad.3. Dostępność szatni – projekt winien zakładać:

- zakup zestawu szafek oraz numerków na szafki zgodnych z modelem podstawowym (należy zapewnić kontrast numerów i oznaczeń, co pozwoli na odczytanie osobie niewidomej; część szafek musi znajdować się na wysokości 40-110 cm, podobnie wieszaki powinny znajdować się przynajmniej na dwóch wysokościach),

- dostosowanie otworu drzwiowego i montaż nowej stolarki drzwiowej spełniającej wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ad.4. Dostępność komunikacji poziomej – projekt winien obejmować:

- nie dotyczy.

Ad.5. Dostępność komunikacji pionowej – projekt winien obejmować:

- zakup i montaż platformy schodowej pomiędzy parterem a piętrem w budynku szkoły;

- zakup schodołazu (do obsługi drugiego segmentu budynku),

- uzupełnienie balustrad i poręczy w obrębie klatki schodowej,

- zmianę wykończenia schodów (warstwa antypoślizgowa) oraz oznakowanie wg wytycznych modelu Dostępna Szkoła.

Ad.6. Dostępność sal lekcyjnych – projekt winien obejmować:

- zakup i montaż brakujących rolet w 6 salach lekcyjnych,

- likwidację progów w drzwiach sal lekcyjnych,

- remont 2 sal lekcyjnych (w tym między innymi malowanie w kolorach kontrastowych do posadzki, montaż lamp (oświetlenie LED o wymaganych parametrach), wymiana/naprawa posadzki sal lekcyjnych, montaż włączników oraz gniazdek na rekomendowanych w Modelu wysokościach).

Ad.7. Dostępność sal sportowych

- nie dotyczy.

Ad.8. Dostępność sal rewalidacyjnych

- nie dotyczy.

Ad.9. Dostępność stołówki

- nie dotyczy.

Ad.10. Dostępność świetlicy szkolnej  – projekt winien obejmować:

- wykonanie kontrastu pomiędzy ścianą a podłogą (min. 50% LRV),

- zakup i montaż rolet,

- poszerzenie otworu drzwiowego i montaż stolarki drzwiowej o szerokości 90 cm.

Ad.11. Dostępność biblioteki szkolnej

- nie dotyczy.

Ad.12. Dostępność pomieszczeń sanitarnych

- kompleksowa przebudowa węzła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb osób                           z niepełnosprawnościami na kondygnacji najbardziej dostępnej, z której korzystają uczniowie.

Założenia wyjściowe do wykonania opracowania projektowego dla zadania Nr 2:

W ramach zamawianej dokumentacji projektowej należy opracować rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne dla rozbudowy budynku SOSW w Kobylance                    o salę do zajęć sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem, pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w podpiwniczeniu oraz wiatę. Ponadto zakresem projektu należy objąć dostosowanie całego obiektu SOSW w Kobylance do obowiązujących przepisów ppoż.                 i higieniczno-sanitarnych.

UWAGA: Realizując prace projektowe należy brać pod uwagę wytyczne, zapisy i stanowienia opracowanej koncepcji rozbudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance stanowiącej załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Rozwiązania projektowe winny uwzględniać (obejmować) wytyczne i zalecenia wynikające ze sporządzonych i uzgodnionych/zaopiniowanych ekspertyz, w tym ppoż.

Założenia do prac projektowych:

- Merytoryczno-prawne:

  - Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m. in.: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Praw budowlane, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym), normami, sztuką budowlaną, z samodzielnie wykonaną inwentaryzacją budowlano - instalacyjną budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia, zgodnie z treściami
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy.

  - Przyjmuje się, że zakresem rzeczowym projektu, o którym mowa wyżej, ma zostać
objęty zakres wymieniony powyżej.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zamówi odpowiednie opracowanie geodezyjno-kartograficzne (o ile zajdzie taka potrzeba).

  - Wykonawca we własnym zakresie wykona i uzgodni ekspertyzę ppoż. (po stronie wykonawcy leży obowiązek pozytywnego zaopiniowania przedmiotowej ekspertyzy                 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie) – o ile zajdzie taka potrzeba / konieczność.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dokona uzgodnień dokumentacji    w stosownych organach (w tym u rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych – o ile zajdzie taka potrzeba / konieczność).

  - Osoby wykonujące dokumentację będącą przedmiotem zamówienia posiadają stosowne, wymagane przepisami uprawnienia.

  - Projektant / Wykonawca ww. opracowań udzieli Zamawiającemu pomocy w kwestii uzyskania pozwolenia na budowę.

- Formalne:

Przyjmuje się, jako zasadę, że przyjęte przez Projektanta rozwiązania projektowe mają na celu poprawę warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance (SOSW) oraz przyległej infrastruktury dla osób                               z niepełnosprawnościami, a tym samym spełnienie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Drugim celem jest rozbudowa budynku SOSW o salę do zajęć sportowo-rehabilitacyjnych wraz  z zapleczem, pomieszczeniem gospodarczym i wiatą oraz dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż. i higieniczno-sanitarnych. Projektant przedstawi Zamawiającemu założenia projektowe w formie wstępnych opracowań, koncepcji, ekspertyzy technicznej, szkicowych ilustracji graficznych, analitycznych zestawień, bądź przybliżonych wyliczeń. Tym samym Projektant będzie zobowiązany przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych przedstawić Zamawiającemu, jak i dyrekcji SOSW w Kobylance do ich akceptacji ww. opracowania. Opisany wyżej wymóg formalny oznacza, że zarówno Zamawiający, jaki dyrekcja SOSW, zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag, bądź zastrzeżeń do treści zamawianego projektu.

3.Techniczne:

Projekt winien kompleksowo uszczegóławiać wcześniej ustalone na roboczo założenia programowo – przestrzenne budynku SOSW w Kobylance, jak i ewentualnie nowe rozwiązania konstrukcyjne. Zamawianym projektem należy objąć branże:

- ogólnobudowlaną,

- elektryczną,

- sanitarną.

3.1. Projekt budowlany i wykonawczy:

- rozwiązania architektoniczne i techniczne dotyczące zapewnienia dostępności osobom                             z niepełnosprawnościami oraz zaplanowanie niezbędnych prac remontowych 
w obrębie istniejącego obiektu budowlanego - budynku SOSW w Kobylance, w obrębie branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej,

- rozwiązania architektoniczne i techniczne dla rozbudowy budynku SOSW w Kobylance o salę do zajęć sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem, pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w podpiwniczeniu oraz wiatę, w obrębie branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej,

- rozwiązania architektoniczne i techniczne odnoszące się do wytycznych zawartych                          w opracowanych ekspertyzach (dostosowanie budynku SOSW w Kobylance do obowiązujących przepisów ppoż. i higieniczno-sanitarnych).

3.1.1 W zakresie rozwiązań branży budowlanej:

- zaprojektowanie rozwiązań dotyczących prac remontowych oraz budowlanych związanych z zapewnieniem dostępności do obiektu SOSW w Kobylance osobom                                                               z niepełnosprawnościami,

- zaprojektowanie rozwiązań dla rozbudowy budynku SOSW w Kobylance,

- zaprojektowanie rozwiązań mających na celu dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów.

3.1.2 W zakresie rozwiązań branży elektrycznej

Wewnętrzne nowe instalacje elektryczne w przebudowywanych częściach budynku.

- Instalację oświetlenia i gniazd, (należy bezwzględnie przestrzegać norm w zakresie odpowiedniego natężenia światła w danych pomieszczeniach),

- Instalację teletechniczną, w tym internetową i tv,

- Instalację przeciwpożarową (rozwiązania umożliwiające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w obrębie całego obiektu SOSW w Kobylance (łącznie 
z nowo projektowaną rozbudową budynku)) - o ile szczegółowe przepisy i/lub wyniki ekspertyz budowę takiej instalacji nakazują,

- Instalacje monitoringu budynku,

- Inne nie wymienione wyżej instalacje elektryczne mające wpływ na eksploatację obiektu.

3.1.3 W zakresie rozwiązań branży sanitarnej

Zaprojektowanie rozwiązań w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., wentylacyjnej, klimatyzacyjnej obejmujących swym zakresem przebudowywane 
i rozbudowywane części budynku SOSW w Kobylance.

4. Ekonomiczne:

- kosztorysy inwestorskie z rozbiciem na poszczególne zamknięte elementy budowlane, roboty budowlane, jak również oddzielnie wewnętrzne instalacje wszelkich branż należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (m. in.: Rozporządzenia Ministra Rozwoju                    i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym);

- przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych (w analogicznym układzie jak kosztorysy inwestorskie);

- treści poszczególnych elementów kosztorysowych jak i przedmiary robót, powinny być szczegółowo uzgodnione z Zamawiającym jak i dyrekcją SOSW w Kobylance, na etapie wstępnych wzajemnych uzgodnień.

5. Inne wymagania dotyczące przedmiotowego zadania:

  - W opracowaniach projektowych i ekonomicznych (kosztorysowych), należy przewidzieć wszystkie roboty o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i remontowym, tak, aby dokumentacja techniczna jak i ekonomiczna stanowiła całość robót do wykonania.

  - Wykonawca na własny koszt zleci opracowanie geodezyjne stosowne do zakresu prowadzonych prac.

  - Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt wymagane stosownymi przepisami uzgodnienia zamawianej dokumentacji projektowej. Powyższe wymogi stawiane są Projektantowi w tym celu, aby poprzez treści zamawianego projektu, Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę.

  - Niezależnie od projektu budowlanego i wykonawczego, Wykonawca dołączy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych robót w odniesieniu do danych branż. Wymaga się, aby opracowania, o których mowa wyżej, stanowiły niezależną od projektu, odrębną dokumentację. Ponadto opracowania te winny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

  - W rozwiązaniach projektowych, Wykonawca będzie uwzględniał tylko te materiały, których stosowanie jest dopuszczone w budownictwie powszechnym.

  - Prawo zamówień publicznych, (którego postanowienia należy brać pod uwagę przy realizacji niniejszego zamówienia), zakazuje dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W nielicznych przypadkach, można oprzeć opis przedmiotu zamówienia na znakach towarowych, patentach, pochodzeniu produktu w przypadku, źródła i szczególnego procesu, gdy jest to uzasadnione specyfiką danego zamówienia i Projektant (Kosztorysant) nie może w inny sposób opisać jego przedmiotu. Wskazanie, więc znaku towarowego patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły i nie powinno być interpretowane rozszerzająco.
W każdym przypadku, gdy obiektywnie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób nie wymagający ich wskazania, Projektant (Kosztorysant) powinien się do tego zastosować.

Niezależnie od powyższego, Projektant powinien adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. W sytuacji, gdy obiekt posiada już dostępność, o której mowa wyżej, Projektant powyższe wymaganie powinien adekwatnie (odpowiednio) do przedmiotu zamówienia opisać, czy ewentualnie w ramach zamawianego projektu, nowe elementy tej dostępności uzupełnić.

  - Zamawiana dokumentacja projektowa, w tym dokumentacja mająca charakter ekonomiczny, winna zostać sporządzona oprócz wersji papierowej, również w wersji elektronicznej tj. na nośniku elektronicznym (pendrive / CD):

1. Wersja papierowa:

- dokumentacja budowlana i wykonawcza - 6 egz.

- kosztorysy inwestorskie / przedmiary robót – 3 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) – 3 egz.

2.Wersja elektroniczna:

- nośnik elektroniczny CD / pendrive – całość opracowań – 2 egz.

  - Projektant w czasie realizacji przedmiotowego zadania będzie zobowiązany
do prowadzenia nad wykonywanymi robotami nadzoru autorskiego, według potrzeb wskazywanych przez Zamawiającego. Koszty tego nadzoru Projektant (Wykonawca) uwzględni w składanej ofercie, przy czym nadzór, o którym mowa wyżej, rozpocząć się może w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wydania przez Wykonawcę zamawianego projektu.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową będzie obejmowało nieodpłatne odbycie 10 wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i braków dokumentacji technicznej, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, opiniowanie zgłoszonych przez wykonawcę zamiennych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, uzupełnianie i modyfikacja dokumentacji technicznej – w terminie ustalonym przez strony.

Przedmiot zamówienia należy wykonać przede wszystkim w oparciu o materiały projektowe „Dostępnej Szkoły”, tj.:

- Model Dostępnej Szkoły,

- Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,

- Raport zespołu audytorskiego z audytu przeprowadzonego w szkole: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance.

oraz

- koncepcję rozbudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego               w Kobylance.

Dokumenty jw. stanowią załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia                        i zawierają szczegółowe informacje, wytyczne, parametry jakie muszą być spełnione (uwzględnione) w rozwiązaniach projektowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Uwaga!
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z ewentualną dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia w podziale na elementy zamówienia. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Opracował:

Tomasz Przybyłowicz

Andrzej Wojciechowski

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Zatwierdzam: 	       Daniel Markowicz

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji

Gorlice, dnia 18.01.2022 r.