# Gmina Miasto Świnoujście

# WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ZIELENI MIEJSKIEJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych

Gminy Miasto Świnoujście

dla

Części I – „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni

w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych,

na terenie Gminy Miasto Świnoujście – Lewobrzeże”

i

Części II – „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni

w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych,

na terenie Gminy Miasto Świnoujście – Prawobrzeże”

Świnoujście 2024 r.

- WSTĘP

  - Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w pasach drogowych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

1.2. Zakres stosowania OPZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zieleni w pasach drogowych na drogach krajowych, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z:

- podcinką pielęgnacyjną drzew i krzewów;

- odsłanianiem poprzez podcinkę gałęzi drzew i krzewów zasłoniętych: znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, lamp  ulicznych,  reklam  umieszczonych w pasach drogowych,

- ścinaniem drzew i krzewów;

- frezowaniem pni;

- usunięciem gałęzi i krzewów ograniczających skrajnie drogową oraz złamanych lub uszkodzonych;

- podcinką i formowaniem żywopłotów;

- usuwaniem odrostów przy drzewach znakach drogowych, barierkach;

- koszeniem i zbieraniem skoszonej trawy;

- zgrabianiem liści z pasów drogowych;

- leczeniem drzew;

- sadzeniem drzew,  krzewów, bylin, kwiatów  w pasach drogowych;

- pielęgnacją  drzew, krzewów, bylin i kwiatów w pasach drogowych;

- odchwaszczaniem krzewów, bylin, kwiatów;

- innymi pracami w zieleni w pasach drogowych wg. potrzeb;

- wywozem odpadów zielonych i innych na wysypisko na własny koszt.

  - Określenia podstawowe

    - Pielęgnacja drzew i krzewów - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla prawidłowego ukorzenienia, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa.

    - Usuwanie gałęzi i krzewów ograniczających skrajnie drogową oraz gałęzi złamanych i uszkodzonych – zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Do zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego należą drzewa tworzące z konarami łącznie z liśćmi prześwit mniejszy niż 4,5 mb w pionie i mniejszy niż szerokość jezdni w poziomie. Dlatego celem zapewnienia prawidłowej widoczności na drodze należy dokonać podcinki drzew tak aby zachować skrajnię pionową wynoszącą 4,5 mb powiększoną o 1,0 mb. Usunięcie gałęzi i konarów drzew uszkodzonych, uschniętych i złamanych.

    - Podcinka krzewów i żywopłotów – skrócenie na pożądaną wysokość i szerokość dla  uzyskanie pokroju krzewu.

    - Pielęgnacja zadrzewień przydrożnych - zespół czynników uprawnych, ochronnych i melioracyjnych, które tworzą sprzyjające warunki rozwoju posadzonych drzew i krzewów łączących drogę z otoczenie.

    - Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu.

    - Sadzenie drzew i krzewów obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem terenu pod nasadzenie, sadzeniem drzew lub krzewów oraz zabezpieczeniem nasadzeń (ściółkowanie, palikowanie, uformowanie misy i opalikowanie drzew).

    - Nawożenie - stosowanie nawozów organicznych i mineralnych do poprawy stosunku związków pokarmowych i struktury gleby.

    - Koszenie trawy - usuwanie części roślin trawiastych na określoną wysokość.

    - Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

    - Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, bylin, drzewa, krzewy, byliny..

    - Bryła korzeniowa- uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

    - Forma naturalna - forma drzew i zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

    - Forma pienna – forma drzewa i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 180-220 cm, z wyraźnym nieprzeciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

    - Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona
w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

    - Bylina – zielna roślina wieloletnia zimująca w gruncie.

    - Drzewo – roślina wieloletnia o wykształconym pniu, który na pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę.

    - Krzew – wielopędowa zdrewniała roślina, niewytwarzająca pnia ani korony, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

    - Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze specyfikacja Techniczną, zaakceptowane przez Zamawiającego.

    - Pień – dolna, nieugałęziona część przewodnika.

    - Przewodnik- pęd główny stanowiący oś drzewa.

    - System korzeniowy – podziemna część rośliny stanowiąca zespół korzeni uformowanych przez roślinę.

    - Zieleń pasa drogowego – zieleń znajdująca się przy drodze na działce pasa drogowego.

    - Stacja przeładunkowa – miejsce gdzie następuje przeładowanie odpadów przed ich dalszym transportem do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Stacja przeładunkowa odpadów na terenie Miasta Świnoujście znajduje się przy ul. Pomorskiej.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z opisem podanym w pkt. 5 "Wykonanie robót".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność ze Specyfikacją Techniczną i zleceniami Zleceniodawcy.

- MATERIAŁY

  - Materiał sadzeniowy

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki roślin powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), BN-76/9125-01(6) właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, liczba szkółkowań oraz zgodne z opracowaniem Związku Szkółkarzy Polskich – Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego.

Zalecenia materiałowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego

Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski:

- drzewa liściaste formy piennej o obwodzie pnia mierzonego na wys. 100 cm od powierzchni ziemi nie mniej niż 20 cm;

- drzewa iglaste o wysokości nie mniejszej niż 150 cm;

- krzewy iglaste o szerokości nie mniejszej niż 40-60 cm;

- krzewy liściaste o wysokości nie mniejszej niż 40-50 cm;

- krzewy liściaste żywopłotowe o wysokości nie mniejszej niż 60-100 cm;

- krzewy liściaste zimozielone żywopłotowe o wysokości nie mniejszej niż 40 cm.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;

- Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;

- System korzeniowy powinien być zwarty, prawidłowo rozwinięty, bez śladów uszkodzeń, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie włośnikowe;

- Bryła korzeniowa u drzew powinna być prawidłowo uformowana, bez uszkodzeń oraz nieprzesuszona, wielkość bryły powinna być proporcjonalna do wielkości rośliny;

- Pędy i korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte;

- Pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone;

- Przewodnik powinien być prosty;

- Korona powinna być uformowana na wysokości 200-220 cm;

- Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte.

Wady niedopuszczalne:

- Silne uszkodzenia mechaniczne roślin, mechaniczne uszkodzenia pnia;

- Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia;

- Oznaki chorobowe;

- Ślady żerowania szkodników;

- Zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych;

- Martwice i pęknięcia kory;

- Niezabliźnione rany po cięciach formujących;

- Uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika;

- Wieloprzewodnikowe lub widlaste korony;

- Korony wrzecionowe lub jednostronne;

- Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;

- Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką

  - Paliki

Paliki, uzyskane najczęściej z drewna iglastego, powinny mieć długość od 2,0 m do 3,0 m i średnicę od 8 cm do 10 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien być zabezpieczony środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na długość koło 1,0 m.

  - Wiązadła

Wiązadłami są odcinki elastycznej taśmy parcianej, szerokości około 2 cm, długości około 25 cm, umożliwiające przywiązanie drzewa do palika.

  - Preparaty impregnujące i powierzchniowe

Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-izolacyjne. Powinny one ograniczyć parowanie soków komórkowych i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstających po cięciach.

  - Kora przekompostowana

Kora przekompostowana rozdrobniona oraz zrąbki rozdrobnione są materiałem stosowanym do ściółkowania drzew, krzewów, żywopłotów, pnączy, bylin. Ściółka powinna być wyłożona warstwą o grubości 5 cm. Do wykończenia powierzchni należy użyć ściółki rozdrobnionej. Wielkość frakcji powinna być 5 cm długości oraz 1 cm średnicy. Ściółka powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej ściółki powinien być obojętny.

  - Nawozy organiczne

Do nawozów organicznych należą: obornik, gnojowica, kompost (z resztek organicznych przetworzonych na pryzmach), torf i nawozy zielone, odpowiadające PN i BN lub równoważne (dla poszczególnych asortymentów).

  - Nawozy mineralne

Do nawozów mineralnych należą, dostarczane przez przemysł, związki chemiczne lub ich mieszanki, jak np. dostępne w handlu nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapienne oraz mikronawozy itp. odpowiadające PN i BN lub równoważne (dla poszczególnych asortymentów).

  - Środki ochrony roślin

Do chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin należą preparaty owadobójcze, grzybobójcze, przeciw gryzoniom, a także regulatory wzrostu roślin i herbicydy, odpowiadające np. PN i BN lub równoważne (dla poszczególnych asortymentów).

  - Mieszanka traw

Wybór gatunku traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o dobrym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN – R – 65023 lub równoważne. Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg. której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka nasion powinna składać się z gatunków niskich, rozłogowo-luźnokępkowych o mocnym systemie korzeniowym.

  - Worki nawadniające drzewa

Worki mają być do wielokrotnego użytku z trwałością na kilka lat. Worki nawadniające sprawią, że korzenie drzew będą miały stały, równomierny dostęp do odpowiedniej ilości wody.

- PRACOWNICY I SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy

    - Wykonawca powinien dysponować kadrą, gwarantującą poprawne wykonanie zadania przez cały okres trwania umowy.

    - Wykonawca powinien dysponować kierownikiem robót w zakresie kształtowania i pielęgnacji zieleni miejskiej, który powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie kształtowania i pielęgnacji zieleni miejskiej lub odpowiednie uprawniania inspektora nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych, legitymującego się co najmniej 2 letnią praktyką zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zieleni stanowiącej zakres zamówienia – umowa na pracę na czas nieokreślony.

    - Wykonawca powinien dysponować operatorami pilarki spalinowej - osobą lub osobami posiadające uprawnienia pilarskie i umowę o pracę na czas co najmniej określony.

    - Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty przy drogach i umową o pracę na czas co najmniej określony.

    - Zatrudnieni do realizacji umowy pracownicy powinni przedmiot umowy wykonywać o odzieży roboczej z logo i nazwą firmy i elementami odblaskowymi.

    - W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, zapisów m. in. ustawy o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie przyrody, o odpadach i Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

  - Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej.

Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje należyte wykonanie usług i jednocześnie nie spowoduje uszkodzenia terenu wykonywania prac, obiektów na nim posadowionych ani mienia.

    - Sprzęt użytkowany do realizacji usługi powinien być wyposażony w estetyczne oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym.

    - Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować świadczenie usług, zgodnie z zasadami określonymi w OPZ i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt używany do realizacji zadań wynikający z OPZ musi być sprawny technicznie oraz utrzymany w gotowości do pracy.

    - Przystępujący do utrzymania zielni przydrożnej powinien dysponować sprzętem do:

      - utrzymania i sadzenia roślin - ręczne narzędzia do uprawy gleby i odchwaszczania.

      - wycinki i podcinki drzew oraz pielęgnacji części nadziemnej roślin:

- piłę łańcuchową,

- piłę spalinową,

- nożyce spalinowe,

- sekator,

- teleskopową pilarkę,

- inne urządzenia ręczne do cięcia drewna,

- podnośnik samojezdny,

- rębak,

- rozdrabniarkę do gałęzi,

- frezarkę

- dmuchawę.

      - do ochrony roślin - cysternę do transportu cieczy, opryskiwacz w zależności od zakresu robót, agregowany z ciągnikiem lub przenośny do oprysków na mała skalę.

      - do karczowania pni – frezarkę do pni, ew. spycharkę, ciągnik wyposażony w wyciągarkę.

      - do koszenia trawy:

- kosiarki spalinowe: ręczne, samojezdne, żyłkowe,

- grabie do zdrabniania skoszonej trawy.

UWAGA – Wyklucza się stosowanie kosiarek rotacyjnych

- TRANSPORT

  - Środki transportu

Do realizacji usług należy stosować:

- samochód dostawczy,

- ciągnik rolniczy,

- przyczepa.

  - Transport materiałów do wykonywania nasadzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Transport materiału roślinnego nie może spowodować uszkodzeń ani pogorszenia jakości transportowanych roślin.

- W czasie transportu rośliny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem;

- Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być jak najszybciej oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem grzybobójczym;

- Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (worki jutowe) lub być w pojemnikach;

- Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum;

- Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania;

- Przy transporcie na większe odległości rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu;

- W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

- Rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i podlewane;

- Rośliny z bryłą korzeniową należy zdołować lub obsypać substratem w ocienionym miejscu i podlewać (rośliny z bryłą korzeniową należy przenosić wraz z substratem, w którym rosły w szkółce).

Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny przed wyschnięciem.

Ciągnik używany do oprysków winien być wyposażony w przekaźnik mocy i urządzenie, umożliwiające zagregowanie z opryskiwaczem.

  - Transport odpadów i innych materiałów.

Do wywozu gałęzi, dłużycy, chwastów i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu, zwykle ciągnik z przyczepą.

- WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z OPZ i poleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac. Błędy popełnione przez Wykonawcę będą usuwane przez niego niezwłocznie i na jego koszt z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac oparte będą na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i OPZ, a także w normach i wytycznych. Przed podjęciem decyzji Zamawiający uwzględni wymogi badań materiałów i prac, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie niezbędne do prowadzenia prac urządzenie terenu. Po zakończeniu prac w terminie 2 dni Wykonawca dokona likwidacji urządzonego terenu prac.

- Przy wykonaniu prac w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli istnieje taka potrzeba):

- wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

- dokonać oznakowania terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- wykonać wszelkie inne prace, roboty obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);

- w okresie trwania prac utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie prac, o którym mowa w pkt b) niniejszego ustępu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c) niniejszego ustępu;

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

Uzyskane z likwidacji materiały i urządzenia (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.) stanowią własność Wykonawcy.

- Przy wykonaniu prac w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli istnieje taka konieczność) uzgodnić z Zakładem Energetyki wyłączenie i ponowne włączenie prądu.

- Koszty prac wymienionych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w wyliczoną cenę.

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Trawniki

    - Koszenie trawników z zebraniem masy zielonej – wykonanie koszenia trawy na wysokość 5-7cm i zgrabienie skoszonej trawy i wszelkich nieczystości, dokładne posprzątanie terenu przyległego do pasa koszonej trawy (chodnik, ulica, ścieżka rowerowa).

    - Wywóz masy zielonej i nieczystości do stacji przeładunkowej odpadów na koszt Wykonawcy.

    - Uprzątnięcie terenu z nieczystości stałych takich jak: papiery, pety po papierosach, butelki plastikowe, szkło itp. dokładne posprzątanie terenu przyległego do pasa koszonej trawy (chodnik, ulica, ścieżka rowerowa) i wywóz do stacji przeładunkowej odpadów.

    - Zgrabianie liści na sterty i wywiezienie ich do stacji przeładunkowej odpadów, uprzątnięcie terenu z nieczystości stałych (papiery, butelki plastikowe, szkło itp.- wywóz do stacji przeładunkowej odpadów ).

    - Odchwaszczanie trawników – ręczne wyrywanie chwastów z korzeniami gdy przerosną na 10 cm powyżej górnej linii trawy, dokładne posprzątanie i wywóz do stacji przeładunkowej odpadów.

    - Renowacja nawierzchni trawnika – przygotowanie terenu do posiania nowej trawy, przekopane, zebranie nadmiaru ziemi na głębokość 5 cm poniżej krawężnika, dospanie ziemi urodzajnej, zagrabienie, uwałowanie i posianie nowej trawy, pielęgnacja przez podlewanie i odchwaszczanie.

    - Wykonanie nowego trawnika – przekopanie gleby na głębokość 15-20 cm, wybranie kamieni, darni, wyrównanie powierzchni, w miarę potrzeby dodania ziemi urodzajnej, rozrzucenie nawozów mineralnych w dawce wg. zleceń producenta, zgrabienie terenu, wałowanie, wysyp nasion 4kg/100m2, pokrycie nasion za pomocą grabi lub wału oraz podlanie.

  - Podcinka drzew:

Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni drogowej, uszkodzonych, uschniętych i złamanych roślin wykonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową). Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:

- pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

- drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,

- trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach. Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się w taki sposób, że krawędzie rany smaruje się preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

Rodzaje podcinek drzew:

    - Sanitarna – przy użyciu piły łańcuchowej lub sekatora oraz podnośnika z koszem, usunięcie posuszu gałęziowego i obumarłych lub zainfekowanych gałęzi, reedukacja korony do 30% w cały okresie wegetacji.

    - Formująca – przy użyciu piły łańcuchowej, nożyc do żywopłotu lub sekatora oraz podnośnika z koszem; korekcja korony dotyczy koron zdeformowanych i obejmuje usunięcie niepotrzebnych pędów konkurencyjnych i zapobieganiu niepożądanym kierunkom rozwoju korony.

    - Skrajnia – usunięcie przy użyciu piły spalinowej oraz podnośnika z koszem wszystkich gałęzi mogących stworzyć zagrożenie w ruchu pojazdów oraz pieszych, skrajnia drogowa 4,70 m, nad chodnikiem lub drogą rowerową 2,50 m.

    - Prześwietlająca – usunięcie przy użyciu piły spalinowej oraz podnośnika z koszem obejmuje cięcia których celem jest zmniejszenie naporu oddziaływania wiatru, poprawy warunków świetlnych, prześwietlenie nie powinno przekraczać 5-10% masy asymilacyjnej drzewa, jest wykonywane równomiernie w całej koronie drzewa.

    - Techniczna - odsłanianie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych, lamp i reklam poprzez podcięcie, usunięcie wszystkich odrostów, pędów kolidujących i zasłaniających swoim zasięgiem znaki i urządzenia. Wykonać ją należy piłą lub nożycami spalinowymi, przy użyciu podnośnika z koszem.

    - Usuwanie odrostów przy drzewach, sygnalizacji świetlnej, barierkach – wykonane za pomocą nożyc spalinowych, poprawia estetykę terenu oraz ogranicza niekontrolowany rozrost drzew i krzewów. Czynność usunięcia odrostów dot. 1 szt. drzewa, słupa, latarni itp., a nie 1 szt. odrostu.

    - Zrąbkowanie gałęzi i wywiezienie do stacji przeładunkowej odpadów lub wykorzystanie ich jako podściółka krzewów; pocięcie grubych konarów (gałęzi) i wywiezienie do stacji przeładunkowej odpadów na własny koszt.

    - Wywóz – wywóz odpadów zielonych do stacji przeładunkowej odpadów na własny koszt. Dostarczanie kart przyjęcia odpadów na życzenie Zamawiającego.

  - Podcinka krzewów:

    - Formowanie - przy użyciu nożyc spalinowych lub elektrycznych, mające na celu uformowanie krzewów w zwartą bryłę oraz pobudzenie ich do wytworzenia młodych pędów,

    - Odmładzanie - wykonane za pomocą piły spalinowej lub elektrycznej oraz sekatora ręcznego, mające na celu usunięcie wszystkich uszkodzonych, chorych lub obumarłych pędów,

    - Zrąbkowane gałęzi i wywiezienie do stacji przeładunkowej odpadów lub wykorzystanie we własnym zakresie.

  - Frezowanie - obejmuje ręczne obkopanie pnia na głębokość umożliwiającą prawidłowe wykonanie prac; frezowanie odbywa się przy pomocy frezarki na głębokość minimum 20 cm poniżej powierzchni krawężnika. Po zakończeniu frezowania należy dół uzupełnić ziemią urodzajną i pozostawić do dalszego użytkowania (siew traw lub uzupełnienie nasadzeń innym drzewem),

  - Leczenie drzew - zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew:

Leczenie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi polega na oczyszczeniu powierzchni drzewa z martwych lub zainfekowanych warstw do „żywego drewna” a następnie zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni preparatem grzybobójczym. Zakładanie wiązań elastycznych należy wykonać w przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości w budowie korony drzewa, których nie można skorygować cięciami, a które grożą wyłamaniem konarów, rozłamaniem pnia lub przewróceniem drzewa. Sposób i zakres zastosowania wzmocnień należy każdorazowo ustalić z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Sadzenie drzew i krzewów(wiosenne i jesienne).– zasady:

a)	Nasadzenia materiału zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

b)	Materiał Wykonawcy.

c)	Dowóz na miejsce sadzenia materiału roślinnego przez Wykonawcę.

d)	Nasadzenie materiału roślinnego z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy głębokości zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym – załącznik nr 8 do SWZ.

e)	Przy sadzeniu należy wykonać doły o średnicy i głębokości dostosowanej do bryły korzeniowej.

f)	Dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin.

g)	Wykonanie misy wokół drzew poprzez obniżenie sadzenia (do 5 cm poniżej powierzchni gruntu macierzystego). Nasadzenia krzewów wykonać 2 cm poniżej poziomu istniejącego gruntu, tak by aby rosły w zagłębieniu, następnie uzupełnić mulczem.

h)	Mulczowanie wokół nasadzeń warstwą o grubości 5 cm (przekompostowana kora, rodzaj mulczu ustala Zamawiający).

i)	Obfite podlanie w strefę korzenia. Dodatkowo przy sadzeniu drzew dół należy obficie podlać przed posadzeniem, po posadzeniu ponownie zalać obficie wodą).

j)	Palikowanie drzew - należy wykonać jednocześnie z sadzeniem przed zakopaniem bryły korzeniowej– 3 paliki o średnicy minimum 6 cm z pojedynczym wiązaniem górnym (miękkim) Sposób palikowania ustalany z Zamawiającym na bieżąco.

k)	Sadzenie drzew z zastosowaniem np. hydrożelu lub hydroboxu lub równoważne rozwiązanie,

l)	Zabezpieczenie nasadzeń roślin iglastych oraz rododendronów przed zwierzętami (siatką).

m)	Przycięcie koron drzew oraz krzewów przed sadzeniem zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

n)	Nasadzenia uzupełniające żywopłotów należy wykonać na całej szerokości istniejącego, starego żywopłotu.

p)	Na wykonane nasadzenia Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji od terminu odbioru robót.

    - Sadzenie drzew o dużych rozmiarach należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

    - Worki nawadniające drzewa (zastosowanie po pisemnej dyspozycji Zamawiającego).

Obejmują montaż wraz z obsługą:

- pnia od 13 cm,

- przybliżona pojemność wody na jeden worek ok. 84 l,

- napełnianie raz na tydzień.

Worki mają być do wielokrotnego użytku z trwałością na kilka lat. Worki mają mieć ponad 75 l pojemności, zagrodzona w nich woda sączy się będzie ok. 10 godzin, dzięki temu może nawodnić drzewo dogłębnie do korzeni. Takie podlewanie wystarczy na ok 5-7 dni. Worki

łączone ze sobą systemowo i w razie potrzeby można zamontować wokół jednego drzewa ich wielokrotność zależny od dowodu drzewa. Tkanina worka ma stabilizator promieniowania UV, aby wytrzymać nasłonecznienie. Worki nawadniające sprawią, że korzenie drzew będą miały stały równomierny dostęp do odpowiedniej ilości wody.

  - Pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym:

a)	Wiosenne wykonanie mis.

b)	Uzupełnianie mulczu w misach wokół nowych nasadzeń warstwą o grubości 5 cm (przekompostowana kora, rodzaj mulczu ustala Zamawiający).

c)	Uzupełnianie palików i wiązań przy drzewach oraz zabezpieczenie siatką nasadzeń iglastych i rododendronów.

d)	Przycinanie krzewów zgodnie ze sztuką ogrodniczą odpowiednio dla gatunku i na wysokość uzgodnioną przez Zamawiającego (w okresie pielęgnacji należy prowadzić sukcesywną korektę wysokości pomiędzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupełniającymi).

e)	Cięcia formujące koron drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą, usuwanie odrostów.

f)	Odchwaszczanie, podlewanie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, na bieżąco według potrzeb w okresie wegetacyjnym.

g)	Uzupełnianie wypadów na bieżąco i na koszt Wykonawcy.

h)	Zabezpieczenie na okres zimowy.

i)	Wywóz biomasy w dniu wykonywania zabiegu.

j)	Nie dotyczy młodych drzew

  - Sadzenie bylin:

- przygotowanie miejsca do posadzenia (odchwaszczenie, usunięcie nieczystości stałych i kamieni), wykopanie dołu, uzupełnienie dołu ziemią urodzajną, podlanie wodą,

- posadzenie byliny uzupełnienie ziemią urodzajną, podlanie wodą, wyrównanie terenu,

- przycięcie pędów (długość cięcia uzależniona jest od gatunku i odmiany krzewu, byliny) w celu pobudzenia krzewu, byliny do wytworzenia nowych, młodych pędów.

  - Odchwaszczanie krzewów i bylin na wysepkach:

Ręczne usuwanie chwastów jednorocznych i wieloletnich, wygrabienie nieczystości stałych oraz liści, wywiezienie masy zielonej do stacji przeładunkowej odpadów.

  - Pielęgnacja krzewów lub bylin:

Podcinka krzewów i bylin, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i wywóz do stacji przeładunkowej odpadów.

  - Inne zabiegi interwencyjne przy użyciu podnośnika z koszem, rębaka, piły spalinowej, szpadla, grabi, wału:

    - Usuwanie powalonych drzew nie później niż 1 dzień od zgłoszenia przez Zamawiającego, gałęzie należy zrąbkować i wywieźć do stacji przeładunkowej odpadów lub wykorzystać (kompost lub wyściółka pod krzewy), pnie należy pociąć na bele o długości 1 metra i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

    - Uzupełnianie uszkodzonych trawników, ręczna wymiana powierzchni trawnika – wycięcie zniszczonej powierzchni, uzupełnienie żyzną ziemią, wysiew nasion, zwałowanie i wyrównanie powierzchni. Można także uzupełnić zniszczoną powierzchnię gotowym trawnikiem.

    - Grabienie kretowisk – ręczne wyrównanie powierzchni trawnika przy pomocy grabek.

  - Usuwanie drzew polega na:

- usunięciu gałęzi piłą łańcuchową,

- ułożeniu gałęzi na stosie,

- pocięciu pnia na bele o długości ok. 1m lub na inny wymiar wskazany przez Zamawiającego,

- wywiezieniu pociętego drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- posprzątaniu miejsca usuwania drzewa z pozostałości ściętych gałęzi, wygrabienie i wyrównanie terenu,

- zrąbkowaniu gałęzi i wywiezieniu do stacji przeładunkowej odpadów lub wykorzystaniu ich we własnym zakresie.

Do usuwania drzew należy wykorzystać podnośnik z koszem. Miejsce prowadzenia prac należy zabezpieczyć przez dostępem osób trzecich. Prace należy prowadzić ściśle przestrzegając przepisów BHP.

  - Demontaż opalikowania: poprzez demontaż opalikowania rozumie się zdjęcie opalikowania i wywóz elementów na składowisko odpadów.

  - Ściółkowanie podłoża korą: przed ściółkowaniem podłoże należy odchwaścić, a następnie ułożyć 5 cm warstwę kory i wyrównać oraz uporządkować teren.

  - Nawożenie: polega na dostarczeniu wieloskładnikowych nawozów rozpuszczalnych w wodzie i zaaplikowaniu ich wraz z podlewaniem, w ilości zgodnej z zaleceniami producenta.

  - Podlewanie: obejmuje dowóz wody. Należy uwzględnić koszt wody. Przy podlewaniu młodych drzew należy przyjąć min. 20 dcm3 wody/1 szt. drzewa. Przy podlewaniu starych drzew należy przyjąć min 50 dcm3 wody/1szt. Przy podlewaniu krzewów, bylin należy przyjąć min 10 dcm3 wody/1 szt.

  - Usuwanie wiatrołomów: należy wykonać cięcie wiatrołomu na odcinki dogodne do transportu oraz wywóz i utylizację masy zielonej. W przypadku konieczności usuwania skutków wichury np. wiatrołomów, wywrotów lub zawieszonych w konarach drzew gałęzi i konarów, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, maksymalny czas przystąpienia Wykonawcy do robót jw. Nie może przekraczać 0,5 godziny od chwili powiadomienia o zaistniałej sytuacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Okrycie róż i bylin na zimę.

Przygotowanie krzewów i bylin do okresu zimy, usunięcie wyschniętych kwiatostanów, w miarę potrzeby dokonanie podcinki, usypanie kopczyków i przykrycie gałęziami świerku.

  - Usuwanie krzewów (karczowanie):

- usunięcie gałęzi piłą łańcuchową,

- ułożenie gałęzi na stosie,

- wykarczowanie korzeni krzewów,

- zrąbkowane gałęzi i wywiezienie do stacji przeładunkowej odpadów,

- posprzątanie miejsca usuwania krzewów, wygrabienie i wyrównanie terenu.

UWAGA: Odpady zielone i inne wywożone są na koszt Wykonawcy do stacji przeładunkowej odpadów. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty oddanych odpadów.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robot.

Celem kontroli jakości wykonanych prac jest wyegzekwowanie od Wykonawcy utrzymania zielni w pasach drogowych Gminy Miasto Świnoujście w należytym stanie przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i osiągnięciu wysokiej jakości wykonanych prac.

  - Zakres kontroli.

Kontrola będzie obejmowała zakres prac zlecony Wykonawcy umową.

  - Przedmiot kontroli.

Kontrola dotyczyć będzie zgodności zakresu ilościowego wykonanej pracy z zakresem określonym w zleceniu, terminowości prowadzonych prac, jakości i kompleksowości wykonanych prac, sprzętu używanego do realizacji prac zgodnie z wymogami OPZ.

  - Sposób wykonywania czynności kontrolnych

    - Kontrola dokonywana będzie przez Przedstawiciela Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, który zapewni środek transportu niezbędny do jej przeprowadzenia.

    - W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu pomiędzy Zamawiającym a swoim Przedstawicielem.

    - W takcie realizacji umowy Wykonawca ma zapewnić wszystkim pracownikom estetyczną odzież roboczą (najlepiej z logo firmy).

    - Kontrola w czasie prowadzenia prac związanych z usunięciem drzew i krzewów polega na wyznaczeniu drzew do wycinki, sprawdzeniu zgodności usuwanych drzew z wyznaczonymi przez Zamawiającego w zleceniu lub dokumentacji projektowej, sposobu zabezpieczenia miejsca pracy, sposobu realizacji prac porządkowych i wywiezienia pozostałości po usunięciu drzew i krzewów.

    - Kontrola w czasie prowadzenia prac związanych z podcinką drzew i krzewów obejmować będzie:

- wyznaczenie drzew i krzewów do podcinki,

- wyznaczenie zakresu wykonywanej podcinki,

- uporządkowanie terenu,

- wywiezienie z terenu pozostałości po podcinaniu drzew i krzewów,

    - Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów, bylin i kwiatów jednorocznych polega na sprawdzeniu:

- jakości materiału roślinnego,

- wielkości dołków pod drzewa lub krzewy,

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z projektem lub zleceniem w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,

- prawidłowego wykonania podpór (3 paliki) i wiązań,

- podlania posadzonych roślin oraz rozłożenia ściółki.

    - Kontrola robót w zakresie koszenia, zgrabiania skoszonej trawy i odchwaszczania polega na:

- sprawdzeniu terminowości wykonanych robót,

- sprawdzeniu wysokości skoszonej trawy,

- ilości skoszonej trawy,

- jakości wykonanych prac,

- skuteczności usuwania chwastów i samosiejek z trawników,

- dokładnego zebrania skoszonej trawy,

- posprzątania skoszonej trawy z trawnika i miejsc dokoła przeprowadzonych prac.

    - Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

- data przeprowadzenia kontroli,

- imię i nazwisko kontrolującego,

- miejsce kontroli (podanie nazwy ulicy, gdzie została zrealizowana usługa),

- zakresu kontrolowanych usług,

- wniesione uwagi w trakcie kontroli,

- wnioski z kontroli dotyczące m. in. ewentualnych poprawek, zaleceń pokontrolnych,

- podpisy osób uczestniczących w kontroli.

    - Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo wniesienia uwag do protokołu kontroli.

    - Wykonawca ma prawo wglądu do protokołu z kontroli w siedzibie Zamawiającego.

  - Badania przed przystąpieniem do prac.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty do ich wykonania.

  - Bezpieczeństwo.

Podczas wykonywania prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew oraz usuwaniem wywrotów i wiatrołomów należy właściwie oznakować miejsce prowadzenia prac oraz wykonać wszelkie prace konieczne do pozostawienia tego miejsca w należytym stanie porządkowym (tj. zebranie odpadów, wygrabienie terenu z drobnych gałęzi i innych zanieczyszczeń oraz ewentualnej naprawy uszkodzeń nawierzchni terenu, które powstały podczas prowadzonych prac).

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- szt (sztuka): dotyczy usuwania drzew i krzewów, sadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów, podcinki sanitarnej drzew, odsłaniania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, lamp ulicznych, reklam przez zasłaniające gałęzie, frezowania pni, podcinania gałęzi drzew (skrajnia drogi), leczenia drzew,

- m² (metr kwadratowy): dotyczy koszenia trawników, wywozu skoszonej trawy, podcinania żywopłotów i krzewów, odchwaszczania.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór prac zanikających.

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

  - Odbiór końcowy prac.

Odbiór końcowy polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Z przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

- data przeprowadzenia odbioru,

- imię i nazwisko odbierających,

- miejsce odbioru (podanie nazwy ulicy, gdzie została zrealizowana usługa),

- zakresu zakres odbieranych usług i obmiar robót,

- wniesione uwagi w trakcie odbioru,

- wnioski dotyczące m. in. ewentualnych poprawek, zaleceń pokontrolnych i w szczególności ewentualnego naliczenia kar umownych,

- podpisy osób uczestniczących w kontroli.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie.

  - Cena jednostkowa obejmuje

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i pielęgnacji posadzonych roślin,

- wartość pracy sprzętu, wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty wywozu odpadów wraz z uporządkowaniem terenu,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.