Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia publicznego pn.:

Dostawa, montaż urządzenia do kompensacji energii biernej do

Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się:

  - Dobór odpowiednich urządzeń tj. kompensatora po dokonanych niezbędnych pomiarach lub analizach zgodnie z załączonymi poniżej zestawieniami pobranej mocy biernej w dwóch punktach Zamawiającego, wykonanie kompensacji mocy biernej zapewniającej spełnienie wymagań w zakresie dopuszczalnych poziomów zakłóceń oraz niezawodności układu;

  - dostarczyć wymienione w ust. 2 przedmioty zamówienia w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego, tj.  Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie, 04-275 Warszawa,                                ul. Chłopickiego 71a

  - dokonać montażu oraz pierwszego uruchomienia niezbędnych urządzeń;

  - wykonanie prób technicznych, pomiarów, badań i testów urządzeń objętych przedmiotem zamówienia;

  - zapewnienie nadzoru nad realizacją prac;

  - wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji mocy biernej z istniejącą instalacją elektryczną;

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej;

  - udzielić instruktażu z zakresu bezpiecznego użytkowania i konserwacji.

- Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń do kompensacji energii biernej w ilości 1 sztuk

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W CELU SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ DOKŁADNEJ WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DOPUSZCZA SIĘ ZAMONTOWANIE DO TERMINU SKŁADANIA OFERT ANALIZATORÓW PARAMETRÓW SIECI. MONTAŻ URZĄDZEŃ MOŻE NASTĄPIĆ PO UPRZEDNIM, BEZPOŚREDNIM UMÓWIENIU SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM. PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, BĘDZIE MIAŁ MOZLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA WW. URZĄDZEŃ RÓWNIEŻ PO PODPISANIU UMOWY, ALE PRZED MONTAŻEM UKŁADÓW KOMPENSACYJNYCH.+

Wymagane minimalne parametry:

- kompensator dynamiczny o odpowiedniej mocy ;

- wykonany w obudowie do montażu wolnostojącego, zewnętrznego

- podłączenie do sieci równoległe;

- szybka, bezstopniowa kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w każdej fazie niezależnie,

- Wymagania dodatkowe:

- dostarczane przedmioty i urządzenia muszą być fabrycznie nowe – nieużywane, wolne od wad; wykonany z nowych elementów bez śladów uszkodzenia, nieprefabrykowany, posiadający wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności;

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku;

- Wykonawca dołączy dokumentację techniczną w języku polskim tj. karty katalogowe, certyfikaty i inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu ocenić zgodność zaproponowanych rozwiązań ze wszystkimi wymaganiami w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia;

- transport oraz inne koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być zawarte w oferowanej cenie;

- gwarancja na dostarczone urządzenie oraz wykonany montaż na okres nie krótszy niż 24 miesięcy;

- przeglądy serwisowe (zgodnie z wymogami gwarancji producenta) przedmiotowego urządzenia w ramach wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy. Wymaga się, aby dostawca urządzenia, na  2 miesiące przed końcem gwarancji, wykonał przegląd dostarczonych urządzeń zakończony protokołem potwierdzającym stan techniczny urządzeń.

- oferowane urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenie Polski.

- Ze względu na moc urządzeń kompensacyjnych oraz zakres montażu, wymagane jest aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie w instalacji tego typu urządzeń.

- Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu urządzeń w obiektach Zamawiającego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV

W celu właściwego oszacowania zakresu prac , warunkiem złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej na terenie Zamawiającego