Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia, w dniu dostawy pojazdu, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia oraz wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu.

Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem zamówienia, np.: dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj.: Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o., ul. Podwale 12a, 56-200 Góra

Dostawa samochodu, odbędzie się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń usterek bądź przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usunięcia zobowiązany jest wykonawca.

Okres rękojmi wydłużony zostaje do zakończenia okresu obowiązywania gwarancji na element objęty najdłuższym okresem gwarancji.

POJAZD

SILNIK 6 cylidrowy, o pojemności 6,7 l  mocy 287km i 1090 NM

Rozstaw osi 4150 mm

Norma emisji Euro6

konfiguracja osi 4x2

Ogumienie osi przód/tył - 295/80R22.5

Hamulec wydechowy

zbiornik 200L z tworzywa

Podłużnica 270mm / grubość 8.0mm

przełożenie osi 5,13

Nacisk na oś tylną 11,5t,

Zawieszenie tylne pneumatyczne z  blokadą mechanizmu różnicowego

Nacisk na przednią oś 7,5 resory paraboiczne

Skrzynia biegów ręczna 6 biegów + nadbieg

Kabina dzienna

Tachograf VDO

Kabina koloru białego

Kolor podwozia szary

Klimatyzacja

Radio

Wzmocnione zawieszenie mechaniczne kabiny.

Dwureflektorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami Lexan

Światła do jazdy dziennej.

Pojedyncze okno w tylnej ścianie kabiny.

Szyba barwiona - zieleń.

Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika. Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika.

Elektryczna regulacja lusterek głównych.

Wsporniki lusterek dla nadwozia o szerokości 2,40 - 2,50 m.

Lusterko przednie spełnia wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu.

Centralny zamek drzwiowy z funkcją kontroli świateł zewnętrznych. Obejmuje 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera.

Aktywny Tempomat System nagłego hamowania

Asystent wydajności kierowcy (DPA).

Standardowe umiejscowienie podzespołów podwozia.

Moduł EAS umieszczony po prawej stronie podwozia. Rura wydechowa po prawej stronie.

Skrzynka akumulatorów po lewej stronie. Bez kosza koła zapasowego

Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 200 litrów.

Zbiornik paliwa po lewej stronie podwozia.

Zbiornik płynu AdBlue o pojemności 25 l po prawej stronie podwozia.

Niezamykany korek wlewu zbiornika płynu AdBlue

Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC.

Wsporniki świateł tylnych.

Zespół świateł tylnych z żarówkami.

Specyfikacja techniczna urządzenia bramowego z montażem:

- urządzenie bramowe o parametrach podanych poniżej

- sterowanie urządzenia na zewnątrz urządzenia, lewa lub prawa strona

- dwie nogi podporowe z płaską powierzchnią styku z podłożem;

- ramiona podnoszące teleskopowane hydraulicznie – max zasięg 4261 mm

- główna oś wywrotu o średnicy 150 mm zintegrowana z ramionami;

- 2 haki sterowane pneumatycznie (blokada kontenera przy wywrocie)

- Rozstaw wewnętrzny: 570

- 4 łańcuchy podnoszące;

- stalowa platforma z ogranicznikami kontenera;

- pompa hydrauliczna wielotłoczkowa;

SCHEMAT / WYMIARY URZĄDZENIA:

Parametry udźwigu proponowanego urządzenia bramowego:

- Siła udźwigu – ramiona na poziomie podłogi urządzenia:	12 000 kg

(przy zasięgu ramion 2 873 mm)

- Siła udźwigu – ramiona na poziomie podłogi urządzenia:	7 700kg

(przy zasięgu ramion 4 261 mm )

- Waga urządzenia 	+/- 2875 kg

- Wymiary urządzenia:

- szerokość całkowita max			2 550 mm

- szerokość między ramionami			2 156 mm

- szerokość między górnymi zawiesiami	2 020 mm

- standardowa długość urządzenia 		3 473 mm

- Pojazd powinien być wyposażony w przystawkę odbioru mocy PTO, nadkola, 
o	świetlenie obrysowe, tylną belkę przeciw najazdową, boczne osłony antyrowerowe, szybe w ścianie tylnej kabiny  – w przypadku ich braku należy doliczyć ich koszt.

WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE LEASINGU :

- Leasing operacyjny

- Okres trwania leasingu 60 miesięcy, w tym: czynsz inicjalny i 59 miesięcznych rat leasingowych

- Spłata rat leasingowych w ratach miesięcznych przy zastosowaniu zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie zmienne - część odsetkowa raty bieżącej ulegnie obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 3M lub podwyższeniu, w przypadku jego wzrostu. Wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 3M = 7,02 % (z dnia 30 grudnia 2022 roku),

- Leasing udzielany będzie w złotych polskich

- Czynsz inicjalny w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia

- Kwota wykupu w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia

- Po wykupie przeniesienie własności rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcę