Załączniki nr 2 do SWZ - Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  z napędem 4 x 4 - Opis przedmiotu zamówienia

| L.P |  | Oferowane parametry Potwierdzenie Spełnienia Wymagań Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| I. | OGÓLNE |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym: |  |
|  | ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, |  |
|  | rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Świadectwo Dopuszczenia dostarczone najpóźniej na dzień przekazania pojazdu. |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu posiadające homologację WE |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ i ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 2.1 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy M (wg PN_EN 1846-1 lub równoważnej). |  |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2024, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta, napęd 4x4. |  |
| 2.3 | Kolorystyka pojazdu i oznakowanie: kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do – RAL 3000, poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny, błotniki i zderzaki w kolorze białym, na drzwiach przednich kierowcy i pasażera nazwa jednostki OSP pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, |  |
| 2.4 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu – do 23 000 kg. |  |
| 2.5 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: długość całkowita w przedziale 8 000 – 9 000 mm szerokość nie większa niż 2 600 mm bez lusterek, wysokość nie większa niż: 3 350 mm. |  |
| 2.6 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu). |  |
| 2.7 | Podwozie bazowe – układ napędowy pojemność silnika minimum 12 000 cm3, moc minimalna silnika 250 kW, maksymalny moment obrotowy minimum 1800 Nm, pojazd wyposażony w manualną lub automatyczną (z przekładnią hydrokinetyczną) lub zautomatyzowaną skrzynię biegów, ilość biegów do przodu minimum 6 plus jeden wsteczny, układ kierowniczy ze wspomaganiem, układ hamulcowy wyposażony w hamulce bębnowe, hamulec ręczny sterowany pneumatycznie, koło zapasowe, światła do jazdy dziennej fabryczne LED, światła przeciwmgielne fabrycznie LED. |  |
| 2.8 | Dodatkowe wyposażenie samochodu: zaczep holownika paszczowy, elektryczne szyby we wszystkich drzwiach, tempomat, klimatyzacja, pneumatyczny fotel kierowcy, światła przeciwmgielne, ogrzewanie niezależne, Pilot z centralnym zamkiem |  |
| 2.9 | Opony uniwersalne całoroczne z pogrubioną rzeźbą bieżnika i oznaczeniem M+S wielosezonowe |  |
| 2.10 | Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. |  |
| 2.11 | Wnętrze kabiny: Boczne szyby (przód i tył) elektrycznie opuszczane, Oświetlenie stopni wejścia, Niezależnie ogrzewanie kabiny, Klimatyzacja, Zestaw głośnomówiący do telefonu, Radiotelefon przewoźny, |  |
| 2.12 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję, typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. |  |
| 2.13 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczonym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamknięcie typu rurowego, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie kierowcy winna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych. |  |
| 2.14 | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble winny być zabezpieczone antypoślizgowo. |  |
| 2.15 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby była możliwa ich obsługa w rękawicach. |  |
| 2.16 | Skrzynki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie LED |  |
| 2.17 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół samochodu i na dachu. Pojazd należy wyposażyć we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 2.18 | System mocowania półek w przedziałach sprzętowych umożliwiający płynną regulację wysokości. |  |
| 2.19 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenia przed całkowitym wyciagnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Ponadto muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.20 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z wnętrza |  |
| 2.21 | Powierzchnie platform, podestów i podłogi kabinowej w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| 2.22 | Zbiornik na wodę o pojemności minimum 2200 l. |  |
| 2.23 | Zbiornik na środek pianotwórczy minimum 425 l |  |
| 2.24 | Autopompa dwuzakresowa umożliwiająca podanie środków gaśniczych poprzez: Min. 4 nasady tłoczne, Jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, Działko dachowe wodno-pianowe, Min. 4 zraszacze. Dostępność do panelu sterowniczego z poziomu gruntu. |  |
| 2.25 | Zwijadło linii szybkiego natarcia o długości linii min. 50 m. |  |
| 2.26 | Oświetlenie ostrzegawcze: Nisko profilowa belka sygnalizacyjna na kabinie, Min. dwie lampy sygnalizacyjna na atrapie pojazdu oraz min. dwie na narożu kabiny, Min. dwie lampy sygnalizacyjne w tylnych narożach zabudowy |  |
| 2.27 | Oświetlenie pojazdu: Oświetlenie wewnętrzne zabudowy w formie LED, Wnętrze każdej skrzynki po dwóch stronach zlokalizowane jest oświetlenie LED, Lampa dalekosiężna w formie belki z czterema halogenami zamontowana na przedniej atrapie pojazdu, W tylnej części zabudowy nad żaluzją jest zlokalizowana fala świetlna do zabezpieczenia działań podczas pracy na drodze |  |
| 2.28 | Pojazd wyposażony w system ładowania 230V |  |
| 2.29 | Wyciągarka elektryczna o uciągu min. 8 000 kg i długości liny min. 25 m |  |
| 2.30 | Maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaśnicami LED o łącznym strumieniu min. 35 000 lm. |  |
| 2.31 | Prędkość maksymalna do 110 km/h |  |
| III. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM |  |
| 3.1 | Aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską z zaczepami, butla stalowa 6 l/300 bar | 4 szt. |  |
| 3.2 | Sygnalizator bezruchu i temperatury | 4 szt. |  |
| 3.3 | Wąż tłoczny W-52-20-ŁA/ FLEX PCV łącznik | 10 szt. |  |
| 3.4 | Wąż tłoczny W-75-20-ŁA/ FLEX PCV łącznik | 8 szt. |  |
| 3.5 | Wąż ssawny PVC-110-2500 ŁA łącznik | 4 szt. |  |
| 3.6 | Rozdzielacz kulowy potrójny K-75/52-75-52 | 1 szt. |  |
| 3.7 | Smok ssawny prosty 110/A | 1 szt. |  |
| 3.8 | Kosz do smoka ssawnego 110 | 1 szt. |  |
| 3.9 | Prowadnica wodna Turbo | 2 szt. |  |
| 3.10 | Prowadnica pianowa PP2 z zaworem | 1 szt. |  |
| 3.11 | Wytwornica piany z zaworem | 1 szt. |  |
| 3.12 | Klucz do hydrantu podziemnego żeliwny | 1 szt. |  |
| 3.13 | Klucz do hydrantów naziemnych | 1 szt. |  |
| 3.14 | Mostek przejazdowy 52x72x52 drewniany | 2 szt. |  |
| 3.15 | Drabina nasadkowa drewniana 4 przęsła DN-2,7 | 4 szt. |  |
| 3.16 | Średni zestaw narzędzi hydraulicznych ratowniczych (rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, agregat hydrauliczny) | 1 szt. |  |
| 3.17 | Wspornik progowy do narzędzi hydraulicznych | 1 szt. |  |
| 3.18 | Zestaw do stabilizacji pojazdów | 1 szt. |  |
| 3.19 | Osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe | 1 szt. |  |
| 3.20 | Topór strażacki | 1 szt. |  |
| 3.21 | Łom | 1 szt. |  |
| 3.22 | Bosak ciężki | 1 szt. |  |
| 3.23 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze hooligan standard | 1 szt. |  |
| 3.24 | Norzyce do ciecia prętów o średnicy min. 10 mm | 1 szt. |  |
| 3.25 | Młot ciężki 5 kg | 1 szt. |  |
| 3.26 | Radiotelefon przewoźny | 1 szt. |  |
| 3.27 | Radiotelefon nasobny z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu | 4 szt. |  |
| 3.28 | Zastaw ratownictwa medycznego R1 | 1 szt. |  |
| 3.29 | Hol sztywny | 1 szt. |  |
| VI. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
| 4.1 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, badania techniczne, dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny, świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. |  |
| 4.2 | Gwarancja zgodnie z ofertą. |  |
| 4.3 | Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzęt przez Zamawiającego przed dniem odbioru pojazdu. |  |
| 4.4 | Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. |  |
| 4.5 | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca może żądać wyników badań z laboratorium CNBOP przy odbiorze lub w trakcie oceny oferty |  |
| 4.6 | Wymagania dodatkowe: elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów, zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone. |  |