NE.38.32.2021								Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

- Przedmiot zamówienia.

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach ul:               Jagiellońska 12, Jesionowa 2, 4 i 6

oraz Kaliska 41, Łęgska 45, Okrężna, Płocka 2, Wilgi 1

we Włocławku.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny. Włocławek ul. Jagiellońska 12 dz. 44 KM 49/1. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 26 sierpnia 2021 roku.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny. Włocławek ul. Jesionowa 2              dz. 65/35 KM 49/1. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 24 sierpnia 2021 roku.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny. Włocławek ul. Jesionowa 4              dz. 65/34 KM 49/1. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 24 sierpnia 2021 roku.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny. Włocławek ul. Jesionowa 6              dz. 65/36 KM 49/1. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 24 sierpnia 2021 roku.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny. Włocławek ul. Kaliska 41.            Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 12 sierpnia 2021 roku.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny. Włocławek ul. Łęgska 45  dz.47/1  KM 47. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 27 sierpnia 2021 roku.

- Projekt Budowlany  – Budynek przemysłowy z częścią biurową. Włocławek ul. Okrężna             dz. 20/8, 22/4, 15/76 KM 87. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia                 15 czerwca 2021 roku.

- Projekt Budowlany  – Budynek schroniska Caritas. Włocławek ul. Płocka 2 dz. 24/111 KM 88. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 23 czerwca 2021 roku.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny. Włocławek ul. Wilgi 1 dz.34/9 obręb Michelin KM 16. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 17 sierpnia 2021 roku.

W/w dokumenty stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 do Nr 9 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

- przedmiot zamówienia obejmuje montaż dziewięciu indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych z czego cztery to węzły stojące a pięć to węzły wiszące

- wyżej wymienione obiekty to budynki:

  - ul. Jagiellońska 12  – budynek nowo realizowany

  - ul. Jesionowa 2  – budynek istniejący

  - ul. Jesionowa 4  – budynek istniejący

  - ul. Jesionowa 6  – budynek istniejący

  - ul. Łęgska 45 	– budynek istniejący

  - ul. Kaliska 41	 – budynek nowo realizowany

  - ul. Okrężna	– budynek nowo realizowany

  - ul. Płocka 2 	 – budynek nowo realizowany

  - ul. Wilgi 1 	– budynek nowo realizowany

- każde pomieszczenie w którym zostanie zamontowany węzeł cieplny zostanie przygotowane do tego celu przez Odbiorcę ciepła

- do każdego pomieszczenia w którym zostanie zamontowany węzeł cieplny Odbiorca ciepła doprowadzi przewody c.o., ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji

- roboty branży elektrycznej nie są objęte niniejszym zamówieniem

- Wykonawca po ustawieniu lub po powieszeniu węzła cieplnego na ścianie                             (w zależności od zaprojektowanego dla danego obiektu węzła cieplnego)                               w pomieszczeniu węzła cieplnego dokonuje jego spięcia z:

  - przyłączem cieplnym,

  - kolektorami centralnego ogrzewania,

  - rurociągami ciepłej i zimnej wody,

  - cyrkulacji,

  - ciepła technologicznego (wentylacji)

– w zależności od przypadku

- wykaz obiektów w których należy zamontować węzły cieplne wraz z podaniem ich mocy:

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny wiszący o mocach Qco50kW                                    i Qcwu42kW dla budynku przy ulicy Jagiellońska 12 we Włocławku

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny wiszący o mocach Qco48kW                                    i Qcwu27kW dla budynku przy ulicy Jesionowa 2 we Włocławku

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny wiszący o mocach Qco49kW                                    i Qcwu27kW dla budynku przy ulicy Jesionowa 4 we Włocławku

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny wiszący o mocach Qco47kW                                    i Qcwu27kW dla budynku przy ulicy Jesionowa 6 we Włocławku

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny stojący o mocach Qco97kW                                    i Qcwu108kW dla budynku przy ul. Kaliska 41 we Włocławku

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny wiszący o mocach Qco45kW                                    i Qcwu30kW dla budynku przy ulicy Łęgska 45 we Włocławku

  - kompaktowy trzyfunkcyjny węzeł cieplny stojący o mocach Qco278kW,                                     Qcwu65kW i Qct86kW dla budynku przy ul. Okrężna we Włocławku

  - kompaktowy trzyfunkcyjny węzeł cieplny stojący o mocach Qco97kW,                                     Qcwu106kW i Qct21kW dla budynku przy ul. Płocka 2 we Włocławku

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny stojący o mocach Qco210kW                                    i Qcwu182kW dla budynku przy ulicy Wilgi 1 we Włocławku\

3.	Węzły cieplne na poszczególne obiekty Wykonawca pobierał będzie z magazynu MPEC Spółka z o.o. znajdującego się przy ulicy Płockiej 30/32 własnymi siłami                    i sprzętem

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Zastosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania spięcia węzła cieplnego                z przyłączem cieplnym oraz instalacjami odbiorczymi budynku (c.o., c.w.u i cyrkulacja,

w.z. czy c.t.) powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wszelkim wymaganiom jakościowym i gatunkowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa, normami i specyfikacjami technicznymi oraz odpowiadać wymaganiom MPEC Spółka    z o.o.

- Izolacja termiczna rur c.o. w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego wykonana                  ze sztywnej pianki poliuretanowej w osłonie z PCV wraz z oznaczeniem kierunków przepływu

– wysoki parametr.

- Izolacja termiczna rur c.w.u., cyrkulacji, wody zimnej oraz c.o. w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego wykonana z pianki polietylenowej o odpowiedniej grubości wraz                     z oznaczeniem kierunków przepływu

– niski parametr.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być opracowana w języku polskim oraz skompletowana                  w teczce zatytułowanej „Węzeł cieplny dla budynku przy ulicy ……………….. we Włocławku”                 i powinna zawierać:

- stronę tytułową

- spis treści zawartości

- deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty techniczne, DTR, itp.

- protokoły z odbioru próby ciśnieniowej

- protokół z odbioru płukania węzła cieplnego

- Dziennik Budowy

- Wymagana ilość egzemplarzy

- wersja papierowa – 1kpl.

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- Węzeł cieplny ma być usytuowany w pomieszczeniu w sposób gwarantujący obsłudze swobodny dostęp do urządzeń węzła.

- Przedmiotem zamówienia nie są objęte:

- roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia węzła cieplnego (prace ogólnobudowlane, wentylacja pomieszczenia,  studnia schładzająca itp.)

- roboty branży elektrycznej

- roboty związane z doprowadzeniem do pomieszczenia węzła cieplnego instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji, oraz z.w. czy c.t.

Link dostępu do n/w Załączników do SOPZ: http://77.91.62.65:8180/share.cgi?ssid=0yEE6b4

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Jagiellońska 12, dz. 44 KM 49/1. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 26 sierpnia 2021 roku przez projektanta Działu NI MPEC W-wek.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Jesionowa 2, dz. 65/35 KM 49/1. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 24 sierpnia 2021 roku przez projektanta Działu NI MPEC W-wek

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Jesionowa 4, dz. 65/34 KM 49/1. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 24 sierpnia 2021 roku przez projektanta Działu NI MPEC W-wek.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Jesionowa 6, dz. 65/36 KM 49/1. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 24 sierpnia 2021 roku przez projektanta Działu NI MPEC W-wek.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Łęgska 45, dz. 47/1 KM 47. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 27 sierpnia 2021 roku przez projektanta Działu NI MPEC W-wek.

- Projekt budowlany – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Kaliska 41. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia  12 sierpnia 2021 roku przez projektanta Działu NI MPEC W-wek.

- Projekt Budowlany  – Budynek przemysłowy z częścią biurową, Włocławek ul. Okrężna, dz. 20/8, 22/4, 15/76 KM 87. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 15 czerwca 2021 roku przez projektanta Działu NI MPEC W-wek.

- Projekt Budowlany  – Budynek schroniska Caritas, Włocławek ul. Płocka 2, dz. 24/111 KM 88.                     Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 23 czerwca 2021 roku przez projektanta Działu NI MPEC W-wek.

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Wilgi 1, dz. 34/9 obręb Michelin we Włocławku KM 16. Węzeł cieplny. Branża sanitarna. Opracowany dnia 17 sierpnia 2021 roku przez projektanta Działu NI MPEC W-wek.