Załącznik nr 1 do szacowania.

Nazwa zadania:  „Miejski system zarządzania jakością powietrza m. Krosna”

Szczegółowy zakres zadania obejmuje usługę prowadzenie monitoringu powietrza na terenie miasta Krosna (czujniki pomiarowe są własnością firmy prowadzącej pomiary):

1.	Uruchomienie sieci detektorów w Krośnie:

- Uruchomienie detektorów na terenie miasta Krosna (10 szt. detektorów), każdy z detektorów powinien mierzyć co najmniej: stężenie pyłu PM2.5, stężenie pyłu PM10, temperaturę, wilgotność powietrza,

- Lokalizacja zostanie wskazana przez zamawiającego, głównie są to budynki jednostek oświatowych /szkoły/,

- Uzyskanie zgody właścicieli budynków na umieszczenie czujników, dostęp do sieci internetowej oraz dostęp do energii elektrycznej koniecznej do zasilania czujnika leży po stronie Zamawiającego,

- Montaż czujników na terenie miasta Krosna,

- Uruchomienie pomiarów testowych i kompensacyjnych z 10 detektorów dla następujących wielkości: stężenie pyłu PM2,5, stężenie pyłu PM10, temperatura powietrza, wilgotność powietrza,

- Weryfikacja i dostosowanie algorytmów kompensacyjnych do warunków lokalnych miasta Krosna,

- W okresie pierwszych 2 miesięcy trwania projektu, obejmującego okres pomiarów testowych i kompensacyjnych czujników, przygotowanie informacji o postępach realizacji projektu i uzyskiwanych wynikach co najmniej raz na miesiąc,

- Pomiary testowe i kompensacyjne detektorów w okresie 2 pierwszych miesięcy trwania umowy (okres wdrożenia systemu monitoringu),

- Bieżąca konserwacja detektorów (w tym w razie konieczności wymiana   podzespołów detektora lub całego detektora),

- Możliwość nieodpłatnej zmiany lokalizacji detektora/ów przez Zamawiającego w     trakcie trwania umowy (3 krotne) w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,

2.	Uruchomienie dostępu do e-usługi na wskazanej przez Wykonawcę
stronie internetowej, następującym zakresie:

2.1. Dostęp dla Zamawiającego (pełny zakres):

- Wyniki pomiaru stężeń pyłu PM2.5 i PM10, temperatura, wilgotność powietrza w każdym z detektorów, uśrednionych co l h dla każdego detektora, prezentowanych w postaci tabel i wykresów,

- Możliwość raportowania dobowego, miesięcznego i rocznego z podsumowaniem oraz z wartościami średnimi,

- Możliwość eksportu otrzymanych danych do MS Excel,

2.2. Dostęp dla mieszkańca:

1) Graficzne przedstawienie wyników pomiarów w postaci indeksów jakości powietrza  w formie obrysu terenu wokół punktu pomiarowego. Wielkość mierzonego poziomu pyłu powinna być określona kolorami,

2) Graficzne przedstawienie danych za ostatnie 24 godziny oraz prognozę na następne 24 godziny,

3.	Zadania wspomagające:

- Pomoc telefoniczna (kompetencyjna i techniczna) dla Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy,

4.	Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Oferent musi wykazać, że wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu badania jakości powietrza na terenie miasta, przez okres co najmniej 3 m-cy, w oparciu o automatyczne detektory powietrza. Każdy z detektorów powinien mierzyć co najmniej: stężenie pyłu PM2,5, stężenie pyłu PM10, temperaturę, wilgotność powietrza. W przypadku kiedy usługa jest w trakcie realizacji, należy przedstawić oświadczenie iż usługa ta jest w trakcie realizacji,

- Oferent ma dołączyć oświadczenie o wielkości błędu względnego dla uzyskanego wyniku w stosunku do wyników Państwowego Monitoringu Środowiska,                       a  współczynnik korelacji będzie wynosił nie mniej niż 0,9,

5. Termin dostarczenia przedmiotu umowy.

- Uruchomienie sieci detektorów w mieście Krosno – do jednego miesiąca od dnia podpisania umowy,

- Uruchomienie dostępu do e-usługi na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej – od drugiego miesiąca obowiązywania umowy do czasu jej zakończenia,