Numer postępowania :  ZP.271.1.4.2021	                                                   Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KOSZTORYS OFERTOWY

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

| Lp. | Podstawa wyceny | CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jedn. zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1. |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | D.01.01.01 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza |
| 1.1.1. |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym i górskim | Szt.ssss km | 58,40 |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza i przyjęta do zasobów PODiG w Jarosławiu. | Szt.ssss km | 18,40 |  |  |
| 1.2 | D.01.02.01 |  | Usunięcie drzew i i krzewów | Kk |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm wraz z transportem i utylizacją rycryt | Sz szt | 1 5,00 |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45 cm wraz z transportem i utylizacja | szt | 4,00 |  |  |
| 1.2.3. |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 46-55 cm wraz z transportem i utylizacja | szt | 7,00 |  |  |
| 1.2.4 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65 cm wraz z transportem i utylizacja | szt | 8,00 |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew powyżej 66 cm wraz z transportem i utylizacja | szt | 30,00 |  |  |
| 1.2.3 |  |  | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej) 60% powierzchni) wraz z transportem i utylizacją. | ha | 1,10 |  |  |
| 1.3 | D-01.02.02 |  | Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny |
| 1.3.1 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 20 cm, wraz z transportem i utylizacja nadmiaru | m3 | 10 252,00 |  |  |
| 1.4 | D-01.02.04 |  | Rozbiórka elementów dróg |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  | Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 10 cm | m² | 6 504,40 |  |  |
| 1.4.2 |  |  | Rozebranie nawierzchni głównie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 20 cm pod warstwę podbudowy z kruszywa grub. 20 cm | m² | 12 327,42 |  |  |
| 1.4.3 |  |  | Rozebranie nawierzchni, głównie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 22 cm pod warstwę stab. grub. 22 cm | m² | 12 882,50 |  |  |
| 1.4.4 |  |  | Rozebranie nawierzchni, głównie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 25 cm pod warstwę stab. grub. 25 cm | m² | 2 276,98 |  |  |
| 1.4.5 |  |  | Rozebranie nawierzchni, głównie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubość 28 cm pod warstwę odsączającą grub. 28 cm | m² | 8 550,00 |  |  |
| 1.4.6 |  |  | Rozebranie nawierzchni na zjazdach, grubość śred. 30 cm | m² | 3 833,00 |  |  |
| 1.4.7 |  |  | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/ stabilizacji grubość średnia 30 cm | m² | 1 482,00 |  |  |
| 1.4.8 |  |  | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/ stabilizacji grubość średnia 35 cm | m² | 940,00 |  |  |
| 1.4.9 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki | m² | 1 802,00 |  |  |
| 1.4.10 |  |  | Rozebranie krawężników | m | 610,00 |  |  |
| 1.4.11 |  |  | Rozebranie obrzezy | m | 670,00 |  |  |
| 1.4.12 |  |  | Rozebranie ścieków z elementów betonowych/ żelbetowych | m | 476,00 |  |  |
| 1.4.13 |  |  | Przestawienie istniejącej wiaty przystankowej. | szt | 1,00 |  |  |
| 1.4.14 |  |  | Rozebranie zarurowań pod zjazdami, rury wraz ze ściankami czołowymi jeżeli występują. | m | 463,00 |  |  |
| 1.4.15 |  |  | Rozebranie przepustów pod drogą, rury do śred. 150 | m | 86,00 |  |  |
| 1.4.16 |  |  | Rozebranie żelbetowych ścianek czołowych przepustów rurowych do śred. 150 cm. | m³ | 57,60 |  |  |
| 1.4.17 |  |  | Rozbiórka elementów betonowych/ żelbetowych | m³ | 60,00 |  |  |
| 1.4.18 |  |  | Rozebranie barier stalowych pojedynczych z utylizacją | m | 40,00 |  |  |
| 1.4.19 |  |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych śred. 50 mm z utylizacją | szt. | 16,00 |  |  |
| 1.4.20 |  |  | Zdjęcie znaków lub drogowskazów z utylizacją | szt | 18,00 |  |  |
| 1.4.21 |  |  | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych do głęb. 3,0 m – rozebranie wraz z transportem i utylizacja | kpl | 24,00 |  |  |
| 1.4.22 |  |  | Rozebranie kanalizacji wraz z transportem i utylizacją | m | 430,00 |  |  |
| 1.4.23 |  |  | Bramy wjazdowe – regulacja wysokościowa/ przebudowa | szt | 23,00 |  |  |
| 1.4.24 |  |  | Rozebranie i odbudowa istniejących ogrodzeń kolidujących z inwestycją, odbudowa z materiałów nie gorszych jak istniejące | m² | 100,00 |  |  |
| 1.4.25 |  |  | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych głęb. 10 cm | m | 4 919,40 |  |  |
| 1.5 | D 01.03.02 |  | Zabezpieczenie/przebudowa kablowych linii energetycznych i teletechnicznych/światłowodowych/wodociągowych |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  | Wykonanie i zabezpieczenia rurami ochronnymi | m | 894,00 |  |  |
| 1.6 | D 01.03.05 |  | Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociągowych |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  |  | Rury ochronne, Dn 150 mm, przebudowa sieci wodociągowej | m | 100,00 |  |  |
| 1.6.2 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe | szt | 20,00 |  |  |
| 1.7 |  |  | Zabezpieczenie – przebudowa – branża telekomunikacyjna |  |  |  |  |
| 1.7.1 | TPSA 39/401/1 |  | Montaż zasobników złączowych, zasobnik betonowy płaski dla 1 złącza (p.a. demontaż zasobnika wsp. do R=0,5, wsp do S=0,5, M=0 | szt | 2,00 |  |  |
| 1.7.2 | TPSA 39/301/27 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii V-VI, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu | km | 0,01 |  |  |
| 1.7.3 | TPSA 39/301/28 |  | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii V-VI, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu | km | 0,03 |  |  |
| 1.7.4 | TPSA 40/101/1 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie (p.a. montaż osłony rurowej dwudzielnej fi 160 na rurociągu 4x RHDPE fi 40) | m | 10,00 |  |  |
| 1.7.5 | TPSA 40/301/6 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2 grunt kategorii III (z pokrywą typu ciężkiego D400) | szt | 1,00 |  |  |
| 1.7.6 | TPSA 39/605/1 |  | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa jeden spajany światłowód (p.a. demontaż złącza ist. Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 | złącze | 1,00 |  |  |
| 1.7.7 | TPSA 39/603/1 |  | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód | złącze | 1,00 |  |  |
| 1.7.8 | TPSA 39/613/1 |  | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni | szt | 2,00 |  |  |
| 1.7.9 | TPSA 39/501/1 |  | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarka mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwa poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2 km | km | 0,01 |  |  |
| 1.7.10 | TPSA 39/901/1 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1,00 |  |  |
| 1.7.11 | TPSA 40/101/1 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I-II, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie (p.a. montaż osłony rurowej dwudzielnej fi 160 na rurociągu 4xRHDPE fi 40) | m | 78,00 |  |  |
| 1.8 |  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących obiektów mostowych |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  |  | Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących obiektów mostowych | szt | 5,00 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1 | D-02.00.01, D 02.01.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacja nadmiaru, profilowanie i zagęszczenie podłoża | m3 | 1 819,00 |  |  |
| 2.2 |  |  | Wykonanie nasypów |  |  |  |  |
| 2.2.1 | D 02.00.01, D 02.03.01 |  | Wykonanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie, schodkowanie na skarpach | m³ | 6 059,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1 | D 03.01.00, D 03.01.03A |  | Przepusty |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Przepust, rury do Fi 60 cm PEHD | m | 65,00 |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Przepust, rury do Fi 80 cm żelbetowe | m | 7,00 |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Przepust, rury do Fi 80 cm PEHD | m | 14,00 |  |  |
| 3.1.4 |  |  | Przepust, rury do Fi 120 cm PEHD | m | 13,00 |  |  |
| 3.1.5 |  |  | Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych z betonu C25/30 wraz z chudym betonem na podłożu | m³ | 79,20 |  |  |
| 3.1.6 |  |  | Odmulenie rowów w obrębie przepustów | m | 505,00 |  |  |
| 3.1.7 |  |  | Wykonanie umocnienia z kamienia naturalnego 13-17 cm, grubości 20 cm – umocnienia wloty/wyloty | m³ | 75,00 |  |  |
| 3.1.8 |  |  | Ława z gruntu stab. C1,5/2,0 ≤4,0 MPa – umocnienie wlotów/wylotów | m³ | 15,00 |  |  |
| 3.1.9 |  |  | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty do Fi 1,5 m | m | 145,00 |  |  |
| 3.2 | D 03.02.01 |  | Kanalizacja deszczowa |  |
| 3.2.1 |  |  | Kanały z rur Fi 200 mm (przykanaliki) | m | 268,00 |  |  |
| 3.2.2 |  |  | Kanały z rur Fi 300 mm | m | 950,00 |  |  |
| 3.2.3 |  |  | Kanały z rur Fi 400 mm | m2 | 420,00 |  |  |
| 3.2.4 |  |  | Kanały z rur Fi 500 mm | m | 436,00 |  |  |
| 3.2.5 |  |  | Kanały z rur Fi 500 mm wraz z wykonaniem sączków po obu stronach kanału, ława z chudego betonu grub. 20 cm | m | 201,75 |  |  |
| 3.2.6 |  |  | Studzienki ściekowe uliczne, Fi 500 mm z pierścieniami odciążającymi | szt | 81,00 |  |  |
| 3.2.7 |  |  | Studnie rewizyjne Fi 1000 mm z pierścieniem odciążajacym | szt | 77,00 |  |  |
| 3.2.8 |  |  | Studnie rewizyjne Fi 1200 mm z pierścieniem odciążającym | szt | 3,00 |  |  |
| 3.2.9 |  |  | Studnie rewizyjne Fi 1500 z pierścieniem odciążającym | szt | 4,00 |  |  |
| 3.2.10 |  |  | Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych z betonu C25/30 wraz z chudym betonem na podłożu – wyloty kanalizacji | m3 | 10,80 |  |  |
| 3.2.11 |  |  | Wykonanie umocnienia z kamienia naturalnego 13-17 cm, grub. 20 cm – umocnienia wylotów | m3 | 76,00 |  |  |
| 3.2.12 |  |  | Ława z gruntu stab. C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa – umocnienie wylotów | m3 | 15,20 |  |  |
| 3.2.13 |  |  | Prefabrykowane wloty, na chudym betonie | szt | 6,00 |  |  |
| 3.2.14 |  |  | Drenaż francuski z sączkiem Fi 200 mm | m | 244,00 |  |  |
| 3.2.15 |  |  | Oczyszczenie rur i studni kanalizacji | m | 3 100,00 |  |  |
| 3.2.16 |  |  | Regulacja wysokościowa wpustów wraz wymiana pierścieni odciążających na nowe | szt | 83,00 |  |  |
| 3.2.17 |  |  | Regulacja wysokościowa włazów studni rewizyjnych | szt. | 20,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 4. |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 4.1 | D 04.01.01 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 30 cm - zjazdy | m2 | 3777,00 |  |  |
| 4.1.2 |  |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 60 cm | m2 | 14 588,70 |  |  |
| 4.1.3 |  |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta 85 cm | m2 | 7 789,95 |  |  |
| 4.2 | D 04.02.02 |  | Warstwa mrozoochronna (odsaczająca) |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | Mieszanka o CBR ≥35%, k10≥8m/dobę, grubość warstwy po zagęszczeniu 28 cm | m2 | 14 449,50 |  |  |
| 4.3 | D 04.04.02B |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15 cm – mieszanka C90/3; 0/31,5 - chodnik | m2 | 6 483,00 |  |  |
| 4.3.2 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20 cm – mieszanka C90/3; 0/31,5 – jezdnia +zjazdy | m³ | 36 164,92 |  |  |
| 4.3.3 |  |  | (analogia) Podbudowy/nawierzchnia z destruktu po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1 285,00 |  |  |
| 4.4 | D 04.05.05A |  | Warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podłoża |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  |  | Stabilizacja C1,5/2,0 ≤4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 20 cm – warstwa mrozoochronna - chodnik | m2 | 6 483,00 |  |  |
| 4.4.2 |  |  | Stabilizacja C1,5/2,0 ≤4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 22 cm – warstwa mrozoochronna - jezdnia | m2 | 23 130,58 |  |  |
| 4.4.3 |  |  | Stabilizacja C1,5/2,0 ≤4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 25 cm – warstwa mrozoochronna - zjazdy | m2 | 3 732,00 |  |  |
| 4.4.4 |  |  | Stabilizacja C1,5/2,0 ≤4,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 25 cm – warstwa mrozoochronna - jezdnia | m2 | 41 544,55 |  |  |
| 4.5 | D 04.07.01A |  | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  |  | Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 28 811,10 |  |  |
|  |  | RAZEM PODBUDOWY |  |
| 5 |  |  | NAWIERZCHNIE |
| 5.1 | D 05.03.05 A i B |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca/wyrównawcza), miszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu min. 5 cm | m² | 50 937,52 |  |  |
| 5.1.2 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych (warstwa ścieralna) mieszanka asfaltowa) grubość po zagęszczeniu 4 cm | m² | 51 758,61 |  |  |
| 5.2 | D 05.03.08 |  | Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  | Powierzchniowe utrwalenie | m² | 17 740,00 |  |  |
| 5.3 | D 05.03.11 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki frezowanie na głębokość 6 cm wraz z transportem i utylizacja nadmiaru | m² | 27 911,90 |  |  |
| 5.3.2 |  |  | Frezowanie całości warstw bit. Nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki frezowanie na głębokość sred. 10 cm wraz z transportem i utylizacją nadmiaru | m² | 19 912,90 |  |  |
| 5.4 | D 05.03.26 |  | Geosiatka |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  |  | Geosiatka z włókna szklanego do warstw bitumicznych | m² | 26 616,90 |  |  |
| 5.5 | D 05.03.23 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |
| 5.5.1 |  |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 6 483,00 |  |  |
| 5.5.2 |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa | m² | 2 321,00 |  |  |
| 5.5.3 |  |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z rozbiórki | m² | 850,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM NAWIERZCHNIE |  |
| 6 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 6.1 | D 06.02.01A |  | Przepusty pod zjazdami |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  | Rury przelotowe Dn 500 mm | m | 292,00 |  |  |
| 6.1.2 |  |  | Prefabrykowane wloty/wyloty (ścianki) na chudym betonie | szt | 68,00 |  |  |
| 6.1.3 |  |  | Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami | m | 730,00 |  |  |
| 6.2 | D 06.01.01 |  | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  |  | Humusowanie i obsianie skarp i terenu, humus grubości 15 cm | m² | 38 971,00 |  |  |
| 6.2.2 |  |  | Palisada betonowa za chodnikiem, podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową. | m | 135,00 |  |  |
| 6.2.3 |  |  | Ubezpieczenie rowu ażurem+mulda+ława zgodnie z dokumentacją projektową przekrój rowu nr 2a | m | 4 290,00 |  |  |
| 6.2.4 |  |  | Ubezpieczenie rowu YOMB+mulda+ława, zgodnie z dokumentacją projektową przekrój rowu nr 2b | m² | 701,00 |  |  |
| 6.2.5 |  |  | Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na ławie - mulda | m | 680,00 |  |  |
| 6.2.6 |  |  | Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na ławie – mulda przejezdna | m | 136,00 |  |  |
| 6.2.7 |  |  | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „KRATA” 60x40x10 wraz z wypełnieniem zaprawą cementową mocowanie kotwami stalowymi na podsypce cem.-piaskowej, grubość 5 cm | m² | 760,00 |  |  |
| 6.3 | D 10.01.01A |  | Gabiony |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  |  | Wykonanie ubezpieczenia skarpy z koszy siatkowo-kamiennych | m³ | 200,00 |  |  |
| 6.4 | D 06.03.01 |  | Ścinanie i uzupełnienie poboczy |  |  |
| 6.4.1 |  |  | Ścinanie poboczy w kierunku rowu | m² | 4 180,00 |  |  |
| 6.4.2 |  |  | Pobocza z kruszywa /destruktu grubość po zagęszczeniu 20 cm ew. korytowanie pod pobocza, profilowanie i zagęszczenie podłoża | m² | 7 534,50 |  |  |
| 6.5 | D 06.04.01 |  | Rowy |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  |  | Rowy z wyprofilowaniem dna i skarp, roboty ziemne, roboty ziemne związane z wykonaniem podłoża pod umocnienia rowów z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod umocnienia rowu. | m | 10 046,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| 7 |  |  | OZNAKOWANIE |  |
| 7.1 | D 07.01.01 |  | Oznakowanie poziome |  |
| 7.1.1 |  |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane , malowanie ręczne | m² | 300,00 |  |  |
| 7.2 | D 07.02.01 |  | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, fi 70 mm | szt | 54,00 |  |  |
| 7.2.2 |  |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt | 61,00 |  |  |
| 7.3 | D 07.06.02 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  |  |  |
| 7.3.1 |  |  | Balustrada U 11A | m | 830,00 |  |  |
| 7.3.2 |  |  | Bariery ochronne stalowe | m | 120,00 |  |  |
| 7.3.3 |  |  | Lustro U-18a | szt | 4,00 |  |  |
| 7.4 | D 07.07.01 |  | Doświetlenia przejść dla pieszych |  |  |  |  |
| 7.4.1 |  |  | Ustawienie autonomicznych słupów oświetleniowych LED- wykonanie wykopów, zakup materiałów, ustawienie oraz pozostałe roboty towarzyszace | szt | 8,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| 8. |  |  | ELEMENTY ULIC |  |
| 8.1 | D-08.01.01B |  | Krawężniki betonowe |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową. | m | 3 260,00 |  |  |
| 8.2 | D 08.03.01 |  | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  |  | Obrzeża betonowe, 30x8 cm podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 4 674,00 |  |  |
| 8.3. | D 08.05.01 |  | Ścieki z kostki brukowej betonowej |  |  |  |  |
| 8.3.1 |  |  | Ścieki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, 2 rzędy kostki, ława betonowa | m² | 80,00 |  |  |
| 8.3.2 |  |  | Ścieki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, 3 rzędy kostki, ława betonowa | m² | 1 632,00 |  |  |
| 8.4 | D 09.01.01 |  | Nasadzenia |  |  |  |  |
| 8.4.1 |  |  | Sadzenie drzew: lipa, klon – wysokość sadzonki 1,5 – 2,5 m | szt | 35,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM ELEMENTY ULIC |  |
| RAZEM WARTOSĆ KOSZTORYSOWA (netto) |  |
| PODATEK VAT wg stawki …....%: |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |

miejscowość, data						                          podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

-6-