Poznań, 31.07.2023 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Numer postępowania: 2386/AZ/262/2023

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

„Wymiana sztucznej nawierzchni trawiastej na dwóch kortach nr 3 i 4 w hali
 przy ul. Dojazd 7 w Poznaniu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z  art. 284  ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.                                W związku z powyższym  Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie: Zamawiający określa parametry trawy syntetycznej na kort tenisowy w sposób bardzo rygorystyczny i szczegółowy wskazujący na jednego konkretnego producenta. Powoduje to, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a jak wynika z dyrektyw unijnych                   Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Wnosimy o korektę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta nawierzchni syntetycznych, a nie nawierzchni produkowanej wyłącznie przez jedną firmę. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu lub zawyża ceny działając na szkodę Zamawiającego.

W ramach rozszerzenie konkurencji prosimy o dopuszczenie do przetargu II wariantu trawy posiadającej Certyfikat ITF (klasa szybkości 5) spełniającej poniższe wymagania jako rozwiązanie równoważne:

• Struktura włókna: polietylen, fibrylowana

• Grubość włókna: min. 105 mikronów

• Dtex: min. 8800

• wysokość włókna: min. 15mm

• ilość pęczków: min. 48 000/m2

• ilość włókien: min. 96 000/m2

• waga całkowita: min. 2600 g/m2

Dokumenty dotyczące nawierzchni syntetycznej, które Wykonawca powinien przedstawić                    w celu akceptacji:

- certyfikat ITF – kategoria 5 - trawa szybka,

- raport z badań potwierdzający parametry nawierzchni oraz klasę szybkości trawy wykonane przez specjalistyczne laboratorium, - raport z badań potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013,

- atest higieniczny PZH,

- karta techniczna oferowanej trawy sztucznej potwierdzonej przez producenta,

- autoryzacja producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni.

- sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie) spełnia wymagania normy                                                PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno                    zapalny.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanego rozwiązania, które nie można uznać za równoważne, albowiem ma zbyt małą ilość włókien tj. 96.000/m2 zamiast wymaganej zgodnie z SWZ min 730.000 włókien/m2 oraz braku określenia siły potrzebnej do wyrwania pęczka trawy, którą Zamawiający określił jako min. 48N.

II.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 284 ust. 3 w zw. art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

- Rozdział 12 Sposób oraz termin składania, termin otwarcia ofert pkt 1 i 7                               w następujący sposób:

Było:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 02.08.2023 r. do godz. 10:00.

7. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 02.08.2023 r. o godz. 11:00.”

Jest:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 07.08.2023 r. do godz. 10:00.

7. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 07.08.2023 r. o godz. 11:00.”

- Rozdział 13 Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:

Było:

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31.08.2023 r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Jest:

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 05.09.2023 r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.