Załącznik nr 8do SIWZ

# Pakiet nr 1

Nazwa analizatora……………….

\Typ……………………….

Rodzaj…………………..

Rok produkcji………………………

| Lp. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego ( Pakiet nr 1) | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metodyka badań – chemiluminescencja | Tak |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018, nie demonstracyjny | Tak |  |
|  | Pełna automatyzacja badań, system wyposażony w jednostkę sterującą , monitor, ręczny czytnik kodów kreskowych , drukarkę laserową ( nie obejmuje systemów płytkowych ) | Tak |  |
|  | Wydajność aparatu min. 180 oznaczeń / h | Tak |  |
|  | Minimum 24 miejsca na odczynniki ( reagenty) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania wszystkich badań wymienionych w formularzu ofertowo - cenowym ( Pakiet nr 1) | Tak |  |
|  | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 30 dni | Tak |  |
|  | Stały i swobodny dostęp do próbek w trakcie pracy analizatora | Tak |  |
|  | Identyfikacja odczynników i próbek badanych na podstawie kodu kreskowego lub RFID | Tak |  |
|  | Podajnik wyposażony w miejsce na probówki CITO | Tak |  |
|  | Detektor wykrywania skrzepów , mikroskrzepów w próbce badanej, pęcherzyków powietrza w odczynnikach i próbkach badanych. W przypadku wykrycia powyższych zjawisk w badanej próbce analizator nie pobiera odczynnika do badania | Tak |  |
|  | Aktywny system mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej istotności klinicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w różnych typach probówek pierwotnych i wtórnych jednocześnie | Tak |  |
|  | Monitorowanie zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych na analizatorze | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczania i powtarzania próbek | Tak |  |
|  | System chłodzenia odczynników w analizatorze – temperatura lodówki ( 2 - 12 ºC) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania badań w różnych rodzajach materiałów biologicznych ( surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo rdzeniowy) | Tak |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda, wykresy L-J | Tak |  |
|  | Komputerowa archiwizacja danych | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji na ekranie aktualnego stanu próbki badanej | Tak |  |
|  | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dołączyć płytę CD lub wydruk) | Tak |  |
|  | Instrukcje wykonania testów (dołączyć płytę CD lub oryginalne ulotki odczynnikowe) | Tak |  |
|  | Pełna dwukierunkowa komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym eLAB firmy Eclipse. | Tak |  |
|  | Wszelkie koszty podłączenia analizatora w tym koszty związane ze sterownikami i/lub licencjami po stronie systemu eLab oraz integracją analizatora z systemem eLab ponosi Oferent | Tak |  |
|  | Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora spowodowanego awarią max 24 godziny od momentu jej zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie lub przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent/Wykonawca pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz | Tak |  |
|  | Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia lub w postaci płynnych koncentratów | Tak |  |
|  | Stabilność kalibracji przez cały okres używania tej samej serii odczynnika potwierdzona w ulotkach | Tak |  |
|  | Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzące od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Zestaw TSH 3 generacji | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego kalibrowania i wstawienia do aparatu dwóch różnych serii reagentów | Tak |  |
|  | Wielkość opakowań dostosowana do ilości zamawianych odczynników z uwzględnieniem stabilności i przebywania na pokładzie analizatora | Tak |  |
|  | Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę aparatu przez 30 minut. | Tak |  |
|  | Analizator nie wymaga stacji uzdatniania wody | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi analizatora w miejscu instalacji, potwierdzone certyfikatem | Tak |  |
|  | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych oznaczeń w trakcie trwania umowy ( międzynarodowy program kontroli jakości laboratoryjnej parametrów immunochemicznych – minimum 1 w miesiącu) | Tak |  |
|  | Oferent dostarczy wykaz przedziałów referencyjnych ( z podaniem źródła) , zakresów pomiarowych, liniowości dla każdego z oferowanych parametrów w postaci tabeli | Tak |  |
|  | Oferent wykona w ramach umowy w ciągu 30 dni roboczych od instalacji analizatora ocenę powtarzalności każdego parametru na aparacie przy N=10 | Tak |  |
|  | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu /modułu lub zbyt dużej częstotliwości awarii istotnych elementów analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie mniejszych niż oferowany, na koszt Oferenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne serwisowanie analizatora w trakcie trwania umowy dzierżawy oraz wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych analizatora ( zgodnie z zaleceniami producenta , minimum 1 x w roku) obejmujących : dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria typu wężyki, igły, zawory, przewody odczynnikowe, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora związane z bieżącą pracą oferowanego analizatora | Tak (Pisemna deklaracja Oferenta) |  |
|  | Aparat posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty

Pakiet nr 2

Nazwa analizatora……………….

\Typ……………………….

Rodzaj…………………..

Rok produkcji………………………

| Lp. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego ( Pakiet nr 2) | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metodyka badań – chemiluminescencja | Tak |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018, nie demonstracyjny | Tak |  |
|  | Pełna automatyzacja badań, system wyposażony w jednostkę sterującą , monitor, ręczny czytnik kodów kreskowych , drukarkę laserową ( nie obejmuje systemów płytkowych ) | Tak |  |
|  | Wydajność aparatu min. 160 oznaczeń / h | Tak |  |
|  | Minimum 24 miejsc na odczynniki ( reagenty) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania wszystkich badań wymienionych w formularzu ofertowo - cenowym ( Pakiet nr 2 ) | Tak |  |
|  | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 30 dni | Tak |  |
|  | Stały i swobodny dostęp do próbek w trakcie pracy analizatora | Tak |  |
|  | Identyfikacja odczynników i próbek badanych na podstawie kodu kreskowego lub RFID | Tak |  |
|  | Podajnik wyposażony w miejsce na probówki CITO | Tak |  |
|  | Detektor wykrywania skrzepów, mikroskrzepów w próbce badanej, pęcherzyków powietrza w odczynnikach i próbkach badanych, w przypadku wykrycia powyższych zjawisk w badanej próbce analizator nie pobiera odczynnika | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w różnych typach probówek pierwotnych i wtórnych jednocześnie | Tak |  |
|  | Monitorowanie zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych na analizatorze | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczania i powtarzania próbek | Tak |  |
|  | System chłodzenia odczynników w analizatorze – temperatura lodówki ( 2 - 12 ºC) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania badań w różnych rodzajach materiałów biologicznych ( surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo rdzeniowy) | Tak |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda, wykresy L-J | Tak |  |
|  | Komputerowa archiwizacja danych | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji na ekranie aktualnego stanu próbki badanej | Tak |  |
|  | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dołączyć płytę CD lub wydruk) | Tak |  |
|  | Instrukcje wykonania testów (dołączyć płytę CD lub oryginalne ulotki odczynnikowe) | Tak |  |
|  | Pełna dwukierunkowa komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym eLab firmy Eclipse. | Tak |  |
|  | Wszelkie koszty podłączenia analizatora w tym koszty związane ze sterownikami i/lub licencjami po stronie systemu eLab oraz integracją analizatora z systemem eLab ponosi Oferent | Tak |  |
|  | Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora spowodowanego awarią max 24 godziny od momentu jej zgłoszenia W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie lub przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent/ Wykonawca pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz | Tak |  |
|  | Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzące od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego kalibrowania i wstawienia do aparatu dwóch różnych serii reagentów | Tak |  |
|  | Wielkość opakowań dostosowana do ilości zamawianych odczynników z uwzględnieniem stabilności i przebywania na pokładzie analizatora | Tak |  |
|  | Zewn. UPS podtrzymujący pracę aparatu przez 30 minut. | Tak |  |
|  | Analizator nie wymaga stacji uzdatniania wody | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi analizatora w miejscu instalacji, potwierdzone certyfikatem |  |  |
|  | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych oznaczeń w trakcie trwania umowy ( międzynarodowy program kontroli jakości laboratoryjnej parametrów immunochemicznych – minimum 1 w miesiącu) | Tak |  |
|  | Oferent dostarczy wykaz przedziałów referencyjnych ( z podaniem źródła) , zakresów pomiarowych, liniowości dla każdego z oferowanych parametrów w postaci tabeli | Tak |  |
|  | Oferent wykona w ramach umowy w ciągu 30 dni roboczych od instalacji analizatora ocenę powtarzalności każdego parametru na aparacie przy N=10 | Tak |  |
|  | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/modułu lub zbyt dużej częstotliwości awarii istotnych elementów analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie mniejszych niż oferowany, na koszt Oferenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne serwisowanie analizatora w trakcie trwania umowy dzierżawy oraz wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych analizatora ( zgodnie z zaleceniami producenta , minimum 1 x w roku) obejmujących : dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria typu wężyki, igły, zawory, przewody odczynnikowe, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora związane z bieżącą pracą oferowanego analizatora | Tak (Pisemna deklaracja Oferenta) |  |
|  | Aparat posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie ofert

Pakiet nr 3

Nazwa analizatora……………….

\Typ……………………….

Rodzaj…………………..

Rok produkcji………………………

| Lp. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego ( Pakiet nr 3) | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodyka badań – chemiluminescencja | Tak |  |
| 2 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018, nie demonstracyjny | Tak |  |
| 3 | Pełna automatyzacja badań, system wyposażony w jednostkę sterującą , monitor, ręczny czytnik kodów kreskowych, drukarkę laserową ( nie obejmuje systemów płytkowych ) | Tak |  |
| 4 | Wydajność aparatu min. 80 oznaczeń / h | Tak |  |
| 5 | Minimum 15 miejsc na odczynniki ( reagenty) | Tak |  |
| 6 | Możliwość wykonywania wszystkich badań wymienionych w formularzu ofertowo - cenowym ( Pakiet nr 3) | Tak |  |
| 7 | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 30 dni | Tak |  |
| 8 | Stały i swobodny dostęp do próbek w trakcie pracy analizatora | Tak |  |
| 9 | Identyfikacja odczynników i próbek badanych na podstawie kodu kreskowego lub RFID | Tak |  |
| 10 | Podajnik wyposażony w miejsce na probówki CITO | Tak |  |
| 11 | Detektor wykrywania skrzepów, mikroskrzepów w próbce badanej, pęcherzyków powietrza w odczynnikach i próbkach badanych, w przypadku wykrycia powyższych zjawisk w badanej próbce analizator nie pobiera odczynnika | Tak |  |
| 12 | System dozowania reagentów i próbek eliminujący całkowicie ryzyko kontaminacji | Tak |  |
| 13 | Możliwość pracy w różnych typach probówek pierwotnych i wtórnych jednocześnie | Tak |  |
| 14 | Monitorowanie zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych na analizatorze | Tak |  |
| 15 | Możliwość automatycznego rozcieńczania i powtarzania próbek | Tak |  |
| 16 | System chłodzenia odczynników w analizatorze w stałej temperaturze zalecanej przez producenta | Tak |  |
| 17 | Możliwość wykonania badań w różnych rodzajach materiałów biologicznych ( surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo- rdzeniowy ) | Tak |  |
| 18 | Wbudowany system kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda, wykresy L-J | Tak |  |
| 19 | Komputerowa archiwizacja danych | Tak |  |
| 20 | Możliwość prezentacji na ekranie aktualnego stanu próbki badanej | Tak |  |
| 21 | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dołączyć płytę CD lub wydruk) | Tak |  |
| 22 | Instrukcje wykonania testów (dołączyć płytę CD lub oryginalne ulotki odczynnikowe) | Tak |  |
| 23 | Pełna dwukierunkowa komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym eLab firmy Eclipse. | Tak |  |
| 24 | Wszelkie koszty podłączenia analizatora w tym koszty związane ze sterownikami i/lub licencjami po stronie systemu eLab oraz integracją analizatora z systemem eLab ponosi Oferent | Tak |  |
| 25 | Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora spowodowanego awarią max 24 godzin od momentu jej zgłoszenia W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie lub przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent/ Wykonawca pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz | Tak |  |
| 26 | Stabilność kalibracji przez cały okres używania tej samej serii odczynnika potwierdzona w ulotkach | Tak |  |
| 27 | Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzące od tego samego producenta | Tak |  |
| 28 | Zestaw Tyreoglobuliny o parametrach: Czułość analityczna < 0,1ng/ml Czułość funkcjonalna 0,1ng/ml | Tak |  |
| 29 | Możliwość jednoczesnego kalibrowania i wstawienia do aparatu dwóch różnych serii reagentów | Tak |  |
| 30 | Wielkość opakowań dostosowana do ilości zamawianych odczynników z uwzględnieniem stabilności i przebywania na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 31 | Zewn. UPS podtrzymujący pracę aparatu przez 30 minut. | Tak |  |
| 32 | Analizator nie wymaga stacji uzdatniania wody | Tak |  |
| 33 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy | Tak |  |
| 34 | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi analizatora w miejscu instalacji, potwierdzone certyfikatem | Tak |  |
| 35 | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych oznaczeń w trakcie trwania umowy ( międzynarodowy program kontroli jakości laboratoryjnej parametrów immunochemicznych – minimum 1 w miesiącu) | Tak |  |
| 36 | Oferent dostarczy wykaz przedziałów referencyjnych ( z podaniem źródła), zakresów pomiarowych, liniowości dla każdego z oferowanych parametrów w postaci tabeli | Tak |  |
| 37 | Oferent wykona w ramach umowy w ciągu 30 dni roboczych od instalacji analizatora ocenę powtarzalności każdego parametru na aparacie przy N=10 | Tak |  |
| 38 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/modułu lub zbyt dużej częstotliwości awarii istotnych elementów analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie mniejszych niż oferowany, na koszt Oferenta | Tak |  |
| 39 | Bezpłatne serwisowanie analizatora w trakcie trwania umowy dzierżawy oraz wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych analizatora ( zgodnie z zaleceniami producenta , minimum 2 x w roku) obejmujących : dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria typu wężyki, igły, zawory, przewody odczynnikowe, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora związane z bieżącą pracą oferowanego analizatora | Tak (Pisemna deklaracja Oferenta) |  |
| 40 | Aparat posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie ofert