Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Dostawa urządzeń sieciowych, modułów SDR i laptopów dla Krajowego Laboratorium PL-5G

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, które mogą być rozumiane, jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowany przedmiot zamówienia któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

- WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1.: Opis przedmiotu zamówienia :

| L.p. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1. |
| 1 | Switch niezarządzalny 8 portowy | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.1 | Liczba i typ portów | 8 portów RJ-45 10/100/1000 Mbps | WYMAGANE |
| 1.2 | Przepustowość całkowita | Co najmniej 16 Gb/s | WYMAGANE |
| 1.3 | Obsługiwane standardy | Co najmniej: IEEE 802.3 IEEE 802.3 x IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 az IEEE 802.1 p | WYMAGANE |
| 1.4 | Gwarancja | Co najmniej 36 miesięcy. | WYMAGANE |
| 1.5 | Wymiary | Nie większe niż 15 cm x 20 cm x 5 cm | WYMAGANE |
| 1.6 | Wsparcie dla ramek Jumbo | Co najmniej dla 9000 B | WYMAGANE |
| 1.7 | Typ obudowy | Wolnostojący switch biurkowy (nie do montowania w szafie rack) | WYMAGANE |
| 1.8 | Zasilanie | Co najmniej dedykowany zasilacz załączony w komplecie. | WYMAGANE |
| 1.9 | Pobór mocy | Maksymalnie 15W | WYMAGANE |
| 1.10 | DODATKOWE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |  |
| 1.11 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 1.12 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 1.13 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 1.14 | W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. | WYMAGANE |
| 1.15 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są wysokiej jakości, fabrycznie nowe z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 1.16 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 1.17 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 1.18 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 1.19 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ 2. |
| 2 | Router WiFi 6 (802.11ax) obsługujący oprogramowanie eksperymentalne | Liczba sztuk: 12 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.1 | Zgodność z oprogramowaniem eksperymentalnym OpenWRT lub równoważnym. Oprogramowanie jest równoważne z OpenWRT, jeśli po zainstalowaniu go na ruterze, funkcjonalność rutera rozszerza się o możliwość instalacji na nim pakietów aplikacji pokrywających co najmniej taką samą funkcjonalność jak pakiety aplikacji dostępne dla OpenWRT, których listę (w podziale na kategorie) można znaleźć pod adresem: https://openwrt.org/packages/index/start | Możliwość zmiany firmware routera na OpenWRT lub równoważny. Router znajduje się na liście wspieranego sprzętu na stronie lub w dokumentacji OpenWRT lub proponowanego oprogramowania równoważnego. Lista ruterów WiFi 6 obsługująca OpenWRT: https://openwrt.org/toh/views/toh_available_16128_ax-wifi | WYMAGANE |
| 2.2 | Tryby pracy | Co najmniej: Access Point Bridge Router | WYMAGANE |
| 2.3 | Złącza LAN / WAN | Co najmniej 3x LAN i 1x WAN, obsługujące co najmniej RJ-45 10/100/1000 Mbps | WYMAGANE |
| 2.4 | Obsługiwane standardy WiFi dla częstotliwości 2.4GHz | Co najmniej b/g/n/ax | WYMAGANE |
| 2.5 | Obsługiwane standardy WiFi dla częstotliwości 5GHz | Co najmniej a/n/ac/ax | WYMAGANE |
| 2.6 | Pamięć RAM | Co najmniej 256 MB | WYMAGANE |
| 2.7 | Wspierane techniki i protokoły | Co najmniej: MU-MIMO OFDMA Modulacja 1024-QAM Beamforming WPA2 Enterprise WPA3-Personal | WYMAGANE |
| 2.8 | Maksymalna łączna szybkość transmisji bezprzewodowej (suma 2.4GHz i 5GHz) | Co najmniej 1800 Mb/s. | WYMAGANE |
| 2.9 | Maksymalna szerokość kanału | Co najmniej 80 MHz. | WYMAGANE |
| 2.10 | Anteny | Co najmniej 4 sztuki, zewnętrzne, odkręcane, dołączone do zestawu. | WYMAGANE |
| 2.11 | Złącze USB | Co najmniej jeden port USB typ A co najmniej 2.0. | WYMAGANE |
| 2.12 | Interfejsy do zarządzania | Co najmniej: SSH Interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarki | WYMAGANE |
| 2.13 | Serwer VPN | Możliwość uruchomienia na ruterze serwera VPN (dowolnej implementacji). | WYMAGANE |
| 2.14 | Zasilanie | Co najmniej dedykowany zasilacz załączony w komplecie. | WYMAGANE |
| 2.15 | Wymiary przy odkręconych antenach | Nie większe niż 25 cm x 20 cm x 8 cm. | WYMAGANE |
| 2.16 | Gwarancja | Co najmniej 36 miesięcy. | WYMAGANE |
| 2.17 | DODATKOWE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |  |
| 2.18 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 2.19 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 2.20 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 2.21 | W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. | WYMAGANE |
| 2.22 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są wysokiej jakości, fabrycznie nowe z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 2.23 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 2.24 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 2.25 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 2.26 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ 3. |
| 3 | Moduł SDR | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 3.1 | Zastosowanie | Moduł radia programowalnego do zastosowań eksperymentalnych, umożliwiający prototypowanie szerokiego spektrum aplikacji radiowych, np. access point WiFi czy stacja bazowa GSM (we współpracy z podłączonym przez USB komputerem). | WYMAGANE |
| 3.2 | Złącza kanałów TX | Co najmniej 2 | WYMAGANE |
| 3.3 | Złącza kanałów RX | Co najmniej 2 | WYMAGANE |
| 3.4 | Obsługa MIMO | Co najmniej w trybie 2x2 | WYMAGANE |
| 3.5 | Zakres obsługiwanych częstotliwości | Co najmniej od 70 MHz do 6 GHz | WYMAGANE |
| 3.6 | Maksymalna moc transmitowanego sygnału | Co najmniej 8 dBm | WYMAGANE |
| 3.7 | Obsługiwane tryby duplexu | FDD i TDD | WYMAGANE |
| 3.8 | Maksymalna szerokość pasma w trybie 1x1 SISO | Co najmniej 50 MHz | WYMAGANE |
| 3.9 | Maksymalna szerokość pasma w trybie 2x2 MIMO | Co najmniej 30 MHz | WYMAGANE |
| 3.10 | Przetwornik ADC / DAC | Rozdzielczość co najmniej 12 bitów i częstotliwości próbkowania co najmniej 60 MS/s | WYMAGANE |
| 3.11 | Złącze USB typ A | Co najmniej standard 3.0, co najmniej 1 sztuka. | WYMAGANE |
| 3.12 | Anteny | Kompatybilne, dookólne, co najmniej 2 sztuki, dołączone w zestawie | WYMAGANE |
| 3.13 | Zasilanie | Dedykowany, dołączony w zestawie | WYMAGANE |
| 3.14 | DODATKOWE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |  |
| 3.15 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 3.16 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 3.17 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 3.18 | W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. | WYMAGANE |
| 3.19 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są wysokiej jakości, fabrycznie nowe z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 3.20 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 3.21 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 3.22 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 3.23 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ 4. |
| 4 | Laptop | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 4.1 | Ekran | Ekran o następujących parametrach: powłoka matrycy: matowa przekątna ekranu 16” (+/- 0,2’’) w rozdzielczości min. 2560 x 1600 (WQXGA) jasność matrycy: co najmniej 250 cd/m² (250 nit) częstotliwość odświeżania matrycy: co najmniej 160 Hz | WYMAGANE |
| 4.2 | Procesor | Procesor mobilny klasy x86 posiadający: co najmniej 14 rdzeni ( w tym co najmniej 6 rdzeni wydajnościowych (ang. performance cores) co najmniej 24 MB pamięci cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark min.28000 pkt. (według testu na dzień 07.09.2023 - zapis testów stanowi załącznik nr 8 do SWZ) | WYMAGANE |
| 4.3 | Karta graficzna | Dedykowana, o parametrach co najmniej: pamięć VRAM: 8GB GDDR6 osiągająca w teście PassMark G3D Mark min.18000 pkt. (według testu na dzień 07.09.2023 - Zapis testów stanowi załącznik nr 9 do SWZ) | WYMAGANE |
| 4.4 | Pamięć RAM | zainstalowane co najmniej 32GB (min. SODIMM DDR5 o częstotliwości taktowania minimum 4800 MHz) | WYMAGANE |
| 4.5 | Pamięć masowa | Co najmniej: technologia: SSD M.2 PCIe NVMe, pojemność łączna: 1TB (dopuszczalna konfiguracja z dwoma dyskami SSD, po minimum 500 GB każdy) | WYMAGANE |
| 4.6 | Funkcje łączności | wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi co najmniej w wersji 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WYMAGANE |
| 4.7 | Złącza | Co najmniej: 1x HDMI w standardzie HDMI 2.0 lub nowszym 2x USB 3.2 Gen 2 typ B lub nowszy, 1x USB 3.2 Gen 2 typ C lub nowszy (z DisplayPort) | WYMAGANE |
| 4.8 | Bateria | wbudowana bateria o pojemności min. 75 Wh, mechanizmy oszczędzania energii | WYMAGANE |
| 4.9 | Klawiatura wbudowana | układ QWERTY podświetlenie klawiatury | WYMAGANE |
| 4.10 | Multimedia | wbudowana kamera internetowa wbudowane głośniki min. 2 szt. wbudowany mikrofon | WYMAGANE |
| 4.11 | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit (lub równoważny) z licencją, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. Wymagany jest umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta notebook o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego. Przez system równoważny do Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) z możliwością ustawienia języka interfejsu użytkownika na polski oraz na angielski Zamawiający rozumie system spełniający następujące wymagania funkcjonalne: Zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania, tj.: oprogramowania biurowego: MS Office 365 OpenOffice, przeglądarek internetowych: MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, oprogramowania antywirusowego: ESET Endpoint Security, oprogramowania wirtualizacyjnego: VMware Workstation 7-10, VMware vSphere Client 4.x/5.x/6.x, Zapewniający pełną współpracę z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci Zamawiającego: serwerem Active Directory MS Windows 2008/2012, serwerem plików MS Windows 2008/2012, serwerem usług terminalowych MS Windows 2003/2008. Zapewniający pełne wsparcie dla podzespołów zainstalowanych w zamawianym sprzęcie komputerowym (przy ew. wykorzystaniu sterowników od odpowiednich producentów podzespołów). Umożliwiającego wykorzystanie na potrzeby aplikacji min. 32 GB przestrzeni adresowej pamięci RAM. Pozwalającego na uruchomienie aplikacji 32 i 64-bitowych. | WYMAGANE |
| 4.12 | Zasilacz | Dedykowany zasilacz sieciowy: o mocy co najmniej 65W, pozwalający na zasilanie laptopa z sieci 230V/50Hz, wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | WYMAGANE |
| 4.13 | Obudowa | wykonana z aluminium | WYMAGANE |
| 4.14 | Waga (liczona bez zasilacza) | nie przekraczająca 2,6 kg | WYMAGANE |
| 4.15 | DODATKOWE WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |  |
| 4.16 | Na dostarczoną aparaturę Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | WYMAGANE |
| 4.17 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 4.18 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 4.19 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 4.20 | W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. | WYMAGANE |
| 4.21 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są wysokiej jakości, fabrycznie nowe z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 4.22 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 4.23 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 4.24 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 4.25 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |