SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont pomieszczeń  Żłobka Czerwony Kapturek   przy ulicy  Klonowica  3  w Poznaniu

INWESTOR: Poznański Zespół Żłobków

os. Bolesława Chrobrego 108  w  Poznaniu

NAZWA REMONTU: Roboty remontowo - budowlane, 
ul. Klonowica 3 w Poznaniu

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.

Remont i odnowienie pomieszczeń  Żłobka Czerwony Kapturek  w Poznaniu

1.2. Uczestnicy procesu remontowego.

1) Zamawiający –  Miasto Poznań -  Poznański Zespół Żłobków w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 108,  60-681 Poznań

2) Instytucja finansująca inwestycję – Miasto Poznań -  Poznański Zespół Żłobków,                               os. Bolesława Chrobrego 108,  60-681 Poznań

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla  Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-84 Poznań.

4) Zarządzający realizacją umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez właściciela obiektu - Poznański Zespół Żłobków w Poznaniu.

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Remont pomieszczeń Żłobka Czerwony Kapturek.

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalne.

Dwie oddzielne sale przeznaczone na pobyt dzieci - Poznań,  ul. Klonowica 3

1.3.2. Ogólny zakres robót.

Przeprowadzenie remontu dwóch pomieszczeń Żłobka  (sale pobytu dzieci) zlokalizowanych na oddzielnych kondygnacjach budynku w niezbędnym zakresie poprawiającym ich stan techniczny (sala I – I piętro, sala II – II piętro).

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  (dot. sala I, sala II)

Malarskie:

- Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów w pomieszczeniach

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

- Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi ścian i sufitów powierzchni tynków gładkich

Murarskie:

- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach

- Gruntowanie podłoży preparatami typu Unii Grunt – powierzchnie pionowe i poziome

- Demontaż boazerii, zabudowy

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach

- Położenie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach 
z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

- Rozebranie ścianki z cegieł  o grubości  ½ na zaprawie cementowo-wapiennej

- Dostawa i montaż ścianki aluminiowej  przeszklonej szkłem bezpiecznym (sala I, sala II zgodnie z opisem na rzucie pomieszczeń)

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej wokół aluminiowej ścianki

- Wymiana parapetów wewnętrznych z drewna z obróbką osadzenia

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach pod parapetami

- Wymiana obudowy drewnianej grzejników

- Wymiana szafy wnękowej

- Wymiana drzwi (sala I, sala II – przejście do pomieszczenia kuchennego)

- Regulacja stolarki okiennej w remontowanych dwóch salach

- Usunięcie gruzu oraz materiałów z rozbiórki

- Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i materiałów  z rozbiórki i dokonanie utylizacji

- Na nieprzewidziane prace w trakcie robót na starych murach zakłada się 8 %.

Posadzkarskie:

- Szlifowanie zgrubne i polerowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym

- Szpachlowanie szpar parkietu  wraz z drobnymi naprawami parkietu

- Trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem  ekologicznym typu Bona

- Wymiana cokołów przyściennych  dębowych

- Wykonanie wyprawek parkietu

ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN

- Nie ma

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (sala I, sala II)

- Przeróbka instalacji elektrycznej z demontażem starych lamp związana z montażem nowych lamp i przesunięciami gniazd

- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  świetlikowych  LED

- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtykowych podtynkowych  2 biegunowych 
z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

- Montaż na gotowym podłożu  łączników instalacyjnych podtynkowych  jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie

- Wykonanie pasów tynku zwykłego kat III o szerokości 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznym

- Wykonanie badania i pomiary instalacji elektrycznej

- Wykonanie pomiarów natężenia światła

DOTYCZY WSZYSTKICH ROBÓT

Uwaga

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

2. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów, kontynuowanie prac i ich zgodność z wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi i programem zapewnienia jakości, za prowadzenie robót zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z określonymi wymiarami lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Żłobka  do 972 m2

2.2.2. Przekazanie terenu remontu.

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren pomieszczeń do remontu  w czasie 
i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy .

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu remontu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę pomieszczeń remontu i innych użytkowanych pomieszczeń żłobka oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia (folia ochronna na okna, zabezpieczenie wejścia przed wydostawaniem się pyłów, itp.).

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie pomieszczeń remontu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacje naziemne i podziemne.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu remontu i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na teren remontu i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie remontu. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu remontu, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

2.3. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót oraz będzie stosował materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania ze znakiem PN.

2.4. Dokumenty remontu

2.4.1. Dziennik budowy - nie dotyczy.

2.4.2. Książka obmiaru robót.

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót stanowiącym załącznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty remontu.

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty remontu zawierają też:

- dokumenty wchodzące w skład umowy;

- protokoły przekazania terenu remontu wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne

- protokoły odbioru robót;

- korespondencja dotycząca remontu.

2.4.4. Przechowywanie dokumentów remontu.

Wszystkie dokumenty remontu będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie remontu we właściwie przez niego zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty remontu będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania remontu.

2.5.1. Informacje ogólne.

W trakcie trwania remontu i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy lub właściciela następujących dokumentów:

- rysunki robocze,

- szkic dokumentacji powykonawczej,

- atesty, certyfikaty stosowanych materiałów.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco szkice-rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw szkiców - rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

3. Zarządzający realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego przy remoncie  przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów wymagane są atesty, każda partia dostarczona na teren remontu musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiały muszą posiadać certyfikat jakości wyrobu oraz klas bezpieczeństwa. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcą zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W tym przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń, wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu remontu. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.2. Składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na terenie remontu  były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy.

4.3. Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu remontu.

7. Odbiory robót i podstawy płatności.

Roboty zostaną odebrane przez powołaną Komisję na podstawie sporządzonych protokołów odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami określającymi warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Na dzień odbioru wykonawca zobowiązany jest przedstawić całość posiadanej dokumentacji remontu, łącznie z protokołami pomiarów instalacji elektrycznej, rysunkami-szkicami schematu ideowego i załączyć posiadaną dokumentację atestów stosowanych materiałów.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa szczegółowo umowa.

8. Przepisy związane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.