Część 1 – PERFORATOR do kości czaszki

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe wiertło do wykonywania trepanacji otworowej do kości o grubości 3,0 mm, średnicy 11/14. Produkt sterylny gotowy do użycia. Wejście do głowicy typu Hudson. Posiada bezpieczny mechanizm zwalniający. Posiada funkcje formowania poduszki kostnej chroniącej oponę twardą Dostosowuje się do równych i nieregularnych kości.. | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Część 2 – Cranioplast

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał do uzupełniania ubytków pokrywy czaszki polimerowy umożliwiający odtworzenie powierzchni ok. 35 cm2. W jednym opakowaniu komponent w formie proszku, oraz komponent w formie ciekłej. Po połączeniu składników wytwarza się materiał wolno wiążący, który w ostatecznej fazie przybiera formę twardej zastygłej żywicy. W pakiecie zestaw do mieszania w/w składników: sterylna miska, woreczek do formownia płata kostnego i szpatuła do mieszania | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu oraz uzupełnienie po zużyciu w ciągu max.48 godzin.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia

Część 3 – Stymulator rdzenia przeciwbólowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator 16-kontaktowy, dwukanałowy, stałonatężeniowy dopuszczony do bezpiecznego badania MRI całego ciała, niezależnie od poziomu implantacji elektrody w kanale kręgowym. Wyposażony w technologię automatycznej zmiany parametrów pracy – Adaptive Stim Możliwość ustawienia do 32 programów, w ramach 8 grup Maksymalne natężenie przypadające na elektrodę 25 mA Maksymalne wymiary: wysokość 68 mm, szerokość 51 mm, grubość 13 mm Kompatybilny z programatorem lekarskim Samsung CT 900 D, programator sterowany bezprzewodowym komunikatorem, obsługującym połączenia bluetooth oraz telemetry. Przedłużacze i łączniki w zestawie kompatybilne z pozostałymi elementami stymulatora | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Część 4 – Wiertła i ostrza kompatybilne z napędem Midas Rex

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertła i ostrza o rożnych kształtach: kulkowe, diamentowe do wyboru Jednorazowe, sterylnie pakowane – gotowe do użycia, kodowane kolorami Wiertła współpracujące z kątnicami i prostnicami długości 10-15 cm z możliwością regulacji długości | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza proste i spiralne do kraniotomu Jednorazowe podwójne sterylne pakowanie kodowane kolorami Frezy: średnica główki 2,3 mm, stożek spiralny lub prosty – do wyboru długość główki 15,9 mm lub 16,4 mm do wyboru zamawiającego | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza jednorazowe dedykowane do zabiegów w obrębie podstawy czaszki – dojście przeznosowe. Jednorazowe ntegrowana irygacja podłączenie bezpośrednio do napędu nie wymaga dodatkowych nasadek 3mm x 23 cm, do każdego wiertla dren do irygacji | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |